# 液相烧结和粉体轧制制备Cu-Cr合金

### 论文摘要

Cu-Cr合金是目前国内外真空开关触头的首选材料。由于Cu、Cr两组元熔点、比重相差较大且在固态下基本不互溶,所以Cu-Cr合金的制备存在很大困难。Cu-Cr合金的性能主要决定于其成分及微观结构,尤其是Cr颗粒的大小及分布。因此优化Cu-Cr触头材料的制备工艺,改善材料的组织,成为制备Cu-Cr触头材料的首要目标。本文采用粉末液相烧结制备CuCr25合金,分析烧结样品的外形尺寸变化和收缩情况。与熔铸样品对比分析其组织和性能情况。粉末轧制工艺是一种制取合金薄带材的重要的成形手段,本文还采用粉末轧制的方法制备CuCr25和CuCr50两种合金,并对其进行后续的重熔处理,分析Cr颗粒的细化情况及其对性能的影响。研究表明：混粉后直接进行液相烧结,样品会向坩埚的中心部位收缩,并能保持圆柱的外形,加入0.5%的石墨C可防止液相的溢出,并能获得更好的性能。若将粉末压制成坯后液相烧结能更好的保持外形,而且对液相烧结后样品进行复压,可以减少孔隙率,获得更好的性能。熔铸样品的组织中Cr相有一定的成分偏析,但与液相烧结样品相比,具有更好致密度和更高的硬度及电导率CuCr粉体轧制工艺为：轧制速度为2m/min,辊缝为0。按CuCr25和CuCr50两种配比粉末轧制后,发现样品上下表面成分都有轻微差别,而且CuCr50样品轧制后比CuCr25有更好的致密度和强度。对轧制后的薄板进行重熔处理后,可以获得均匀细小的Cr颗粒,硬度也得到了很大的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 铜铬触头材料简介

- 1.1.1 触头材料的发展历史

- 1.1.2 铜铬触头材料的特点

- 1.2 铜铬合金的制备方法简介

- 1.2.1 混粉烧结法

- 1.2.2 熔渗法

- 1.2.3 电弧熔炼法

- 1.2.4 等离子体喷涂

- 1.2.5 激光表面合金化

- 1.2.6 自蔓延熔铸

- 1.2.7 电火花烧结

- 1.3 影响铜铬合金性能的因数

- 1.3.1 Cr的含量

- 1.3.2 第三组元

- 1.3.3 气体及杂质元素

- 1.3.4 显微组织

- 1.3.5 热处理工艺

- 1.4 铜铬触头材料的发展方向

- 1.5 本论文研究的目的和意义

- 第2章 实验方法及原理

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 结构与性能分析

- 2.3.1 金相分析

- 2.3.2 电镜分析

- 2.3.3 硬度测试

- 2.3.4 电导率测试

- 2.3.5 相对密度的测试

- 第3章 CuCr合金的液相烧结

- 3.1 混粉液相烧结

- 3.1.1 粉末液相烧结的特点

- 3.1.2 液相烧结制备铜铬触头材料

- 3.1.2.1 原始粉末的SEM表征

- 3.1.2.2 样品制备

- 3.1.2.3 外形变化及收缩情况分析

- 3.1.2.4 组织分析

- 3.1.2.5 成分分析

- 3.1.2.6 性能分析

- 3.2 粉末压坯液相烧结

- 3.2.1 样品的制备

- 3.2.2 粉末压制样品的分析

- 3.2.3 压制样品烧结后分析

- 3.3 真空熔铸制备CuCr触头材料

- 3.3.1 真空熔铸的特点

- 3.3.2 样品的制备

- 3.3.3 熔铸样品分析

- 3.4 液相烧结样品与熔铸样品的对比

- 3.4.1 组织分析

- 3.4.2 成分分析

- 3.4.3 性能分析

- 3.4.3.1 致密度分析

- 3.4.3.2 导电率分析

- 3.4.3.3 硬度分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 CuCr合金的粉体轧制研究

- 4.1 粉末轧制简介

- 4.1.1 粉末轧制的特点

- 4.1.2 粉末轧制的原理

- 4.2 CuCr复合粉末的轧制

- 4.2.1 样品的制备

- 4.2.2 样品的分析

- 4.2.2.1 样品的宏观形貌分析

- 4.2.2.2 厚度与密度分析

- 4.3 轧制样品的重熔

- 4.3.1 炉熔后样品分析

- 4.3.2 火焰弧重熔

- 4.3.2.1 组织分析

- 4.3.2.2 硬度分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Cu-Cr机械合金化工艺研究进展[J]. 材料导报 2015(19)

- [2].合金元素及中间退火对Cu-Cr系形变原位复合材料组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(05)

- [3].Cu-Cr合金中点阵参数的精确测定与真实固溶度估算[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [4].淬火方式对Cu-Cr合金连续挤压组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(01)

- [5].焙烧温度对乙醇脱氢制备乙酸乙酯Cu-Cr催化剂性能的影响[J]. 河南化工 2010(17)

- [6].含Cu-Cr微合金钢650℃回火时第二相析出强化的研究[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [7].形变Cu-Cr原位复合材料中纤维相的热稳定性[J]. 中国有色金属学报 2009(02)

- [8].机械合金化诱导难互溶系Cu-Cr合金固溶度扩展的研究[J]. 稀有金属 2008(01)

- [9].冷变形及热处理对0.8%Cu-Cr合金性能影响的研究[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [10].机械合金化制备Cu-Cr合金时效强化特性的研究[J]. 热处理 2009(01)

- [11].高能球磨制备Cu-Cr纳米晶粉末[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(04)

- [12].Cu-Cr合金低温时效析出过程的密度泛函理论[J]. 中国有色金属学报 2008(11)

- [13].气压对藕状多孔Cu-Cr合金气孔结构及形貌的影响[J]. 材料热处理学报 2014(11)

- [14].Cu-Cr合金的电击穿性能[J]. 特种铸造及有色合金 2016(12)

- [15].不同组分Cu-Cr、Cu-Mo机械合金化相演变特征[J]. 稀有金属材料与工程 2016(03)

- [16].热处理对含稀土Cu-Cr合金性能的影响[J]. 热处理 2008(05)

- [17].快速凝固Cu-Cr合金的研究进展[J]. 电工材料 2009(02)

- [18].定向凝固下Cu-Cr合金初始凝固的平界面距离及界面失稳[J]. 稀有金属材料与工程 2008(04)

- [19].Cu-Cr粉体致密化颗粒变形及粒子流动三维数值模拟[J]. 复合材料学报 2019(12)

- [20].过共晶Cu-Cr合金定向凝固组织中α相的形成机制研究[J]. 铸造 2009(07)

- [21].Cu-Cr合金时效过程的相变动力学[J]. 热加工工艺 2015(10)

- [22].Cu-Cr纳米金属多层膜屈服强度/硬度的尺寸依赖性[J]. 中国有色金属学报 2011(03)

- [23].形变与时效Cu-Cr合金的研究进展[J]. 热加工工艺 2009(04)

- [24].紫铜/Cu-Cr合金配副载流性能与摩擦性能的关系研究[J]. 铸造技术 2008(08)

- [25].Cu-Cr合金化灰铸铁和含氮灰铸铁的对比分析[J]. 铸造技术 2015(11)

- [26].过共晶Cu-Cr合金定向凝固特性研究[J]. 铸造技术 2009(05)

- [27].稀土元素对Cu-Cr真空触头材料电击穿性能的影响[J]. 真空 2008(03)

- [28].纳米Cu-Cr复合金属氧化物的机械研磨制备及对AP的催化性能[J]. 火炸药学报 2019(06)

- [29].Cu-Cr合金触头电子束表面重熔初探与研究[J]. 装备制造技术 2014(11)

- [30].二元双相Cu-Cr合金在700和800℃空气中的氧化行为研究[J]. 金属学报 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45392540c8424847ca7a568a.html