# 浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制措施

中铁六局集团有限公司长沙路桥分公司湖南省长沙市410007

摘要：隧道工程施工中多用浅埋暗挖施工技术方法，但是这一施工过程需要受多方因素的影响，比如建筑工地地形地质条件，施工技术设备以及工程方案设计等。为了防止工程事故的发生，保障隧道施工工程安全，需要严格控制地面沉降问题，对诸多影响因素合理控制。本文基于浅埋暗挖的施工技术进行探讨，并对地面沉降的控制措施详细探究，提出几点有效策略，以供参考。

关键词：隧道施工；浅埋暗挖；沉降控制

一、浅埋暗挖法施工技术原理

浅埋暗挖法是指在隧道开挖时，借助符合衬砌承担工程基本荷载，然后把其内层衬砌当成安全储备，作为二次支护，承担特殊情况的荷载。从而起到加固围岩的效果。在此基础上进行多种开挖方式，封闭成环，与围岩互相依托，形成联合支护体系，加强信息化建设，运用相关设备和软件辅助工程项目施工，优化建筑工程方案。浅埋暗挖法多用于地层较薄，地质较软的建筑工程项目中，根据低下围岩的承载力所决定。所以在地面沉降控制的问题上，利用浅埋暗挖法，在一定程度上加强了围岩的承载力，保障隧道施工安全。

二、浅埋暗挖法施工原则

浅埋暗挖施工技术方法突出特点是对施工工程上方地面的影响最小，保证实用性和安全性，并且在一定程度上提高了施工效率，缩短了施工周期。浅埋暗挖法的具体施工技术原则需要做到科学、合理的地质勘查，加强岩土勘察工作，针对相应问题采取合理的施工方法和措施进行补救。并且需要提升施工技术人员的专业素质和相关知识，因为浅埋暗挖法需要注重细节处理，因此对于施工技术人员的综合素质要求极高。通过优化施工方案设计，根据可能会发生的施工问题和安全问题做好预防措施，一旦发生事故问题，能够第一时间妥善处理，最大程度降低损失。

三、浅埋暗挖施工技术方法介绍

（一）浅埋深挖施工技术挖掘方法

在工程项目施工作业开展前，需要对施工场地环境进行全方位勘察，分析具体情况，采样调查，结合地质和围岩的特征，有效调整浅埋暗挖是施工措施。不同问题有不同的解决方案，需要事先做好准备措施，从而确保浅埋暗挖在施工过程中的实用性、科学性。常用的隧道挖掘方法是台阶式挖掘方法，通常需要了解隧道的具体情况，判断相应的施工方法选择，一般的城市隧道是上台阶分布式开挖法，短台阶法施工，一般的山岭隧道是正台阶式开挖法，多跨隧道运用柱洞法，侧洞法或者中洞法。大断面城市或山岭隧道则使用中隔墙台阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法

（二）浅埋暗挖施工技术支护方法

支护方式时隧道施工作业比较重要的防范措施，为了防止地表变形、塌裂以及地面沉降等多种问题，进行有效的控制。支护方法在施工过程中是根据挖掘方法的不同选择恰当的支护方式，合理的支护方式能够起到提升围岩承载力，改善施工条件，控制地面沉降变形等问题的产生。支护方式通常为初次支护和二次支护，其效果各有不同，有些特殊情况下，需要初次支护与二次支护相结合，改善围岩条件。

（三）辅助施工的几点方法

浅埋暗挖施工技术方法也对应着几点辅助施工作业来提高施工质量，确保工程的稳定性，保障工程项目安全，降低施工成本的作用。一般的辅助施工作业方法有：

（1）喷射混凝土封闭开挖工作面施工；

（2）超前小导管或超前锚杆支护；

（3）深层注浆加固地层；

（4）水平旋喷法超前支护；

（5）注浆加固地层或者长管棚超前支护

（6）确保洞外洞内的地下水位降低。

其中，最常见的是注浆加固地层以及超前小导管支护的施工方法。

四、浅埋暗挖施工工程中对地面沉降控制的相应策略

（一）优化开挖施工作业处理

在工程项目开挖时，就需要严格防范地面沉降和变形等问题，为了保证施工质量，需要对整个施工场地进行合理分析，优化施工方案设计，了解整个低层隧道的基本情况，选择合适的开挖技术，作出相应的地层处理。可以根据施工作业的需要适当的升高和降低地层，来改变地层的运动方式。值得注意的是，在施工过程中，降低地层进行施工作业，可以有效控制地面沉降问题。

（二）改变土质结构

还有一种控制地面沉降问题的主要措施，就是改变隧道工程土质结构，绩效局部区域的加固和支护。其特征使能够使相应的的地层自发加固，自然共性，避免原始地层的变形，降低地面沉降问题发生的几率。通常是使用深层注浆的方法，改变土质结构。

（三）排放地下水

适当的排放地下水在施工作业的自然地层中，也能在一定程度上解决地面沉降问题，在遇到特殊施工环境时，特指地下水含量丰富尤其是砂层具有较大含水量的情况下，排空地下水，可以降低地层，所以有效的减少地下水排放，可以使用旋喷桩以及水帷幕的方法来将地下渗水堵塞。

（四）加强对地面沉降问题的重视

在施工作业开始之前，就需要对可能发生的地面沉降变形问题做好事先防范措施，控制相关因素，减少发生沉降问题的几率。同时还需要提高施工技术人员素质，加强监督管理工作，注重施工工程细节处理，避免地面沉降问题。可以利用现代化技术来提高勘察工作和施工工作的质量，运用相关设备对地面沉降问题的各个因素进行检测，保障施工安全性、高效性和准确性。

五、浅埋暗挖施工技术应用实例分析

（一）工程概况

新聚隧道地处丘陵区，地势起伏较大，自然坡度为20。～60。。地面标高100～245m，局部相对高差大于60m。隧道位于广东省河源市彭寨镇境内，线路走向（143。～150。）。全长3967米，线路DK178+608.25~DK180+286.63段位于右偏曲线上，左曲线半径10000m，其它地段位于直线上，全隧为单面下坡。隧道由进口工区和浅埋段工区两处三个工作面施工掘进，采用钻爆法施工。

（二）工程防护措施简析

在施工前对地质软化情况和砂层含水量进行勘察和探测，分析注浆方法的使用，避免雨季进行施工作业，结合围岩特征采取有效的加固方式，及时解决相应情况。在隧道工程作业时，浅埋暗挖技术的使用要强调注浆的合理性和科学性，加强支护方式，对于方法的应用要根据现场的“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”。随时挖掘随时支护。初期支护完成之后，要及时进行注浆，保障工程的密实性和封闭性。

（三）工程其他防范事项

当隧道拱部的张角为140°时，通过使用超前小导管注浆的加固方式来对土体进行加固，确保环向间距0.3m，2.4m一环，管长5m，搭接1.5m；此外，应严格按照设计工作的要求，不仅要做好对超前管的打设，而且需要保障注浆的效果，改善围岩条件，提升承载力。除此之外，也要做好对地表结构物及周边环境的巡查以及检测，并且做好优化设计以及信息反馈工作，尽量做到少沉降、不塌方以及安全生产施工。

结语

浅埋暗挖是当前隧道施工中应用最广，成效最显著的施工技术方法，但是现阶段仍有诸多问题没有妥善解决，为了合理控制地面沉降、变形等问题，防治对工程建筑周边设施和人民生活造成威胁，需要加强地质勘查，注重现代化设备和技术的应用，提前做好预案防护措施，根据实际情况采用不同的控制办法，有效保障工程项目顺利开展，提高施工质量。

参考文献：

[1]杨敏.浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制措施探讨[J].江西建材，2017（23）：177+180.

[2]颜展翔.浅谈浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制措施[J].低碳世界，2016（18）：179-180.

[3]魏冬.浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制措施[J].民营科技，2016（03）：175.

[4]李明.浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制[J].江西建材，2014（18）：125.

[5]郭亮.大洞径暗挖隧道下穿国铁站场地层沉降控制标准及措施研究[D].长安大学，2014.

[6]郭毅先.浅埋暗挖法隧道施工技术及地面沉降控制[J].科技创新与应用，2014（05）：200-201.

[7]张磊.地铁隧道浅埋暗挖法施工地层变形及对邻近桥桩的影响研究[D].北京交通大学，2010.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4556acb663fc3bec5b08bcd6.html