# 浅述变电检修技术及其注意事项

（国网新疆电力有限公司巴州供电公司新疆库尔勒841000）

摘要：随着供电系统的逐渐向着大规模化方向发展，使得检查维修工作变得任务繁重。检查维修工作缺乏有效的监管措施，在工作中会出现变电检查维修遗漏、重复检查维修等问题，使得变电设施无法保持安全平稳运行，给电力系统整体的运行带来巨大隐患。实施状态检查维修是一次重大改革，也是电力企业实现利润最大化的重要手段。在全面提高工作人员综合素质的基础上，促进变电站工作网络的系统化转型。

关键词：变电检修；技术；注意事项

一、变电检修的意义

经济的发展，让人们对于电力资源的依赖程度越来越高，电气设备的应用范围越来越广，数量越来越多，相应的人对电器设备的安全系数增加。也正是因为此，变电维护的重要性逐渐显现出来，其与民生息息相关，关系到人们的生活和工作。尤其近些年来，人们在家电应用方面的注重，更加需要变电为其提供强大的动力能源，从而保证家电、电气设备的正常运行。

变电站维护技术是电网安全运行的基础，其主要是对高压电气设备进行检查，保证人们使用电的稳定性和安全性，只有安全、稳定地供电，才能够保证人们用电的安全性。也正是因为此，加强对变电站维护技术和注意事项的重视应当成为人们关注的焦点。电能质量的好坏直接影响到现代人们生活的电气设备的安全。随着时代科技的发展，电力系统的运行也原来越复杂，其所遇到的很多情况都是之前所不曾遇到的。通过合理的变电检修则可以对电力系统的整体运行情况有所掌握，可以对其存在的各种问题采取有效的防护措施，并且还可以全面分析其所存在的各种潜在危险，为其之后的运行提供强大动力，消除可能存在的各种隐患。最为重要的是，其所消除的隐患能够保障电力系统工作人员的生命安全，能够让检修工作的开展更加系统化、合理化，有利于其在原有基础上获得进一步水平的提升。

二、变电所检查维修的种类

2.1事故检查维修

我们可以将事故检查和维修解释成事故发生过后的检查和维修，同时包括在维修设备故障时出现的设备的使用以及故障，还可以是更换全部损毁的零件。事故检查维修时要求设备不带电，一般来说，工作人员为了保证设备的平稳运行，降低事故的出现，会对设备进行检查和定期的维修。

2.2计划检查维修

针对设备的运行情况，可以对其进行有计划的检查和维修，此方法被称为计划检查维修。利用此维修方式的优势在于，可以随时应对设备运行时突发的故障，并及时采取应对措施进行维修，能够防止设备事故的出现。但计划检查维修仍存有弊端，在实施过程中，较大的消耗了人力物力资源，严重缺乏针对性，因而为了保证设备的正常运行，需要工作人员消耗大量的时间以及较多的计划进行检查，一旦检查不够规范，导致设备发生故障，将会浪费大量的资源。

2.3状态检查维修

状态检查维修是运用比较高科技技术，对设备的运行情况进行检测，通过检测数据的分析存在的问题，根据出现的情况分析产生问题的原因，这样就能有重点的对设备进行检查维修，避免设备在运行过程中出现故障。

三、变电检修工作注意事项

3.1带电作业相关问题

①带电作业的相关注意事项，参与带电作业的相关工作人员在上岗前必须要经过专业的培训，并且在断电的模拟设备上进行严格准确的操作，通过上岗前的相关考试，且要经过负责人批准方可进行带电作业。

②对绝缘工具的各项要求，绝缘材料必须具有固定尺寸，抗腐蚀，并且具备足够的机械强度，应当选择电气性能优良的绝缘材料，尽可能不要选择容易吸水的材料，在选择操作杆时也应当参照相应的电压等级进行选择，在选择好这些工具后，要对这些工具进行严格的检查后方可投入使用。

③使用带电作业工具的要求，带电作业的工作人员必须戴好安全帽，以防止刷头转动时被甩下砸伤头部，而持操作杆的工作人员则应当佩戴干净手套，工作现场的地面上要求铺放苫布，用来摆放暂时使用不到的工具，相关工作人员在递接工具时需佩戴干净手套，不可赤手接触绝缘工具，也要净量避免与设备产生磕碰。

④对气象条件的要求，在进行带电作业时，要求必须在良好的天气条件下进行，要提前查看天气，在作业过程中随时注意观察天气变化，必要时应立即停止作业。在进行带电作业时工作人员必须保证安全距离，并且按照作业规程进行操作，这样做不仅是为了提高工作效率，更重要的是保证电力设备的安全稳定运行，保证工作人员人身安全。

3.2接头发热

变电检修前，工作人员应当认真查看设备的运行记录，核对测温数据的最高值与最低值，以此来得知经过此过热点的最低及最高负荷电流，利用上述数据综合进行分析比较。接着就应该认真观察该过热点的外部状态，包括颜色、气味、烧痕以及内外部接触缝隙和螺丝的紧固强度和均匀程度。另外，接头发热大致分为两类，包括硬母线接头所产生的发热，可分为以下几种情况，首先烧伤较轻的情况，可以将铝以及铜排表面的烧痕处理平整，并且将硫化物和氧化物清除干净，然后将少量的导电膏涂均匀抹于表面，将螺丝对角均匀拧紧。

3.3预防设备热故障方法

①要保证金具质量，相关工作人员应当根据具体需要去选用优质的金具，特别需要注意的是设备线夹，比如变电站的母线及设备线夹金具，应当使用先进的铜、铝扩散焊接工艺的铜铝过渡产品，严格禁止伪劣产品进入电网，同时载流量及动热稳定性能也应当符合设计要求。

②可以采取防氧化措施进行防预，比如设备接头的接触面要进行防氧化处理。

③应当注意紧固压力，首先需要了解的是连接螺栓并不是拧的越紧越好，由于铝质母线的弹性系数不高，因此当螺母的压力达到某个临界值时，继续增加压力，很有可能会导致接触面部分变形并且凸起，这样一来反倒会使接触面积减小，接触电阻增大。所以在进行螺栓紧固时不可用力过大，应当将弹簧垫圈压平即可，在条件允许的情况下，可以使用力矩扳手进行紧固，防止压力过大。

④加强运行监视，运行值班人员应当按照规定定期对运行设备接头发热情况进行检查，而有些点通过肉眼就能观察部分连接点的受热情况，比如当连接点的金属失去光泽很可能就是过热。

3.4接地引下线的运行与维护

首先是接地引线，应当从接地引下线地面以下30cm起至地面以上50cm范围，并且严格遵守安全设施规范化管理要求进行，同时应当在接地线表面涂15～100mm宽度相等的黄绿相间条纹漆，以此来增强防锈强度。二是应当按照规程要求利用测量接地引下线与接地网之间的直流电阻值来检查其连接情况，在现场测量中，因为大地中存在自然电场以及人工电场的干扰，所以在现场的测量中，可以通过加大电流来消除干扰，此处可以选用直流伏安法，并建议使所加电流在10A左右。在中性点不接地的配网中，电缆头的接地线应当经过零序CT的铁芯内部，如果接线错误，运行人员就不能收到该电缆接地的信号，会导致故障延续和扩大，甚至引起火灾。

参考文献

[1]江作坦.变电检查维修工作注意事项及建议分析[J].无线互联科技,2012.

[2]张杨,解云伟.试论变电检查维修工作注意事项及建议[J].黑龙江科学,2013.

3]林晓波.变电检查维修工作常见问题及其处理方法探讨[J].黑龙江科学,2013.

作者简介

生文海（1967.08.09）性别：男，学历：大专民族：汉，籍贯：江苏泰兴，职称：技师，研究方向：变电一次检修

刘蔚（1974.09.30）女，学历，专科，民族，汉，籍贯，湖北黄陂，职称，技师，研究方向，变电一次检修

段练（199007.17）性别：男籍贯：新疆库尔勒学历：本科，民族:汉职称：高级工研究方向：变电一次检修。

李淑姣(1974.03.13)性别：女学历:大专民族:汉籍贯:山东胶州职称:高级工研究方向：变电一次检修

郭忠文（1965.12.12）性别：男籍贯：河南南阳学历：高中职称：高级工民族:汉研究方向：变电一次检修

本文来源: https://www.lw50.cn/article/456a0f2b74495cf7a03385a3.html