# 分析土地整治项目中地形图的测绘内容及测绘方法

昭通市土地储备交易中心云南昭通657000

摘要：对于土地整治工程而言，地形图测绘作为开展土地整治工作的前提条件，地形图测绘的质量，直接影响着土地整治项目的后期施工质量。基于此，为保障土地整治项目的顺利实施，应依据地形图测绘的相关内容，利用科学、适宜的测绘方法开展地形图测绘工作，以此保证地形图测绘的质量，从而提升测绘数据的精确度。本文对土地整治项目中的测绘工作进行了简要阐述，并对土地整治项目中地形图测绘的内容和方法进行了分析，希望能为土地整治项目中地形图测绘工作的开展提供参考。

关键词：土地整治；地形图；测绘内容；测绘方法

土地整治工程的实施，是为了实现对土地结构的优化，从而达到合理配置国土资源的目的，而这也充分体现了开展土地整治工作的重要性。在土地整治项目中，测绘工作是实施土地整治的重要基础，特别是地形图的测绘工作。通过开展地形图测绘工作，并保证地形图测绘的质量及测绘数据的准确性，有利于提升土地整治工程的施工质量，而在此基础上，不仅国土资源利用率能够得到提升，农业面积也能得到大幅度增加。基于此，在开展地形图测绘工作时，应充分考虑地形图测绘的相关内容，并利用科学的测绘方法开展地形图测绘工作，以此保证地形图测绘的质量，确保测绘数据的精确度，进而为土地整治项目的实施奠定基础。

1.土地整治项目中的测绘工作

对于土地整治工程而言，该工程实施所涉及的一项主要工作内容是测绘工作，而且，工程测绘的质量也直接影响着土地整治工程的施工质量和效率。从内容角度分析，土地整治项目的测绘工作主要包含多项工作内容，即工程测绘、地形测绘等，在测量工作开展过程中，针对不同的测量内容，相关工作人员应对土地整治项目的相关规划方案、资金预算与施工环境等因素进行充分考虑，并据此采用科学、适宜的测绘方法去完成测绘工作。在此过程中，工作人员还应当仔细观察、详细记录项目施工区域的水流速度与方向，充分考虑土地整治可能对施工地区环境造成的影响问题，以此降低土地整治项目施工对施工地区生态环境造成的危害，保证土地整治项目的施工质量，进而确保国土资源利用率能够得到大幅度提升。

在土地整治项目中，地形图测绘作为一项极为重要的测绘工作，其的测绘质量会对土地整治工程的施工质量造成一定的影响。基于此，为确保土地整治工程能够顺利实施，相关工作人员在开展地形图测绘工作时，应对土地整治工程的可行性进行全面、细致的分析，并对测绘方法和技术进行优化，做好放样工作，以此降低土地整治项目的施工成本，提升地形图测绘的质量，进而保证土地整治工程的施工质量。对于地形图测绘而言，测绘精度是验证地形图测绘质量的重要依据，但不同阶段的地形图测绘，对测绘精度提出的要求也有一定的区别。因此，工作人员在开展地形图测绘工作时，应对测绘地区的野外数据进行全面采集，并利用先进、精密的测绘仪器开展地形图测绘工作，以便确保地形图测绘工作与土地整治项目实施所提出的要求相匹配，从而确保地形图测绘质量能够满足土地整治工程的施工需求。

2.土地整治项目中地形图测绘的内容

在土地整治项目中，依据测绘工作的相关内容，对测绘工作的开展进行合理安排，有利于降低测绘工作开展所需的成本，对提升测绘效率也极为有利。基于对地形图测绘在土地整治项目施工中所发挥作用的分析可知，地形图测绘的内容主要包括对地形地貌、地物等方面的测量，而这些因素也是影响土地整治项目施工质量的重要因素。因此，在地形图测绘工作开展过程中，相关工作人员应依据土地整治项目的施工要求，针对不同地区的地形图测绘工作，对地形图测绘相关内容划分重点测量内容，有目标的开展地形图测绘工作，并在保证地形图测绘质量及测绘数据精准度的基础上，尽可能的简化地形图测绘的步骤，减少地形图测绘的工作量，以便提升地形图测绘的效率，进而达到降低地形图测绘成本及土地整治项目施工成本的目的。

土地整治项目所涉及的土地资源主要包括两种类型，即耕地与可开垦为耕地的土地，而地形图测绘作为土地整治项目实施的重要环节，这项工作的开展应依据土地整治的对象，对土地整治可能涉及的土地实施全面的地形测绘，并且要保证地形图测绘的精度。对于土地整治项目实施不会涉及但包含于土地整治范围内的土地，可尽量简化地形图测绘工作，以便降低地形图测绘的成本，确保地形图测绘的效率能够得到提升。在对林地进行测绘的时候，为降低测绘工作的实施成本，可对林地外围进行简单的测绘，只要确保测绘结果能够形成林地图斑，并不需要对林地实施全面的地形测绘。

此外，在开展地形图测绘工作的时候，测绘人员不仅要依据工程测量的相关规范进行施工，还应结合地形图图式测量的相关要求去完成测绘工作，以此保证地形图测绘的质量。同时，在地形图测绘工作开展过程中，测绘人员还应注意下述几点问题：第一，对于土地整治范围内的居民点，测绘人员在开展地形图测绘工作时，应按照村庄的模式对居民点的外轮廓线进行细致测量，重点对村庄内的路、沟等地形进行测量，以便确保居民点的外轮廓测量能够更加全面。第二，对于沟、渠等水工建筑，在地形图测绘过程中，测绘人员应对该建筑的宽度、深度等相关数据进行标注，对于宽度较高、孔数较多的水闸，应对其的宽度与孔数进行标注，以便为后续开展水利工程设计工作予以支持。第三，对于道路的测绘，在地形图测绘过程中，应对道路的路面材料、路基宽度等进行标注，以便确保地形图测绘的结果能够更加详细、精确。

3.土地整治项目中地形图测绘的方法

3.1测绘基准要统一

在土地整治项目中，对于地形图测绘所涉及的平面坐标系统，在测绘工作开展过程中，测绘人员应确保测绘坐标和当地坐标系统相同，并依据工程测量的相关规范，结合地形图测量的相关要求，对坐标位置进行合理的调整和控制，以便保证地形图测绘的质量。在对坐标系统进行测量的时候，为保证测量结果的精准度，则测量区域内投影长度所发生的变形应低于2.5cm/km。同时，在开展地形图测量工作的时候，对于高程基准的建立，应依据测绘区域的地形特点，建立统一的测绘基准，以便巴证地形图测绘的质量和测绘结果的精确度。对于测绘区域内的高程系统，测绘人员也应建立统一的高程基准，以便为地形图测绘工作的开展予以支持。如果测绘区域已具备高程控制网，则在开展地形图测绘的时候，可利用与控制网相应的高程系统去完成测绘工作；而如果测绘区域比较特殊，则可利用假定高程系统开展地形图测绘工作，以此降低地形图测绘的难度，进而为该区域土地整合项目的实施奠定基础。

3.2选用恰当的测图比例尺

在地形图测绘工作开展过程中，为保证测绘结果的准确性，对地形图测绘所涉及的内容应进行科学、合理的安排，以便确保地形图测绘的精度能够满足土地整治的要求，并在此基础上实现对测绘成本的降低，从而达到提升地形图测绘质量的目的。要想实现这一目的，在地形图测绘工作开展过程中，应对土地整治工程的规模及设计方案等方面进行全面考虑，以此选用恰当的测图比例尺，以便为地形图测绘工作的开展予以支持，从而保证地形图测绘的质量。测图比例尺的选用标准，见表1。

从表1可以看出，1:5000的测图比例尺主要适应于土地整治的总体规划；1:1000与1:500的测图比例尺主要适用于土地整治项目的施工图设计。不同标准的测图比例尺所发挥作用的不同，在对土地整治项目进行总体规划的时候，可选用1:5000的测图比例尺对地形图进行缩编；而如果是从实际施工角度考虑，则可选用1:500或1:1000的测图比例尺对地形图进行放大，以便为土地整治施工图纸的设计予以支持，从而保证土地整治项目能够顺利实施。

3.3标注重点要素

在土地整治项目中，地形图测绘结果的精准度直接影响着土地整治项目的施工质量。为更好地服务于土地整治项目，地形图测绘是对土地整治区域内林地、居民点、沟、渠、电力等建筑物的具体体现，也是开展土地整治、评估土地整治效益的重要依据。因此，在地形图测绘过程中，应对土地整治涉及的重点要素进行标注，如人口密度、房屋面积、容积率、沟渠的宽度与深度等，以便在此基础上提升地形图测量的精准度，进而为土地整治项目的实施奠定基础。

结束语

土地整治是一项综合难度高的工程项目，该项目的实施会涉及到方方面面。为保证土地整治项目的施工质量，在开展地形图测绘工作的时候，应依据地形图测绘的内容，利用科学、适宜的测绘方法开展地形图测绘工作，以此提升地形图测绘的质量和效率，并为土地整治项目的实施奠定基础，从而实现对土地资源的合理配置，以达到提升国土资源利用率的目的。

参考文献：

[1].田茂强,杨宝佳,方广贺,等.土地开发整理前期地形图测绘调研分析[J].安徽农业科学.2011,(27).

[2].陈晓军.土地整治项目中地形图的测绘方法探讨[J].安徽农业科学.2013,(6).

[3].陈基伟,周全龙,郁钧,等.上海市农村建设有关设施用地指标体系研究[J].上海国土资源.2011,(3).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/457073c5478228fefe496255.html