# 基于Ovation系统的核电站蒸汽发生器容错控制

### 论文摘要

核电站控制系统的安全运行已经成为人们日益重视的课题,在这种背景下,本文对故障诊断与容错控制在核电厂控制系统中的应用进行了研究。针对核电站蒸汽发生器水位控制系统的传感器故障提出三种故障诊断方案,在故障诊断基础上通过传感器重构实现主动容错控制,并在西屋公司的Ovation集散型控制系统中实现容错控制算法。全文的主要研究工作如下：1、建立非线性蒸汽发生器数学模型,并对该模型在平衡点进行线性化,得到线性蒸汽发生器数学模型。在此基础上,采用观测器组设计蒸汽发生器水位控制系统传感器故障的诊断方案。在诊断结果基础上利用无故障输入的观测器的状态估计值进行故障传感器输出重构,实现容错控制。2、基于考虑系统噪声和测量噪声的非线性蒸汽发生器数学模型,利用一组输入受限的扩展卡尔曼滤波器进行蒸汽发生器水位控制系统传感器故障诊断和容错控制研究。仿真结果表明该方法具有很好的非线性容错控制效果。3、利用强跟踪滤波器对蒸汽发生器水位控制系统的传感器故障偏差进行估计,在线诊断故障并重构传感器测量值,实现容错控制。仿真结果表明,该方法可以诊断随机时变的故障偏差,具有很好的容错控制能力。4、将研究的容错控制算法在Ovaiton系统中实现。在Ovation系统中建立蒸汽发生器水位控制系统容错算法,开发相关的人机界面,研制了PC端与Ovation工作站实时通讯程序,最后与运行在PC机中的模型及故障诊断程序连接,进行实时仿真验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的目的和意义

- 1.2 故障诊断和容错控制综述

- 1.2.1 故障诊断

- 1.2.2 容错控制

- 1.3 核电站系统故障诊断和容错控制的国内外发展状况

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 蒸汽发生器数学模型的建立

- 2.1 蒸汽发生器非线性微分方程模型

- 2.1.1 一次侧

- 2.1.2 管壁

- 2.1.3 二次侧

- 2.1.4 模型化简

- 2.1.5 阀门特性

- 2.2 模型仿真结果及分析

- 2.3 蒸汽发生器水位控制器设计及仿真

- 2.4 控制系统故障分类及模型化

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于观测器的容错控制研究

- 3.1 观测器的设计

- 3.2 基于观测器的故障诊断与容错控制

- 3.2.1 故障诊断原理

- 3.2.2 基于传感器测量值重构的容错控制

- 3.3 仿真研究

- 3.3.1 线性蒸汽发生器模型

- 3.3.2 设计观测器组

- 3.3.3 故障诊断阈值的确定

- 3.3.4 仿真结果及分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于扩展卡尔曼滤波器的容错控制研究

- 4.1 扩展卡尔曼滤波器

- 4.2 基于扩展卡尔曼滤波器的故障诊断和容错控制

- 4.2.1 故障诊断与检测

- 4.2.2 传感器测量值重构

- 4.3 仿真研究

- 4.3.1 非线性随机蒸汽发生器模型

- 4.3.2 故障检测阈值的确定

- 4.3.3 仿真结果及分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 基于强跟踪滤波器的容错控制研究

- 5.1 强跟踪滤波器理论

- 5.2 基于强跟踪滤波器的故障诊断和容错控制

- 5.2.1 故障偏差分离方法

- 5.2.2 故障诊断与容错控制

- 5.3 仿真研究

- 5.3.1 故障检测阈值的确定

- 5.3.2 仿真结果及分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 容错控制在Ovation系统中的实现

- 6.1 容错控制在Ovation系统上的实现

- 6.1.1 过程点的建立

- 6.1.2 容错控制逻辑的建立

- 6.1.3 人机界面的建立

- 6.1.4 通讯程序的开发

- 6.2 仿真验证

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].OVATION控制器故障原因分析及在线更换[J]. 仪器仪表用户 2020(09)

- [2].Ovation控制系统端子接线图自动生成系统[J]. 计算机应用 2011(S1)

- [3].OVATION系统在热电厂中的应用[J]. 科技创新导报 2009(20)

- [4].Ovation控制系统在9E燃气轮机中的应用[J]. 发电设备 2015(03)

- [5].基于Ovation系统1000MW直流锅炉给水控制系统的分析[J]. 科技与企业 2013(08)

- [6].Ovation分散控制系统在300MW机组的应用[J]. 山西电力 2008(01)

- [7].基于Ovation系统1000MW直流锅炉给水控制系统的分析[J]. 科技信息 2010(14)

- [8].三门核电汽轮机组电磁阀与Ovation的接口探讨[J]. 中国高新技术企业 2014(32)

- [9].OVATION系统下装过程中的故障处理及防范[J]. 电力技术 2009(01)

- [10].OVATION系统下装过程中的故障处理及防范[J]. 自动化博览 2008(08)

- [11].正则表达式在Ovation控制系统组态工程中的应用[J]. 计算机应用与软件 2013(03)

- [12].基于Modbus协议的Ovation系统远程操作设计与改造[J]. 内蒙古电力技术 2014(01)

- [13].提高OVATION控制系统维护可靠性的分析与预控措施[J]. 浙江电力 2019(08)

- [14].OVATION系统及网络结构概述[J]. 河套学院学报 2012(04)

- [15].OVATION控制系统在1000MW超超临界机组的应用[J]. 华东电力 2012(08)

- [16].基于OVATION控制系统的锅炉吹灰控制改造[J]. 工程建设与设计 2017(10)

- [17].基于Ovation的超超临界锅炉FSSS系统设计[J]. 工业加热 2020(07)

- [18].基于Ovation系统的汽水分离再热器自动控制方案研究[J]. 电工技术 2018(14)

- [19].Ovation控制系统点数据库组态通用模型设计与软件应用[J]. 计算机应用与软件 2012(08)

- [20].OVATION系统补丁程序故障分析[J]. 电世界 2019(11)

- [21].Ovation系统FIRSTOUT和FIFO跳闸首出比较[J]. 科技与创新 2017(14)

- [22].Ovation覆膜支架系统介绍及临床应用[J]. 介入放射学杂志 2016(05)

- [23].Ovation系统在燃气电厂锅炉补给水系统中的运用[J]. 节能 2013(06)

- [24].基于OVATION系统实现外部扩展功能的方法[J]. 工业控制计算机 2013(10)

- [25].Ovation与AMS系统在现场总线设备管理中的集成应用[J]. 中国仪器仪表 2017(05)

- [26].OVATION系统运行典型故障及处理方法[J]. 电子科技 2011(10)

- [27].技术卓越、行业领先的艾默生Ovation专家控制系统[J]. 自动化博览 2016(07)

- [28].OVATION系统虚拟仿真技术研究与实现[J]. 电力科学与工程 2014(04)

- [29].Ovation系统VP卡件可靠性研究及预控措施[J]. 仪器仪表用户 2020(11)

- [30].国产超超临界机组DCS控制系统升级改造[J]. 工业设计 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4588989cb9179f468f50d076.html