# 建筑工程施工中桩基础施工技术史永超

史永超

中建二局第二建筑工程有限公司西安710086

摘要：受到国家发展的影响，各领域都得到前所未有的发展，建筑企业也不例外。建筑的数量不断增加，建筑的结构复杂、自重较大，对桩基础施工质量提出了更加严格的要求。施工单位一方面要做好全过程的施工管理，包括前期物料、设备的准备，中期现场施工监督等，另一方面又要结合以往工作经验，对桩基础施工技术要点进行把控，从源头上消除质量问题，切实保障建筑质量安全。

关键词：建筑；工程施工；桩基础施工；技术

引言

桩基础是建筑施工中一项极为重要的施工技术，其施工程序和流程在整个施工过程中占据着颇为重要的地位。因此就要采取合理的施工方法和工艺技术来维护建筑物的安全性和稳定性，充分发挥桩基础相关施工技术的优势功能，促进施工效率和质量的提升。

1桩基础施工概述

在当前建筑项目的施工过程中，桩基础的相关施工技术方法得到了工程人员的重视和关注。这种施工技术主要针对桩体结构来开展相关的施工作业程序，比如有静压桩体以及人工模式下的挖孔桩体，这两类施工模式存在较大的差异性，不仅体现在技术应用方法上，也体现在具体的施工环节和程序之中。桩基础的主要组成部分包含两个主要结构，即承重台和基桩。这两种结构的相关施工指标和参数要求，应根据具体的施工需求来进行灵活的调整，并确保最终的指标参数符合工程建设质量规范。桩基础是建筑工程地基工程的主要施工作业技术方法，它关系到整个建筑物结构体系的安全性和稳固性，因此桩基础的施工还需要注意建筑物的抗震性能的提升。在城市中大量高层建筑和超高层建筑的出现，还要确保其能够抵御狂风的冲击。在桩基础的实际施工工作中，还有很多的问题需要重点关注和解决，也正是因为这些问题的存在，才激发了这项施工技术能够不断得以创新和优化。

2桩基工程的施工特点

2.1重要性

目前，桩基础施工主要应用于高层建筑，但是针对东南沿海或沿江区域的高层建筑，在桩基施工过程中，因为设计的承载力非常大，因此一旦发生质量事故，就会产生巨大的经济损失。除此之外，在工程总造价的组成中，桩基工程的造价占据的比例非常大，所以想要有效的控制建筑工程的造价，就必须保证桩基础工程的施工质量，降低桩基础工程的造价水平。

2.2隐蔽性

我们一般认为桩基础属于地下隐蔽性工程，通常难以检测出桩基础的质量问题，也很难采取补救措施进行补救，因此，在实际的施工过程中，必须对其进行质量控制，确保桩基础施工的基本质量。

2.3复杂性

通常情况下，桩基础的桩型特别多，并且不同类型的桩的技术要求、施工工艺和适用范围也不尽相同，因此必须综合多种因素确定桩型。因为地下的未知因素非常多，导致在勘测桩基础工程时受到地理环境的限制，在勘探点的密度设置与勘探工作量方面也无法达到桩基础施工的基本要求，所以必须做好试沉桩和试沉孔的施工工作。现阶段，桩基础施工中，涉及到的机械种类特别多，同一类桩型在不同的土质中施工，或者不同的桩型的施工，都对桩型的设备要求很严。

2.4困难性

在桩基础的施工过程中，因为施工的限制条件比较多，因此，具体的施工会比较困难。桩基础的安全性能受到很多因素的影响，除此之外，桩基础施工工序比较多，给施工带来了难度。

3建筑施工中桩基础施工技术分析

3.1灌注桩施工技术

在灌注桩施工时，需要先对场地清理，根据图纸放线，然后开挖基槽，通常采用机械、人和局部挖土等方式相结合。基槽开挖时根据实际土质情况来选择堆放位置，为回填使用提供便利，在基槽开挖接近底层时，需要停止机械开挖，测量槽底标高，待槽底标高满足规范要求时则要尽快进行下一道工序施工。检验基槽时，需要检查基槽平面尺寸与标高是否与图纸设计需求保持一致，检验承重墙、桩基及其他受力部位，确保基槽的承重能力。灌注桩施工通常分为沉管灌注桩、挖空桩和钻孔灌注桩三种，这其中沉管灌注桩施工工艺较为简单，通过借助外力将桩打入指定土体位置即可，具体施工时要加强桩锤力度控制，锤击造成的巨大冲击力将会使沉管开孔，因此此类灌注桩施工方法施工过程简单，而且成本控制良好，然而由于此类状态横截面不够大，强度不足，经常出现桩身锻炼的情况。施工时应当注意缓慢地将沉管管道取出，过快的取出速度将会损坏材料。在进行灌注桩施工之前，应当首先测量桩体承压强度，坚决避免施工过程中出现断桩现象。混凝土质量将会影响灌注桩施工质量，不能出现堵管和埋管现象。挖孔桩施工不仅可以实现人工挖孔，也可以进行机械自动化挖孔。施工人员主要执行防护工作，一旦挖掘深度到达一定值后，要适当扩大桩孔，并安装钢筋，对混凝土进行浇灌。钻孔桩施工是通过地面打孔埋桩的，采用这种灌注桩方式要尽量确保桩孔的清洁，随时注意清理掉孔内的泥土。

3.2预制桩

预制桩施工时通常采用的钢管预制桩和混凝土预制桩。钢管预制桩多为H型钢桩和钢管桩，只在特殊工程中才能应用。混凝土预制桩要选择坚固和耐久的混凝土来预制桩，按照一定的顺序和桩尖方向进行打桩，在桩上端吊环附近捆绑预制桩索，以此来保证桩尖与桩位中心垂直对准。桩缓慢插入土体后，利用小落距进行锤直，确保桩身保持良好的垂直度。灌注时，从桩顶开始。通常采用静力深桩和振动沉桩，合理规划沉桩顺序，并对桩基数据和间距进行确定。

3.3振动沉桩施工技术

振动沉桩施工技术主要是依靠桩自身的重力，再通过安装的振动器，促使桩下沉达到目的，具有多种优点，诸如使用方便、结构简单以及便于移动等。但是在使用该技术进行桩基础施工时，产生的噪声过大，给施工场地周围的居民造成了不利影响，并且该技术施工所需成本过高，不利于建筑施工成本节约，导致在高层建筑中桩基础施工中应用较少。

3.4静压桩施工技术

在静压桩施工时，需要利用静力桩桩机来将桩打入地下，这种施工方法噪声较小，振动不大，没有冲击力产生，造价相对较低，易于检测，与绿色建筑的施工理念具有较好的相符性。当前静压桩施工技术在建筑工程施工中应用十分广泛。在具体施工过程中，需要测量定位，然后调节桩尖，进行压桩、接桩、再压桩和送桩。在具体施工开始之前，利用轴线将一根短钢筋打入桩中心，并进行具体的标记。静压桩机需要利用横纵向的行走油缸确保桩尖与桩心对准，在横纵方向上对桩的垂直度进行校正，夹持油缸利用压力作用在桩上，根据桩入土深度与压力的对应关系，来对压桩过程中桩的质量和承载力进行判断。在具体操作过程中，当桩顶与地表面较为靠近时，可以利用静力桩桩的送桩方法，利用另一节符合要求的桩打入到被头桩顶上即可。

结语

综上所述，建筑物的工程质量和桩基础施工质量息息相关，因此，一旦桩基础工程施工出现任何突发事故，必须及时与监理设计部门及业主单位进行沟通，采取针对性的补救措施，按照设计部门的设计进行修改，目前，我国建筑工程的质量问题已经成为业界重点关注的问题，所以，我们更要采取严厉的措施，从项目设计到实际施工进行全过程监管，严把质量关，坚决杜绝一切降低施工质量的行为。

参考文献：

[1]方海波.高层建筑工程施工中桩基础施工技术探讨[J].低碳世界，2018（11）：110-111.

[2]曹雄伟.基于高层建筑工程施工中桩基础施工技术的研究[J].绿色环保建材，2017（10）：128.

[3]傅本伟.解析高层建筑工程施工中桩基础施工技术[J].建材与装饰，2017（19）：31-32.

[4]刘双辰，高春乐.桩基础技术在建筑工程土建施工中的应用解析[J].建筑知识，2018，35（12）：52.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45b31f409351a65ba01beaea.html