# 非视距下基于卡尔曼滤波的无线定位方法

### 论文摘要

无线定位,就是指利用现有的无线通信网络资源,通过估计移动终端与各基站之间的各信号到达时间及到达角度等信号测量值参数,并在网络或者移动终端中借助一定的定位算法,确定移动终端的位置。1996年美国FCC(联邦通信委员会)发布的E—911定位标准引发了无线定位技术的研究热潮,无线定位所蕴涵的无穷商业潜力更是成为这项研究的巨大推动力量。越来越多的学者投入到这股热流当中,发表了大量的研究论文和专利成果。无线定位的实现主要需要两大模块：基于到达时间、到达时间差和到达角度等定位测量参数的估计及定位算法的实现。首先通过参数估计算法,从接收信号中提取到达时间(差)、到达角度等信息,然后利用相应的定位算法求解移动台的位置。由于通信信道的复杂性所带来的定位参数估计误差,以及根据估计的定位参数求解表征移动台与基站之间几何位置关系的非线性方程时所引入的非线性误差,导致定位误差大、定位精度低,是影响定位问题的关键。本文对最小二乘算法、Chan算法、Taylor级数展开法以及Wylie算法等经典的定位算法进行了阐述,详细介绍了卡尔曼滤波器的原理和定位过程。这些算法都各具特点,Chan算法的定位性能在非视距传播环境中显著下降,Wylie方法、测量值重构法以及卡尔曼滤波法都可有效消除到达时间测量值中非视距误差的影响。尤其是利用卡尔曼滤波器的跟踪性能,能够实现较高精度的混合定位。在非视距误差方面,介绍了非视距误差的模型和特点,以及非视距误差的鉴别和消除。本文对非视距环境下的定位技术进行了深入研究,提出了两种非视距误差消除的方案。论文主要贡献有：1、在非视距定位算法的研究中,提出了基于卡尔曼的鲁棒性非视距消除方法。该方法利用卡尔曼滤波器的跟踪特性来消除原始测量值中的非视距误差,再用视距重构的方法重构出真实距离,实现了较高精度的定位。2、针对非视距环境提出了一种基于卡尔曼滤波的加权最小二乘定位算法。该方法根据系统测量误差的统计特性对原始测量值进行判定,得出各个测量值的权值,然后用两步卡尔曼法对距离测量值进行跟踪和重构,并结合测量值曲线,利用权值因子构造出新的曲线,最后用加权最小二乘(WLS)算法进行定位。经过仿真分析和性能比较,本文提出的两种非视距环境下的定位算法可以有效消除到达时间测量值中非视距误差的影响,性能优越、误差小、定位成功率和定位精度得到很大提高。最后,我们对移动台位置估计、非视距误差消除等方面的研究方法做了总结,为后续研究打好基础、扩展思路。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 英文缩写索引

- 第一章 无线定位技术概述

- 1.1 定位技术基础

- 1.2 无线定位技术及其应用

- 1.3 无线定位技术的研究进展

- 1.4 已有的无线定位基本方法

- 1.4.1 基本的无线定位方法

- 1.4.2 影响无线定位精度的因素

- 1.4.3 定位算法性能指标

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第二章 定位参数估计与相应的数学模型

- 2.1 TOA估计及定位模型

- 2.1.1 TOA估计

- 2.1.2 TOA定位模型

- 2.2 TDOA估计及定位模型

- 2.2.1 TDOA估计

- 2.2.2 TDOA定位模型

- 2.3 AOA估计及定位模型

- 2.3.1 AOA估计

- 2.3.2 AOA定位模型

- 2.4 小结

- 第三章 移动台位置估计

- 3.1 经典的定位算法

- 3.1.1 最小二乘（LS）算法

- 3.1.2 具有解析表达式的Chan算法

- 3.1.3 递归的Taylor序列展开算法

- 3.1.4 混合定位算法

- 3.1.5 Wylie算法

- 3.1.6 基于平滑和重构的定位精度改善

- 3.2 基于卡尔曼滤波的定位算法

- 3.2.1 卡尔曼滤波

- 3.2.2 基于卡尔曼滤波的定位方法

- 3.3 非视距误差NLOS及其抑制

- 3.3.1 非视距误差模型及特点

- 3.3.2 非视距误差的鉴别和抑制

- 3.4 小结

- 第四章 非视距环境下的定位算法与仿真分析

- 4.1 一种鲁棒性的非视距误差消除算法

- 4.1.1 基本思想

- 4.1.2 非视距鉴别技术

- 4.1.3 基于有偏卡尔曼的测量值平滑算法

- 4.1.4 测量值重构技术

- 4.1.5 仿真及分析

- 4.1.6 结论

- 4.2 基于卡尔曼滤波的加权最小二乘定位算法

- 4.2.1 基本思想

- 4.2.2 测量值判定技术

- 4.2.3 两步卡尔曼滤波方法

- 4.2.4 加权最小二乘算法

- 4.2.5 仿真及分析

- 4.2.6 结论

- 4.3 小结

- 第五章 总结与展望

- 附录:本文中的变量及其意义

- 参考文献

- 致谢

- 作者硕士期间发表的论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].目标定位中的非视距传播研究综述[J]. 工矿自动化 2020(07)

- [2].基于非视距鉴别的井下精确定位技术研究[J]. 煤炭科学技术 2016(07)

- [3].多场景下的非视距微波应用分析[J]. 信息通信 2012(06)

- [4].基于凸优化技术的非视距时差定位算法[J]. 传感器与微系统 2020(03)

- [5].无线传感器网络节点的非视距定位方案研究[J]. 计算机工程与应用 2010(25)

- [6].非视距微波监测站覆盖区域定量计算方法研究[J]. 中国无线电 2008(10)

- [7].一种非视距传播的变电站调试通道解决方案[J]. 中国新通信 2016(01)

- [8].非视距误差抑制方法在矿井目标定位中的应用[J]. 工矿自动化 2015(06)

- [9].基于类别不平衡分类的超宽带非视距信号识别方法研究[J]. 信息工程大学学报 2019(02)

- [10].面向非视距环境的室内定位算法[J]. 电子学报 2016(05)

- [11].一种基于非视距鉴别加权拟合的矿井超宽带定位方法[J]. 煤炭学报 2013(03)

- [12].新型紫外光非视距通信系统信道估计的研究[J]. 光通信研究 2011(01)

- [13].包含非视距链路的室内可见光通信倾角式光学接收端的设计与分析[J]. 红外与激光工程 2015(09)

- [14].无线传感网络节点非视距定位方法的改进[J]. 计算机工程与应用 2011(21)

- [15].紫外光非视距通信大气信道模拟与分析[J]. 计算机工程与科学 2009(06)

- [16].椭球约束下减小三维定位中的非视距误差[J]. 计算机工程与应用 2019(07)

- [17].基于非视距鉴别的室内移动节点跟踪算法[J]. 中国科学技术大学学报 2014(10)

- [18].一种无线定位非视距误差消除算法研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [19].非视距大气散射光通信最优化链路分析与设计[J]. 中国激光 2012(09)

- [20].城市环境下非视距信号探测改正方法[J]. 导航定位学报 2018(02)

- [21].非视距环境下的超宽带室内定位算法[J]. 计算机测量与控制 2018(11)

- [22].UWB室内定位测量数据处理方法研究[J]. 计算机应用与软件 2017(10)

- [23].室内非视距环境中60GHz电波传播特性仿真与分析[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [24].在非视距环境下基于数据融合的无线定位算法研究[J]. 中国新通信 2010(23)

- [25].基于非视距鉴别的超宽带室内定位算法[J]. 计算机应用 2018(S1)

- [26].利用“犬载监控设备”对工作犬进行“非视距”指挥的研究[J]. 中国工作犬业 2011(01)

- [27].一种面向非视距环境的涅尔区全息多点聚焦方法[J]. 电讯技术 2020(01)

- [28].一种非视距环境下的椭圆-双曲线混合被动定位技术[J]. 电路与系统学报 2013(02)

- [29].非视距环境下基于散射体信息的被动定位(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2010(04)

- [30].一种基于非视距误差补偿的协同定位算法[J]. 北京航空航天大学学报 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45d98029ae9f98e7b5e10c31.html