# 低压铸造工艺在变矩器铸铝件的研究和应用

### 论文摘要

本文根据国内外铸造铝合金工艺现状和发展趋势,对低压铸造工艺的相关理论如成型原理、工艺流程进行了研究,并对低压铸造生产的工艺设计及控制进行了理论分析,并结合铸造铝合金的特点,对铝合金的各种精炼变质处理工艺进行了探索。柳工铸造事业部原生产变矩器的工艺为手工砂型铸造,铸件从造型、合箱、浇注到清理为全手工操作,该工艺的缺点是生产效率低、劳动强度大、铸件表面质量差、生产成本高,且铸件内部质量不高。作者根据行业研究情报收集和对变矩器铸件特点的分析,经过可行性分析,认为采用低压铸造工艺生产变矩器铝件可大幅节约贵金属铝的消耗,而且可提高铸件的致密度和质量及尺寸精确度。作者广西柳工装载机变矩器铸件的特点,从模具的材料选择、工艺方案的优化、低压铸造浇注工艺参数的优化、变质处理工艺的试验等方面,经过铸件试制、性能检测、加工验证、效率检测等验证,解决了在低压铸造过程的多项技术难题最终在实践中有效突破了变矩器采用抵押铸造工艺生产的各项技术难题,并且对在实际生产过程中低压铸造铸件缺陷的预防进行了实践上有益的探索。本文重点介绍了柳工低压铸造工艺参数的优化和设计,对国内同行采用低压铸造生产铸造铝合金具有一定的参考意义。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究目的的意义

- 1.2 国内外现状和发展趋势

- 1.3 课题来源和主要研究内容

- 第二章 低压铸造生产铸造铝件的理论基础

- 2.1 低压铸造成形原理

- 2.2 低压铸造的工艺流程

- 2.3 低压铸造参数的选择

- 2.4 铝合金液体的精炼变质处理

- 第三章 装载机变矩器铸铝件低压铸造工艺的设计

- 3.1 锈件总体工艺方案的确定

- 3.2 变矩器浇注系统的设计

- 3.3 模具的设计和材料的选择

- 3.4 模具排气系统设计

- 3.5 变矩器铸件结构的优化

- 第四章 装载机变矩器铸铝件低压铸造工艺参数的优化

- 4.1 铝合金液体的精炼变质处理

- 4.2 变矩器低压铸造工艺参数的选择

- 4.3 变矩器低压铸造的过程控制

- 第五章 低压铸造变矩器铸件铸造缺陷的预防

- 5.1 低压铸造铸件主要缺陷种类、形成原因及预防措施

- 5.2 低压铸造变矩器铸件缺陷的分析和解决方案

- 第六章 全文总结和展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].基于神经网络的铝合金汽车轮毂低压铸造工艺优化[J]. 热加工工艺 2020(03)

- [2].某大型复杂圆筒类低压铸造工艺改进[J]. 铸造技术 2020(07)

- [3].具有里程碑意义的低压铸造圆锭工艺[J]. 轻合金加工技术 2020(06)

- [4].车用发动机铝合金缸盖低压铸造工艺方法[J]. 汽车零部件 2020(08)

- [5].低压铸造智能化生产探究[J]. 金属加工(热加工) 2018(11)

- [6].路通精密打造国内首个数字化低压铸造车间[J]. 铸造 2017(01)

- [7].低压铸造铝合金车轮主要缺陷分析与控制[J]. 黑龙江科技信息 2016(30)

- [8].铝合金减震筒低压铸造应用研究[J]. 铸造技术 2015(07)

- [9].低压铸造铝合金车轮铸造工艺优化以及组织性能研究[J]. 科学中国人 2017(09)

- [10].浅析低压铸造的工艺特点[J]. 科学中国人 2017(09)

- [11].低压铸造新技术应用[J]. 汽车零部件 2013(09)

- [12].一种大型铸件低压铸造承载转换装置及其制造方法[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [13].低压铸造中加盖钢包热分析研究[J]. 重型机械 2016(06)

- [14].低压铸造汽车轮毂双保温模具改进[J]. 金属加工(热加工) 2016(01)

- [15].叶轮低压铸造工艺与模具设计方案优化研究[J]. 铸造技术 2013(07)

- [16].电动汽车机壳低压铸造机器人下芯设计与编程[J]. 铸造 2020(04)

- [17].低压铸造控制系统的计算机实现方法[J]. 电脑知识与技术 2019(08)

- [18].铝合金薄壁筒体铸件的低压铸造工艺优化[J]. 热加工工艺 2019(09)

- [19].万丰科技推出从原料到成品的全自动低压铸造生产线[J]. 特种铸造及有色合金 2019(07)

- [20].低压铸造缸盖急速冷却线的运用及研究[J]. 铸造设备与工艺 2017(06)

- [21].低压铸造机自动控制系统设计[J]. 铸造技术 2016(01)

- [22].18X7.5低压铸造铝合金轮毂的轻量化设计[J]. 机械研究与应用 2016(05)

- [23].汽车发动机缸体模具设计及低压铸造工艺研究[J]. 铸造技术 2015(08)

- [24].铝合金电磁低压铸造工艺控制方案研究[J]. 铸造技术 2009(06)

- [25].基于ANSYS的低压铸造铝合金轮毂的优化设计[J]. 制造业自动化 2009(09)

- [26].铝合金薄壁壳体低压铸造工艺研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(04)

- [27].铝合金汽车轮毂低压铸造的数值模拟[J]. 三明学院学报 2020(02)

- [28].低压铸造中钢包热—结构耦合分析及优化[J]. 世界有色金属 2020(14)

- [29].铝合金低压铸造数字化车间设计[J]. 工程建设与设计 2019(03)

- [30].离合器壳体低压铸造工艺优化[J]. 特种铸造及有色合金 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45e18906fe702243cd46653d.html