# 多峰谐振光纤光栅的飞秒激光制备及特性研究

### 论文摘要

长周期光纤光栅的周期长度一般为十几微米到几百微米，而多峰谐振光纤光栅的周期长度为几个毫米。多峰谐振光纤光栅不仅具有传统长周期光纤光栅的优势，还有自己独有的特点，因此多峰谐振光纤光栅在光纤通信和传感领域将具有更高的应用价值。首先研究了长周期光纤光栅和多峰谐振光纤光栅的模式耦合理论，理论模拟了长周期光纤光栅和多峰谐振光纤光栅的透射传输谱，分析了折射率改变量、周期数量和周期长度对透射传输谱损耗谐振峰的影响，推导出了多峰谐振光纤光栅的谐振波长漂移量的温度、拉伸、环境折射率变化灵敏度。接着利用飞秒激光脉冲采用逐点写入法制备了周期长度为500μm的长周期光纤光栅和周期长度为1mm，2mm，4mm的多峰谐振光纤光栅并对比了它们的透射传输谱。实验研究了周期数量、脉冲功率、周期长度、温度和环境折射率分别对多峰谐振光纤光栅透射传输谱的影响。与长周期光纤光栅相比，多峰谐振光纤光栅透射传输谱中出现了更多的谐振峰，而且周期长度越长，出现的谐振峰越多。新出现的损耗谐振峰是由光纤纤芯基模与高阶闪耀包层各次模耦合产生的。不同闪耀阶次和不同包层模式的谐振峰分别具有不同的环境参数灵敏度，而且飞秒激光脉冲制备的多峰谐振光纤光栅拥有更好的耐高温能力与更高的温度灵敏度。因此飞秒激光制备的多峰谐振光纤光栅可以作为高灵敏度传感器被广泛地应用于高温条件下实现多参数同时测量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 长周期光纤光栅传统制备方法

- 1.2.1 机械变形法

- 1.2.2 腐蚀刻槽法

- 1.2.3 紫外光掩膜法

- 1.2.4 离子束注入法

- 1.2.5 电弧放电法

- 1.3 飞秒激光制备优势

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 多峰谐振光纤光栅的模式耦合理论

- 2.1 光纤中电磁场传播的 Helmholtz 方程

- 2.2 纤芯导模的矢量解与特征方程

- 2.3 光纤包层模的色散方程

- 2.4 模式耦合系数

- 2.5 长周期光纤光栅模式耦合

- 2.6 多峰谐振光纤光栅模式耦合

- 2.7 多峰谐振光纤光栅谐振波长灵敏度

- 本章小结

- 第3章 飞秒激光制备多峰谐振光纤光栅

- 3.1 飞秒激光制备光纤光栅装置

- 3.2 逐点写入法

- 3.3 光纤预处理

- 3.4 飞秒激光脉冲焦点位置确定

- 3.5 飞秒激光制备光纤光栅结构

- 本章小结

- 第4章 多峰谐振光纤光栅特性研究

- 4.1 多峰谐振光纤光栅与长周期光纤光栅透射传输谱对比

- 4.2 周期长度对透射谱影响

- 4.3 周期数目对透射谱影响

- 4.4 飞秒激光脉冲功率对透射谱影响

- 4.5 多峰谐振光纤光栅温度特性

- 4.6 多峰谐振光纤光栅环境折射率响应特性

- 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46308e840f74850c0c9515fc.html