# 直线感应电机的性能分析与测试

### 论文摘要

直线电机作为一种无需中间转换装置就可以将电能直接转化为直线运动机械能的装置,在越来越多的场合发挥着其独特的作用。它简单的构造,持久的耐用性,适于高速运动的特性,精确的控制定位能力,在轨道交通上巨大的发展潜力以及在军事方面的突出应用,使直线电机在其将近一百七十年的发展史中获得了突飞猛进的发展。本文第一章回顾了直线电机的发展史,讲述了直线电机在近一百七十年的发展史中取得的成果,给出了直线电机的特性及其分类,并指出了直线电机的优势与弱势之处。第二章阐述了直线感应电机的基本原理,给出了其计算公式。第三章指出了影响直线感应电机性能的诸多因素：端部效应、次级材料的影响、气隙大小的影响等等。第四章给出了实验室中实验电机的设计过程。第五章中依据实验室中直线感应电机的相关数据,对其性能方面进行了仿真分析。为了配合直线感应电机的仿真分析,本文第六章中设定了实验方案,测试了直线感应电机的相关性能数据,得出了其在不同气隙下的启动推力特性,以及它在不同电源频率下的启动推力特性数据,通过分析电机运行中电压、电流及功率等的变化,找出该电机性能上的特点及其缺陷。最后结合仿真分析的结果和实验测试的相关数据的分析结果,总结出直线电机的特性情况,并给出了一些改进电机性能的相关建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 直线电机概述

- 1.2 直线电机的特性及其分类

- 1.2.1 直线电机的特性

- 1.2.2 直线电机的分类

- 1.3 高温超导技术与电机应用的结合

- 1.4 课题的意义

- 1.5 论文的主要工作与内容安排

- 第二章 直线感应电机的基本原理

- 2.1 直线电机基本结构

- 2.2 直线感应电机基本原理

- 2.2.1 直线感应电机等效电路

- 2.2.2 直线感应电机计算公式

- 第三章 影响直线感应电机性能的主要方面

- 3.1 纵向端部效应

- 3.2 横向端部效应

- 3.3 消除边端效应的一些措施

- 3.4 次级对直线电机性能的影响

- 3.5 气隙对电机性能的影响

- 3.6 其他影响因素

- 第四章 直线感应电机设计

- 4.1 直线感应电机设计说明

- 4.2 直线感应电机设计过程

- 4.2.1 电机主尺寸设计

- 第五章 直线感应电机的有限元仿真分析

- 5.1 有限元求解方法

- 5.2 直线电机Ansoft Maxwell 2D仿真

- 5.2.1 有限元仿真步骤

- 5.2.2 Maxwell 2D仿真过程

- 5.2.3 Maxwell 2D仿真结果

- 第六章 直线感应电机实体测试与分析

- 6.1 实验装置简介

- 6.2 实验测试过程

- 6.3 实验结果分析

- 总结分析

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].直线电机地铁车辆浅谈[J]. 铁道勘测与设计 2017(01)

- [2].直线电机地铁能耗分析[J]. 科技风 2020(02)

- [3].日本直线电机制动技术的研究进展综述[J]. 铁道车辆 2020(01)

- [4].永磁同步直线电机的电磁设计与分析[J]. 微特电机 2020(03)

- [5].自由活塞斯特林制冷机用直线电机性能仿真与测试[J]. 柴油机 2019(06)

- [6].V形压电直线电机结构优化研究综述[J]. 山西能源学院学报 2020(02)

- [7].论高速永磁直线电机的测试[J]. 机械制造 2019(12)

- [8].城轨直线电机车辆智能运维综合检测系统研究与实现[J]. 铁道技术监督 2020(04)

- [9].扁平型永磁直线电机定位力综合优化[J]. 微电机 2020(03)

- [10].时速120公里磁悬浮列车直线电机设计[J]. 时代农机 2020(03)

- [11].高性能磁场调制永磁直线电机研究综述与展望[J]. 电机与控制应用 2020(08)

- [12].自动除泡机直线电机的控制与抗干扰改进[J]. 山西电子技术 2020(04)

- [13].直线电机的特点和应用[J]. 农家参谋 2019(09)

- [14].关于直线电机返修质量的对比分析[J]. 机电信息 2019(24)

- [15].往复式永磁直线电机实验教学平台[J]. 电气电子教学学报 2019(06)

- [16].浅谈直线电机的维护与保养[J]. 时代农机 2018(08)

- [17].U型无铁芯直线电机的振动模态计算与分析[J]. 日用电器 2018(11)

- [18].磁悬浮直线电机三维有限元分析及优化设计研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(01)

- [19].永磁同步直线电机的矢量控制系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(01)

- [20].无铁心永磁同步直线电机推力谐波分析与消除[J]. 中国电机工程学报 2017(07)

- [21].基于重心邻域算法的无铁心永磁同步直线电机优化设计研究[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [22].永磁同步直线电机混沌杂草自抗扰控制研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2017(04)

- [23].永磁同步直线电机小行程高精度定位控制[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(03)

- [24].结构参数对直线电机性能的影响[J]. 科技创新与应用 2017(21)

- [25].基于能量整型方法的永磁同步直线电机位置控制[J]. 机电工程 2017(08)

- [26].直线电机滑台摩擦特性和摩擦模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [27].永磁同步直线电机建模及混沌搜索优化设计[J]. 电机与控制应用 2017(09)

- [28].五相容错圆筒永磁直线电机的设计与分析[J]. 微特电机 2017(08)

- [29].基于永磁同步直线电机的城轨门系统研究[J]. 电脑知识与技术 2017(24)

- [30].非共振式压电直线电机精密驱动及定位控制[J]. 光学精密工程 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46399d44124ac869f7fe4a01.html