# 基于集成化技术的DNC数控机床网络化加工

### 论文摘要

传统数控系统的固定程序控制模式和封闭式体系结构,限制了系统向多变量智能化控制发展,已不适应日益复杂的制造过程,因此,在我国对数控系统进行深层次的理论研究,开发基于网络、满足现代制造过程的集成系统势在必行。针对目前企业网络制造存在的具体技术问题,提出了“网络化数控加工技术研究”。根据协议转换联网原理,将具有RS-232通信接口的数控机床进行组网,提出一种新型的DNC通讯结构,并实现其数据通信、实时控制等功能。基于Windows多线程技术,开发出实用化DNC通讯系统,可用一台主计算机同时控制多台数控机床（最多可达256台）,并可实现主计算机无人值守。系统经实际运行,具有可靠性好、稳定性高及实用性强等特点,可极大的提高数控机床的执行效率。为企业网络化制造、高自动化生产奠定良好底层技术基础。在远程控制中,主计算机具有远程调用功能,即数控机床可“控制”远端的计算机进行数控代码的发送。要调用计算机中的程序,需要使用远程请求文件。远程请求文件实际上类似于一个简单的数控程序,根据数控系统类型调试好后保存在数控系统的程序目录中。每次使用时先将远程请求文件中的程序名改为要调用的程序名,当然,该程序名必须是主计算机中存在的程序名,然后发送远程请求文件。最后使用MDI操作面板上的IUTPUT（或READ、DATAIN等,视数控系统而定）调入需要的程序。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 数控机床基本概念

- 1.1.1 国内外数控技术发展

- 1.1.2 数控机床组成

- 1.1.3 数控机床的特点

- 1.1.4 数控机床的发展

- 1.1.5 网络数控的提出

- 1.2 DNC

- 1.2.1 基本概念

- 1.2.2 常见的DNC 结构形式

- 1.2.3 DNC 应用原则

- 1.3 DNC 系统中的通讯网络

- 1.4 本课题意义

- 1.5 本文完成的主要内容

- 本章小结

- 第二章 DNC 系统网络结构设计方案

- 2.1 DNC 系统网络结构的选择

- 2.1.1 国内几种典型的DNC 系统网络结构

- 2.1.2 网络协议转换方案

- 2.2 DNC 系统软件结构设计

- 2.2.1 开发平台及开发工具

- 2.2.2 软件结构

- 2.3 DNC 系统网络硬件结构设计

- 2.3.1 串行通信基本概念

- 2.3.2 接口标准

- 2.3.3 系统硬件布局

- 本章小结

- 第三章 WINDOWS 多线程技术与API 串口通讯

- 3.1 多线程基本概念

- 3.1.1 进程与线程的概念

- 3.1.2 线程的产生

- 3.1.3 线程的结束

- 3.1.4 线程优先级与执行顺序

- 3.1.5 线程的暂停与继续

- 3.2 API 串口通讯通信概述

- 3.2.1 基本概念

- 3.2.2 同步I/O 与异步I/O

- 3.2.3 流控制方式

- 3.3 多线程在串口通信中的应用

- 3.3.1 VC++对多线程的支持

- 3.3.2 串口通信对线程同步的要求

- 3.3.3 等待函数

- 3.3.4 串口通信的重叠I/O 方式

- 本章小结

- 第四章 数控机床与DNC 系统的联网

- 4.1 实际意义

- 4.2 数控联网方案选择

- 4.3 数控机床的联网

- 4.3.1 Nport Express DE-211 串口联网服务器的硬件

- 4.3.2 网络线连接

- 4.3.3 IP 地址设置

- 4.3.4 Nport 管理工具的安装

- 4.3.5 NPort Express DE-211 的操作模式

- 4.3.6 Nport express DE-211 软件通信模块

- 本章小结

- 第五章 DNC 系统通讯软件中远程调用的实现

- 5.1 串口监视模块

- 5.1.1 打开串口

- 5.1.2 串口配置和串口属性

- 5.1.3 读写串口

- 5.1.4 关闭串口

- 5.1.5 监视串口

- 5.2 文件操作模块

- 5.2.1 接收数控机床传来的文件

- 5.2.2 发送数控代码

- 5.3 硬件实现

- 5.3.1 计算机要求

- 5.3.2 机床要求

- 5.3.3 接线方式

- 5.3.4 应用实例

- 本章小结

- 第六章 总结

- 6.1 结论

- 6.2 论文所做的主要工作

- 6.3 个人感受及进一步工作打算

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].数控机床中的Safety Integrated功能分析[J]. 世界制造技术与装备市场 2019(06)

- [2].基于数字化双胞胎的数控机床虚拟调试技术[J]. 金属加工(冷加工) 2019(12)

- [3].以数控机床设计为主线的机械设计课程群教学项目构建[J]. 教育观察 2019(35)

- [4].基于联结派的《数控机床原理及应用》课程开发研究[J]. 南方农机 2020(03)

- [5].江苏晨光数控机床有限公司(原泰兴市晨光高新技术开发有限公司)[J]. 炭素技术 2020(01)

- [6].数控机床设备电气故障应急处理探究[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [7].提高数控机床机械加工效率的有效措施[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [8].以赛促改，推动技能竞赛反哺教育教学——以数装调项目为例[J]. 职业 2020(08)

- [9].数控机床液压卡盘控制功能的研究与实现[J]. 制造技术与机床 2020(05)

- [10].虚拟现实技术在数控机床装调与维修中的应用探究[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [11].数控机床常见故障的基本处理技术[J]. 广西农业机械化 2020(01)

- [12].计算机辅助数控机床故障诊断与管理系统[J]. 科技资讯 2020(15)

- [13].《数控机床与编程》四位一体教学模式研究与实践[J]. 科技风 2020(18)

- [14].《数控机床控制与调试》项目化课程整体设计[J]. 数字通信世界 2020(05)

- [15].基于数据挖掘技术的船用多功能数控机床动态检测[J]. 舰船科学技术 2020(12)

- [16].高校实验室数控机床改造应用实践[J]. 机械研究与应用 2020(03)

- [17].数控机床的安装与用机准备[J]. 现代工业经济和信息化 2020(07)

- [18].个人便携式数控机床在实践教学中的应用研究[J]. 中外企业家 2020(21)

- [19].矿山机械数控机床误差补偿方法研究[J]. 世界有色金属 2020(11)

- [20].基于工作过程的高职《数控机床装调维修技术》教学实践研究[J]. 装备制造技术 2020(07)

- [21].加强数控机床设备管理的重要性及实现途径[J]. 机械管理开发 2020(10)

- [22].互联网技术在数控机床管理与维修中的应用[J]. 科技视界 2018(33)

- [23].数控机床常见的故障与基本处理技术分析[J]. 内燃机与配件 2019(01)

- [24].我国数控机床行业发展趋势预测[J]. 当代经济 2019(01)

- [25].数控机床的安装、调试及维护[J]. 河南科技 2018(34)

- [26].数控机床系统的故障分析方法与处理浅析[J]. 中国设备工程 2019(03)

- [27].济南二机床参加数控机床专项与汽车领域现场对接会举行[J]. 锻压装备与制造技术 2018(06)

- [28].提高数控机床机械加工率的方法探讨[J]. 湖北农机化 2019(08)

- [29].我国数控机床市场调查与分析[J]. 南方农机 2019(10)

- [30].高职院校常见数控机床维护与保养的探究[J]. 内燃机与配件 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/463ac8d4c9e0a20cbd35099c.html