# 增量体积成形数值模拟技术及其在多道次拔长工艺设计中的应用

### 论文摘要

为了实现对锻件产品精确“控形”和“控性”的目标,需要对成形工艺方案进行合理设计,并对成形产品质量进行准确预报。近几十年来,以有限元法为代表的数值模拟技术和相关计算机软硬件技术都取得了显著进步,从而为实现这一目标带来了巨大机遇。然而,目前的数值模拟技术和计算机软硬件技术还不能完全满足实现精确“控形”和“控性”的要求。例如对于许多增量体积成形工艺,由于其工序很多而且耗时很长,导致对工艺方案进行完整数值模拟的成本很高或者并不现实,因而难以采用数值模拟对工艺方案进行完整设计。因此,如何提高数值模拟对于增量体积成形工艺分析的适用性,以及如何将数值模拟合理地应用于成形工艺方案的设计,仍然是具有重要科学与工程价值的问题。本文从金属体积成形通用数值模拟技术、增量体积成形专用数值模拟技术、多道次平砧拔长工艺设计等几个方面进行了研究和探讨,对现有技术进行了改进并提出了一些新技术。提出了针对增量体积成形的预指定刚性区自由度缩聚原理,并改进了刚粘塑性有限元的非线性迭代算法与待定刚性区自动判别算法。针对增量体积成形的瞬时局部变形特点,根据刚性区材料对总能量泛函的贡献为零以及刚性区材料仅发生刚体运动,首次推导了预指定刚性区自由度缩聚原理——泛函积分区域缩减原理与刚性区节点自由度凝聚原理,从而降低分析系统的自由度规模。改进了非线性刚粘塑性有限元方程组的直接迭代解法与牛顿-拉夫森迭代解法,以提高迭代收敛的稳健性。改进了待定刚性区的自动判别算法,利用变形历史信息来不断更新当前参考平均等效应变率,从而可以适应不同变形条件。解决了增量体积成形高效稳健有限元模拟的关键技术,包括采用两套网格描述的预指定刚性区自由度缩聚技术、三维动态接触边界搜索处理技术以及离散型流动应力数据插值技术。针对增量体积成形中变形发生在局部区域而传热发生在全部区域的特点,提出了采用“全网格”和“子网格”的描述方法解决分析系统的计算量问题,其中“全网格”用于计算整体温度场,“子网格”用于计算变形区速度场。通过预指定刚性区自由度缩聚技术实现子网格生成以及两套网格间运动映射,从而构造了热力耦合问题的高效分析方法。提出了同时采用“穿透”判据和“靠近”判据的三维动态接触边界搜索算法以及考虑特殊“穿透”情形的接触节点调整算法,还提出了离散型流动应力数据的两种插值方式——简单分段插值和对数分段插值。引入基于栅格法中“表面零厚度单元层”概念,对非结构化与分层六面体网格分别提出了一种自动重划分方法,并改进了新旧网格间数据传递方式。对于非结构化六面体网格,提出了通过在旧网格空间域上直接覆盖表面零厚度六面体单元层以生成新网格的方法。针对拔长、扩孔、径向锻造等一类增量体积成形工艺,提出了一种分层六面体网格模型,通过四边形单元层插入、表面零厚度六面体单元层覆盖以及后续的网格平滑处理与边界拟合等步骤来实现网格质量优化。在将旧网格单元物理量传递至旧网格节点时,分别采用内部边外插和单元对角外插获得不同类型边界节点的传递值。在计算新网格节点在旧网格单元中局部坐标时,采用粒子群优化算法以提高算法的求解精度和稳健性。算例结果表明,由所提出的非结构化与分层六面体网格重划分方法生成的新网格具有较好质量,且新旧网格间数据传递具有较高精度。基于上述原理和技术,开发了具有自主知识版权的增量体积成形有限元模拟系统XFORM,并通过数值算例和物理实验对该系统的有效性进行了验证。算例和实验的结果表明:对于一般金属体积成形过程模拟,XFORM与商业有限元软件DEFORM的计算精度相当,且XFORM的迭代收敛速度具有一定优势;将所提出的预指定刚性区自由度缩聚技术应用于某正八角形截面坯料多工步拔长的有限元模拟后,计算效率提高了约62%,且计算精度并无明显损失,从而验证了该技术对于增量体积成形过程模拟的有效性。基于解析方法与有限元模拟,建立了一套多道次平砧拔长的工艺设计流程。首先,提出了一种基于Markov变分原理的平砧拔长压下过程解析方法。在该方法中,考虑摩擦及刚性端的影响建立了一组变形区瞬态动可容速度场,并采用增量法对压下过程进行分析。在每个增量步中,利用Markov变分原理对速度场进行求解,并将拉格朗日网格应用于数值积分和变形区构形更新。其次,以上述解析法为基础提出了一个多道次平砧拔长的工艺规划算法,可以快速生成满足成形尺寸要求的工艺方案集。然后,以XFORM为核心分析模块,开发了多道次平砧拔长的连续有限元模拟平台,并且包含了预指定刚性区自由度缩聚技术与分层六面体网格自动重划分技术。此外,从工艺角度对拔长过程中压机与操作机的动作进行了分析,并提出了一种描述压机与操作机联动的代码,以用于拔长过程的精确控制与自动化。利用上述工艺规划算法和连续有限元模拟平台,对某35吨特种钢模块的一个拔长工序进行了工艺设计,并生成了压机与操作机联动代码,从而为实际的锻造生产提供了科学的指导。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外相关研究现状

- 1.2.1 金属体积成形通用数值模拟技术的研究进展

- 1.2.2 增量体积成形高效数值模拟技术的研究进展

- 1.2.3 六面体网格自动划分与重划分技术的研究进展

- 1.2.4 多道次平砧拔长工艺规划与分析的研究进展

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 刚粘塑性有限元改进算法与刚性区自由度缩聚原理

- 2.1 刚粘塑性有限元法的基本原理

- 2.2 非线性刚粘塑性有限元方程组的迭代解法

- 2.2.1 方法一：直接迭代法

- 2.2.2 方法二：牛顿-拉夫森迭代法

- 2.3 待定刚性区的自动判别方法

- 2.4 预指定刚性区自由度缩聚原理

- 2.4.1 原理一：泛函积分区域缩减

- 2.4.2 原理二：刚性区节点自由度凝聚

- 2.4.3 两种原理的综合

- 2.5 瞬态传热有限元法与热力耦合分析方法

- 2.6 本章小结

- 第3章 增量体积成形有限元模拟的关键技术

- 3.1 三维动态接触边界的搜索与处理

- 3.2 离散型流动应力数据的处理

- 3.3 预指定刚性区自由度缩聚技术

- 3.3.1 预指定刚性区自由度缩聚技术的算法流程

- 3.3.2 子网格生成

- 3.3.3 刚性面节点自由度凝聚处理

- 3.4 预指定刚性区参数的选取

- 3.4.1 数值试验方案

- 3.4.2 数值试验结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 非结构化与分层六面体网格自动重划分技术

- 4.1 非结构化六面体网格的自动重划分

- 4.1.1 网格重划分的判断准则

- 4.1.2 生成新网格的算法流程

- 4.1.3 旧网格边界特征提取

- 4.1.4 表面零厚度六面体单元层覆盖

- 4.1.5 网格平滑处理与边界拟合

- 4.1.6 新网格质量判断

- 4.2 分层六面体网格的自动重划分

- 4.2.1 分层六面体网格模型

- 4.2.2 网格重划分的判断准则

- 4.2.3 生成新网格的算法流程

- 4.2.4 旧网格边界特征提取

- 4.2.5 四边形单元层插入

- 4.2.6 表面零厚度六面体单元层覆盖

- 4.3 新旧网格间数据传递

- 4.4 六面体网格自动重划分技术的验证

- 4.4.1 算例1

- 4.4.2 算例2

- 4.5 本章小结

- 第5章 增量体积成形有限元模拟系统的开发及验证

- 5.1 增量体积成形有限元模拟系统的结构及功能

- 5.1.1 系统模块与程序结构

- 5.1.2 系统功能与数据接口

- 5.2 三维热力耦合刚粘塑性有限元关键技术的验证

- 5.2.1 算例1

- 5.2.2 算例2

- 5.2.3 热锻实验

- 5.3 预指定刚性区自由度缩聚技术的验证与多工步拔长模拟

- 5.4 本章小结

- 第6章 基于解析法与有限元模拟的多道次平砧拔长工艺设计

- 6.1 平砧拔长压下过程的解析模型

- 6.1.1 瞬态动可容速度场的建立

- 6.1.2 基于 Markov 变分原理的变形分析

- 6.1.3 变形分析的实验结果验证

- 6.2 多道次平砧拔长的快速工艺规划

- 6.3 多道次平砧拔长的连续有限元模拟

- 6.4 多道次平砧拔长的工艺评价指标

- 6.5 拔长过程中压机与操作机联动描述

- 6.5.1 压机与操作机动作分析

- 6.5.2 压机与操作机联动代码

- 6.6 工艺设计实践

- 6.7 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].平砧自由锻拔长效率研究[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [2].芯轴拔长过程中翻转组合对变形均匀性的影响[J]. 塑性工程学报 2020(08)

- [3].大型锻件凹型角度砧拔长工艺[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [4].核电反应堆主管道接管芯轴拔长的模拟研究[J]. 机械制造与自动化 2014(03)

- [5].宽V型砧锻造模拟分析及工艺参数选取[J]. 大型铸锻件 2017(03)

- [6].轴类大锻件拔长过程中变形与组织均匀性的控制[J]. 塑性工程学报 2015(05)

- [7].[拔长剑兮倚长天]“倚天”防空导弹武器系统[J]. 兵器知识 2009(05)

- [8].大型锻件拔长时端面缩口形成机理及控制技术[J]. 热加工工艺 2014(19)

- [9].大型锻件锻造拔长新工艺[J]. 精密成形工程 2010(01)

- [10].凸面砧在近压力机极限能力下大型锻件拔长中的应用[J]. 甘肃冶金 2013(04)

- [11].关于锻造展宽的计算[J]. 金属加工(热加工) 2010(07)

- [12].DN2000特大型管模成形仿真分析与试验研究[J]. 模具工业 2017(11)

- [13].减压深拔长周期运行技术分析与应用[J]. 石化技术与应用 2014(04)

- [14].你好,13楼男孩[J]. 意林 2016(12)

- [15].ZK60镁合金锻造拔长工艺及组织性能研究[J]. 新技术新工艺 2010(05)

- [16].关于轴类锻件拔长过程中组织均匀性控制的研究[J]. 机械工程学报 2018(10)

- [17].FM法拔长工艺中合理砧宽比和变形量研究[J]. 大型铸锻件 2010(02)

- [18].利用Forge有限元仿真软件对锻造展宽经验公式进行验证模拟[J]. 锻造与冲压 2020(09)

- [19].大型轴类锻件新型凸面砧拔长研究[J]. 太原科技大学学报 2013(06)

- [20].极限锻造法和宽砧拔长法在大型船用锻件上的应用[J]. 大型铸锻件 2011(03)

- [21].大型低压转子锻件多道次拔长工艺控制[J]. 塑性工程学报 2010(04)

- [22].变形工艺对纯Mo棒组织和横向弯曲性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(03)

- [23].1600 T快锻机生产刹车壳体模锻坯料工艺理论与技术研究[J]. 湖南有色金属 2019(03)

- [24].阶梯轴改锻中台阶变形规律及拔长工艺探讨[J]. 一重技术 2014(03)

- [25].大型自由锻造技术要点[J]. 大型铸锻件 2014(06)

- [26].大型压机锻造工艺手册的编制及应用[J]. 大型铸锻件 2013(05)

- [27].芯轴拔长接砧区域工艺参数的研究[J]. 机械设计与制造工程 2014(01)

- [28].上平下V形砧锻造阶梯轴关键技术的研究[J]. 中国机械工程 2010(23)

- [29].太极放松真谛(2)[J]. 中华武术 2008(06)

- [30].AZ80镁合金拔长工艺及锻后力学性能研究[J]. 锻压技术 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4642031bf6971c3347067584.html