# 三体船横摇阻尼及非线性运动预报方法

### 论文摘要

高速三体船拥有优秀的阻力、耐波性能。宽大的甲板面积方便航空作业,良好的设计可以使之具有优秀的隐身性能,诸多优点决定了高速三体船具有极高的军事应用的价值。近年来对该船型的研究正由理论研究进入实际工程应用阶段。美国海军已经率先将高速三体船型应用于濒海战斗舰(LCS)概念设计及实战部署。二维半理论的应用提供了针对高速三体船型水动力性能的有效频域计算方法。本文的工作主要采用脉冲响应函数理论通过拓展频域二维半理论,并计及瞬时湿表面对于入射波力和静水回复力的影响从而在时域内计算高速三体船型在斜浪中的大幅运动及动力响应特性。首先通过横向流等理论计算三体船型的粘性横摇阻尼,得到适用于频域和时域理论的直接计算方法。通过基于有限体积法的商业CFD软件模拟三体船静水横摇衰减试验,间接计算三体船的横摇阻尼。最后采用脉冲响应函数方法拓展频域的二维半理论并使用相应计算的横摇阻尼,计算三体船时域内斜浪规则入射波和不规则波中三自由度大幅运动响应。论文对大浪中三体船非线性运动计算结果进行了讨论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本文的目的和意义

- 1.2 波浪中海洋结构物运动及水动力计算方法综述

- 1.3 本文主要工作

- 第2章 三体船粘性横摇阻尼简化计算方法

- 2.1 横向流理论

- 2.1.1 垂向粘性力的计算

- 2.1.2 横向粘性力的计算

- 2.1.3 粘性力矩的计算

- 2.1.4 数值计算结果

- 2.2 Zhang 的理论

- 2.2.1 摩擦阻尼的计算

- 2.2.2 涡阻尼的计算

- 2.2.3 数值计算结果

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于数值水池的三体船横摇阻尼模拟方法

- 3.1 Fine/Marine 简介

- 3.2 单体船模型建立及网格划分

- 3.3 单体船计算方法及计算结果

- 3.3.1 计算域尺度的确定

- 3.3.2 主要设定参数影响及附体影响效果

- 3.3.3 数值试验数据处理

- 3.4 三体船模型计算结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 简化的三体船运动物面非线性预报方法

- 4.1 概述

- 4.2 简化的船舶运动时域预报方法

- 4.3 流体载荷的处理方法

- 4.3.1 入射波力、静水回复力的处理

- 4.3.2 辐射力的处理

- 4.3.3 绕射力的处理

- 4.4 运动方程的建立与计算

- 4.5 不规则波处理方法

- 4.6 数值结果

- 4.6.1 脉冲响应函数积分域对计算结果的收敛性影响

- 4.6.2 时域附加质量对计算结果的收敛性影响

- 4.6.3 各种非线性方法迎浪计算结果比较

- 4.6.4 斜浪及不规则波运动响应

- 4.6.5 浪向及入射波频率对运动响应影响比较

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].舭龙骨设计对船舶粘性横摇阻尼的影响[J]. 船海工程 2017(01)

- [2].非线性横摇阻尼对运动和波浪扭矩的统一修正[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(07)

- [3].基于计算流体力学理论的船舶横摇阻尼系数计算[J]. 中国航海 2012(03)

- [4].粘流下高速三体船的非线性横摇阻尼预报[J]. 中国造船 2017(03)

- [5].基于能量法的船舶静水横摇试验阻尼估算方法研究[J]. 船舶力学 2012(10)

- [6].基于OpenFOAM的破损船舶横摇阻尼[J]. 上海交通大学学报 2019(03)

- [7].丹麦两家公司测试新颖作业船稳定器[J]. 航海 2020(03)

- [8].基于Lagrangian粒子法的船舶横摇阻尼涡模式数值研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016(10)

- [9].小水线面双体船横摇阻尼特性数值与试验研究[J]. 国防科技大学学报 2017(06)

- [10].基于PSO算法的船舶横摇阻尼与回复力矩系数估算[J]. 中国造船 2018(03)

- [11].三维方形浮式储油卸油装置横摇阻尼预报[J]. 上海交通大学学报 2018(03)

- [12].基于改进型消灭曲线法的横摇阻尼估算（英文）[J]. 船舶力学 2017(12)

- [13].加装减摇鳍船舶横摇运动的计算研究[J]. 机电设备 2008(04)

- [14].两栖车辆非线性横摇阻尼系数估计[J]. 船舶力学 2013(05)

- [15].自由衰减模型试验的横摇阻尼评估方法研究(英文)[J]. Journal of Marine Science and Application 2009(02)

- [16].基于稳定性理论的张力腿平台横摇固有周期分析[J]. 船舶力学 2017(07)

- [17].船舶横摇阻尼确定方法研究[J]. 中国造船 2015(S1)

- [18].强迫运动柱体附加质量与阻尼系数的CFD计算[J]. 水动力学研究与进展A辑 2011(04)

- [19].基于极限流线数值结果的舭龙骨布置优化[J]. 船舶工程 2016(03)

- [20].船舶横摇阻尼计算方法与减摇优化研究[J]. 中国航海 2013(04)

- [21].舭龙骨对船舶横摇阻尼影响的水动力分析[J]. 广东造船 2016(01)

- [22].一种基于计算流体力学的三维船舶横摇阻尼预报方法[J]. 上海交通大学学报 2012(08)

- [23].考虑粘性的三体船非线性横摇预报研究[J]. 船舶 2016(06)

- [24].PIV技术在某驳船模型强迫横摇水动力测试中的应用[J]. 中国舰船研究 2017(02)

- [25].连续小波变换在船舶横摇阻尼识别中的应用[J]. 船海工程 2013(05)

- [26].三体船横摇模型试验及其特性分析[J]. 中国舰船研究 2010(04)

- [27].基于拓展Kalman滤波的船舶自由横摇参数辨识[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2016(02)

- [28].粘性流中船舶横摇阻尼计算[J]. 船舶力学 2008(04)

- [29].基于CFD的船舶横摇数值模拟与粘性效应分析[J]. 中国舰船研究 2017(02)

- [30].无人艇倾覆自恢复系统的建模与仿真[J]. 系统仿真学报 2009(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/464e126b7462978178d684b5.html