# 基于自由权矩阵的网络控制系统分析与设计

### 论文摘要

随着计算机技术、网络技术和通信技术的快速发展,网络控制系统在许多控制领域都得到越来越广泛的应用。在网络控制系统中,传感器、执行器和控制器之间通过通信网络相互连接,不可避免地会产生时滞。网络诱导时滞的存在会降低系统的控制性能,甚至会导致系统不稳定。而且网络诱导时滞往往是时变的,这使得网络控制系统的分析与设计更为复杂。如何求得网络控制系统的最大允许时滞上界（MADB）并设计有效的控制器,以确保在MADB的范围内系统的稳定性和控制性能,这是本文的研究目的。借助于Lyapunov稳定性理论和自由权矩阵方法,本文讨论网络控制系统的稳定性分析与镇定控制、保成本控制、鲁棒H∞控制以及鲁棒H∞滤波器的设计等问题。论文的主要研究成果如下：（1）提出网络控制系统的稳定性条件以及状态反馈镇定控制器设计方法。针对带有时变时滞的连续时间网络控制系统,利用Lyapunov-Krasovskii泛函和改进的自由权矩阵方法,通过保留Lyapunov-Krasovskii泛函导数中的所有项,获得网络控制系统的稳定性条件,并推广到带有时变结构不确定性的网络控制系统,在此基础上提出状态反馈镇定控制器的设计方法,并采用基于线性矩阵不等式（LMI）的改进锥补偿算法（ICCL）求解非线性矩阵不等式（NLMI）,获得保证网络控制系统稳定的MADB以及控制器的参数。同时,利用类似的方法获得离散时间网络控制系统的稳定性条件以及镇定控制器设计方法。数值实例表明所提方法的有效性和相比已有方法较低的保守性。（2）提出网络控制系统的保成本控制器设计方法。根据网络控制系统的性能要求,利用Lyapunov-Krasovskii泛函和改进的自由权矩阵方法,研究连续时间网络控制系统保成本控制器的设计方法。通过ICCL算法求解控制器的参数,得到满足给定性能要求的保成本控制器。同时提出离散时间保成本控制器设计方法。数值实例表明所提方法的有效性和相比已有方法更小的保成本性能指标。（3）提出网络控制系统的鲁棒H∞控制器设计方法。针对一类连续时间网络控制系统,利用Lyapunov-Krasovskii泛函和改进的自由权矩阵方法,建立网络控制系统的H∞性能准则,在此基础上提出H∞状态反馈控制器的设计方法,并推广到鲁棒H∞控制器的设计。同时采用类似方法得到离散时间网络控制系统的H∞控制器的设计方法。数值实例表明该方法是有效的并具有较好的H∞性能。（4）提出基于网络的鲁棒H∞滤波器设计方法。针对连续时间网络控制系统,利用Lyapunov-Krasovskii泛函和改进的自由权矩阵方法,通过保留Lyapunov-Krasovskii泛函导数中的所有项,并对系统中不同部分的不确定性进行分别处理,建立基于网络的滤波器误差系统鲁棒H∞性能分析准则,在此基础上得到基于LMI的鲁棒H∞滤波器设计方法。采用类似的方法,获得基于网络的离散H∞滤波器设计方法。数值实例表明该方法的有效性以及相比已有方法的较小保守性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 网络控制系统研究背景

- 1.2.1 网络对控制系统的主要影响因素

- 1.2.2 网络控制系统的基本问题

- 1.3 网络控制系统研究现状

- 1.4 论文构成及研究内容

- 第二章 网络控制系统的稳定性分析

- 2.1 引言

- 2.2 连续时间网络控制系统的稳定性分析

- 2.2.1 问题描述

- 2.2.2 稳定性分析

- 2.2.3 鲁棒稳定性分析

- 2.2.4 状态反馈镇定设计

- 2.2.5 镇定控制器参数求解算法

- 2.2.6 数值实例

- 2.3 离散时间网络控制系统的稳定性分析

- 2.3.1 问题描述

- 2.3.2 稳定性分析

- 2.3.3 鲁棒稳定性分析

- 2.3.4 状态反馈镇定设计

- 2.3.5 数值仿真实例

- 2.4 本章小结

- 第三章 网络控制系统的保成本控制

- 3.1 引言

- 3.2 连续时间网络控制系统的保成本控制

- 3.2.1 问题的描述

- 3.2.2 保成本控制器的性能分析

- 3.2.3 保成本控制器的设计

- 3.2.4 保成本控制器参数求解算法

- 3.2.5 数值实例

- 3.3 离散时间网络控制系统的保成本控制

- 3.3.1 问题的描述

- 3.3.2 保成本控制器的性能分析

- 3.3.3 保成本控制器的设计

- 3.3.4 保成本控制器参数求解算法

- 3.3.5 数值实例

- 3.4 本章小结

- ∞控制'>第四章 网络控制系统的鲁棒H∞控制

- 4.1 引言

- ∞控制'>4.2 连续时间网络控制系统的鲁棒H∞控制

- 4.2.1 问题描述

- ∞性能分析'>4.2.2 鲁棒H∞性能分析

- ∞控制器设计'>4.2.3 鲁棒H∞控制器设计

- ∞控制器参数求解算法'>4.2.4 鲁棒H∞控制器参数求解算法

- 4.2.5 数值实例

- ∞控制'>4.3 离散时间网络控制系统的鲁棒H∞控制

- 4.3.1 问题描述

- ∞性能分析'>4.3.2 鲁棒H∞性能分析

- ∞控制器的设计'>4.3.3 鲁棒H∞控制器的设计

- ∞控制器参数求解算法'>4.3.4 鲁棒H∞控制器参数求解算法

- 4.3.5 数值实例

- 4.4 本章小结

- ∞滤波器设计'>第五章 网络控制系统的鲁棒H∞滤波器设计

- 5.1 引言

- ∞滤波器设计'>5.2 连续时间网络控制系统的鲁棒H∞滤波器设计

- 5.2.1 问题描述

- ∞滤波器的性能分析'>5.2.2 鲁棒H∞滤波器的性能分析

- ∞滤波器的设计'>5.2.3 鲁棒H∞滤波器的设计

- 5.2.4 数值实例

- ∞滤波器设计'>5.3 离散时间网络控制系统的鲁棒H∞滤波器设计

- 5.3.1 问题描述

- ∞滤波器的性能分析'>5.3.2 鲁棒H∞滤波器的性能分析

- ∞滤波器的设计'>5.3.3 鲁棒H∞滤波器的设计

- 5.3.4 数值实例

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/466810a55ac2541691154cc8.html