# 薄板坯连铸液芯压下过程的数值仿真

### 论文摘要

薄板坯连铸液芯压下技术是一种融凝固与塑性变形,连铸和轧制于一体的新工艺。它具有节能降耗、缩短工艺流程以及提高铸坯质量等显著优越性,能够很好地解决薄板坯连铸与连轧之间厚度匹配问题,已成为当今连铸领域的研究热点,也是今后连铸技术发展的主要方向之一。对于薄板坯连铸液芯压下本文从以下方面进行了研究。首先介绍了薄板坯连铸过程的凝固传热理论,并分析了铸坯凝固过程的受力情况,着重对薄板坯连铸液芯压下的基本原理、主要参数和控制模式进行了阐述。根据唐钢连铸生产线的实际情况,介绍了液芯压下段的工艺参数;在合理的简化或假设的前提下,建立了薄板坯连铸液芯压下过程的三维有限元模型,并确定了热、位移边界条件;基于热力耦合有限元理论,利用有限元分析软件MSC.Marc对薄板坯连铸液芯压下过程进行了数值仿真研究。通过仿真研究,得到了铸坯的温度场和凝固状况,明确了液芯压下过程中连铸坯的变形特点,并获得了铸坯的应力应变分布规律,仿真结果基本符合生产实际。研究了薄板坯连铸液芯压下的两个主要工艺参数——二次冷却制度和压下量对铸坯温度场、应力应变分布的影响规律,由此得到液芯压下工艺制定时应考虑的基本原则。研究表明,压下区域坯壳处于内拉外压的受力状态,很容易产生内裂纹,为防止内裂纹的产生应控制铸坯凝固前沿的应变不能超过临界应变。研究结果表明,对液芯压下工艺参数的合理选择是控制铸坯应力和变形的重要手段,对防止铸坯内裂纹的形成和液芯压下的顺利实施有重要意义。本文的仿真研究结果为实际生产提供了一定的理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 薄板坯连铸连轧技术

- 1.1.1 薄板坯连铸连轧技术的出现与发展现状

- 1.1.2 几种典型的薄板坯连铸连轧工艺

- 1.1.3 中国自行开发的薄板坯连铸连轧技术

- 1.1.4 薄板坯连铸连轧技术的发展趋势

- 1.2 薄板坯连铸液芯压下技术

- 1.2.1 液芯压下技术的优越性

- 1.2.2 液芯压下技术的发展现状和应用前景

- 1.3 本文研究的内容及意义

- 第2章 连铸坯的热力分析和液芯压下原理

- 2.1 连铸坯凝固传热分析

- 2.1.1 结晶器内的凝固传热

- 2.1.2 二冷区的凝固传热

- 2.2 连铸坯凝固过程中的受力分析

- 2.2.1 热应力

- 2.2.2 钢水静压力

- 2.2.3 挤压力和拉坯阻力

- 2.2.4 矫直力

- 2.3 薄板坯连铸液芯压下基本原理

- 2.3.1 概述

- 2.3.2 液芯压下原理

- 2.3.3 液芯压下的主要参数

- 2.3.4 液芯压下的控制模式

- 2.4 本章小结

- 第3章 连铸过程的有限元分析

- 3.1 连铸坯凝固传热的有限元法

- 3.1.1 凝固传热的控制方程

- 3.1.2 凝固传热方程的有限元解法

- 3.2 材料非线性问题

- 3.2.1 塑性形变理论基础

- 3.2.2 屈服条件

- 3.2.3 强化定律

- 3.2.4 增量理论

- 3.3 弹塑性材料本构关系和有限元求解方法

- 3.3.1 弹塑性本构方程

- 3.3.2 弹塑性问题的有限元求解方法

- 3.4 热力耦合分析的有限元法

- 3.4.1 热力耦合有限元方程的建立

- 3.4.2 热力耦合有限元方程的求解

- 3.5 本章小结

- 第4章 薄板坯连铸液芯压下模型的建立

- 4.1 薄板坯连铸过程的描述

- 4.2 唐钢薄板坯连铸的工艺参数

- 2 结晶器的主要参数'>4.2.1 H2结晶器的主要参数

- 4.2.2 液芯压下段工艺参数

- 4.3 薄板坯液芯压下模型的建立

- 4.3.1 模型的简化和假设条件

- 4.3.2 初始条件和边界条件

- 4.4 铸坯物性参数的确定

- 4.5 本章小结

- 第5章 薄板坯连铸液芯压下模拟结果分析

- 5.1 铸坯的温度场和凝固状况

- 5.2 液芯压下过程铸坯的变形特点及应变分析

- 5.2.1 液芯压下过程铸坯的变形特点

- 5.2.2 液芯压下过程铸坯应变分析

- 5.3 液芯压下过程铸坯的应力分析

- 5.4 工艺参数对液芯压下的影响

- 5.5 液芯压下过程中铸坯坯壳裂纹的预测

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].连铸起步段液芯压下薄板坯的热-力行为分析[J]. 连铸 2014(01)

- [2].薄板坯连铸连轧液芯压下工艺研究[J]. 宝钢技术 2009(04)

- [3].基于铸造速度变化的连铸坯液芯位置预测[J]. 微计算机信息 2008(21)

- [4].铸造速度对板坯液芯位置的影响及其应用[J]. 武汉科技大学学报 2008(04)

- [5].连铸动态轻压下模型中的液芯位置预测[J]. 计算机仿真 2008(07)

- [6].用于饮料中山梨酸钾快速测定的负压液芯波导增强拉曼光谱技术研究[J]. 中国食物与营养 2020(04)

- [7].基于液芯光纤的激光诱导荧光食用油种类鉴别研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(10)

- [8].液芯胶囊材料对保加利亚乳杆菌生长的影响[J]. 江苏农业学报 2010(01)

- [9].基于液芯光纤的激光诱导荧光检测装置的研制及应用[J]. 分析试验室 2008(05)

- [10].液芯微胶囊制备条件优化[J]. 江西农业学报 2009(08)

- [11].CSP连铸液芯压下功能扩展及其应用效果[J]. 安徽冶金 2011(03)

- [12].液芯胶囊制备因素对保加利亚乳杆菌释放性能的影响[J]. 江苏农业学报 2010(06)

- [13].用于308nm准分子激光治疗仪的液芯光纤传输特性研究[J]. 量子电子学报 2014(01)

- [14].准分子激光在液芯光纤中传输特性的实验研究[J]. 量子电子学报 2011(02)

- [15].液芯胶囊的强度及生物相容性研究[J]. 江苏农业科学 2010(02)

- [16].基于光固化的液芯光纤及其性能[J]. 理化检验(物理分册) 2009(02)

- [17].液芯微囊发酵剂连续接种稳定性分析[J]. 食品科学 2013(21)

- [18].液芯光纤共振拉曼光谱法检测水中生物分子研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(10)

- [19].液芯光纤及其应用[J]. 现代物理知识 2008(01)

- [20].指印光学显现系统液芯光纤光束传输特性研究[J]. 激光与光电子学进展 2014(01)

- [21].液芯包囊内保加利亚乳杆菌浓缩培养的研究[J]. 中国酿造 2009(07)

- [22].有机液芯光纤拉曼谱测量的研究[J]. 光散射学报 2011(01)

- [23].基于液芯预测的连铸动态轻压下控制方法[J]. 湖南工业大学学报 2008(05)

- [24].外部荧光种子植入法增强液芯光纤的受激拉曼散射[J]. 中国激光 2013(01)

- [25].液芯大压下对薄板坯低倍组织的影响[J]. 炼钢 2013(04)

- [26].液芯包囊化嗜热链球菌增殖培养的研究[J]. 食品工业科技 2008(11)

- [27].连铸液芯大压下轧制技术发展简述[J]. 中国金属通报 2016(03)

- [28].CasterCrown连铸液芯在线检测技术原理分析[J]. 炼钢 2018(04)

- [29].连铸板坯液芯在线检测技术[J]. 炼钢 2018(02)

- [30].液芯光波导微型光反应器[J]. 光电工程 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/469fe352daa7e6531e680b43.html