# 某科技园工业废水处理方案研究

### 论文摘要

科技园主要生产废水为氨氮废水和酸性废水两部分,其中氨氮废水含氨氮1500～2000mg/L,镍0.4～4.0mg/L,钴60～80mg/L,铜0.2～3.5mg/L,铅4.0～7.5mg/L;酸性废水含铬3.5mg/L,镍12mg/L,铜110mg/L,锌50mg/L,pH值为2-4。这些废水中均含有较高浓度的重金属离子,目前只采用一种废水处理方法,难以使其达到排放标准。因此,针对该废水特点以及对现有废水处理方法的综合分析,本文研究出了一套适合该园区工业废水处理的完善方案。废水处理工艺流程为：氨氮废水先经混合调节池混合均匀后,依次进入一级氨氮吹脱净化塔、一段重金属碱沉淀池和二级氨氮吹脱净化塔进行处理,出水与经铁刨花反应池处理后的酸性废水混合,再经pH值调节后进入二段重金属碱沉淀池,最后利用生化法进行再处理,以确保最终出水稳定在一级排放标准。各个废水处理工序的处理效率为：（1）氨氮废水经一级空气吹脱净化塔,可去除70%左右的氨氮；经一段重金属碱沉淀池,可去除50%左右的重金属离子；经二级空气吹脱净化塔,可去除80%的氨氮。（2）酸性废水经铁刨花反应池,可去除95%左右的重金属离子。（3）混合后废水经二段重金属碱沉淀池,可去除70%左右的重金属离子；经“生物膜法+活性污泥法”和生物滤池等生化法处理后,可去除90%左右的氨氮,35%左右的重金属离子。通过以上废水处理工艺处理后,最终出水中含NH3-N为2.4mg/L,总铬为0.06mg/L,总镍为0.37mg/L,钴为0.5mg/L,铜为0.36mg/L,铅为0.23mg/L,锌为1.88mg/L,pH为6～9,可达到废水排放标准。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 重金属废水危害与处理现状

- 1.2.1 重金属废水危害

- 1.2.2 重金属废水处理现状

- 1.2.3 重金属废水处理发展趋势及展望

- 1.3 氨氮废水危害与处理现状

- 1.3.1 氨氮废水危害

- 1.3.2 氨氮废水处理现状

- 1.3.3 氨氮废水处理发展趋势及展望

- 1.4 研究背景及意义

- 1.5 研究内容

- 第二章 工业废水处理工艺选择

- 2.1 园区生产废水产生分析

- 2.1.1 钴粉体材料生产线废水分析

- 2.1.2 磷酸铁锂生产线废水分析

- 2.1.3 锂离子电池项目生产废水分析

- 2.1.4 锂电铜箔与PCB高档电解铜箔项目生产废水分析

- 2.1.5 其他项目

- 2.1.6 园区工业生产废水汇总

- 2.2 废水水质特性

- 2.3 酸性废水前段处理工艺选择

- 2.3.1 最佳pH值选择

- 2.3.2 最佳反应时间选择

- 2.4 废水处理工艺选择

- 2.4.1 氨氮二级吹脱净化工艺选择

- 2.4.2 去除重金属离子工艺选择

- 2.4.3 组合好氧生化工艺选择

- 2.4.4 生物滤池选择

- 2.5 废水处理工艺流程

- 第三章 园区生产废水综合治理工艺

- 3.1 酸性废水处理工艺

- 3.1.1 混合调节池

- 3.1.2 铁刨花反应池

- 3.2 氨氮废水处理工艺

- 3.2.1 曝气调节池工艺

- 3.2.2 一级氨氮吹脱净化工艺

- 3.2.3 一段重金属絮凝沉淀工艺

- 3.2.4 二级氨氮吹脱净化工艺

- 3.3 混合废水后续处理工艺

- 3.3.1 二段重金属絮凝沉淀工艺

- 3.3.2 组合好氧生化池

- 3.3.3 生物滤池

- 3.4 废水处理后中水综合应用

- 3.5 主要构建筑物及配套设备参数

- 第四章 园区生产废水综合治理工艺效果分析

- 4.1 废水处理工艺效果

- 4.2 工艺特点

- 4.3 方案投资估算

- 4.4 废水处理站工程总报价

- 第五章 结论

- 5.1 结论

- 5.2 问题与不足

- 参考文献

- 在学期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46f949e8670b2fbfb521746e.html