# 氟化聚酰亚胺的合成、性能及其光波导制作工艺的研究

### 论文摘要

随着多媒体业务和高端计算机等技术的发展,人们对数据处理速率的需求日益增加。传统电互连在高速传输时面临高传输损耗、EMI和信号完整性差等缺点,光互连技术能够很好的解决高速互连发展的瓶颈。为了与成熟的PCB技术兼容,通常采用将光波导嵌入PCB中实现互连,其中聚合物光波导材料及其制作工艺成为关系到该技术实现并投入实用的重要因素之一。本文主要研究了氟化聚酰亚胺的合成、光学性能及其光波导的制作工艺。聚合物光波导材料具有明显的综合性能优势,加工简单,成本低廉,光学损耗低,易实现功能化。其中,氟化聚酰亚胺的热稳定性高,而且通过调节含氟量可实现折射率的精确可调,在光波导器件上得到广泛应用。鉴于氟化聚酰亚胺薄膜的性能受合成和制备等工艺条件的影响,本文采用“两步法”合成6FDA/ODA氟化聚酰亚胺及其共聚物,优化了其合成工艺,测试其热稳定性能,并利用Metricon2010棱镜耦合薄膜测试系统和FT-IR光谱仪,重点研究了热亚胺化及后续热处理过程中,聚酰胺酸-聚酰亚胺薄膜的折射率、双折射、热光系数、传输损耗等光学性能随热处理温度的变化,发现薄膜的折射率、双折射、红外吸收强度、光学损耗随最高热处理温度的升高出现极值,从IR光谱结果推测其原因在于热处理过程中导致其分子结构和聚集态发生了改变,由此确定氟化聚酰亚胺的最优热处理条件。氟化聚酰亚胺光波导的直写工艺是本文的另一重点内容。第一种方法是利用CO2激光的热作用,通过聚酰胺酸的热亚胺化直写氟化聚酰亚胺光波导。文中首先介绍了CO2激光直写氟化聚酰亚胺光波导的设备、工艺流程及机理,通过对直写区域进行微区红外光谱分析,发现激光作用后聚酰胺酸仅部分亚胺化,且亚胺环的特征吸收峰发生蓝移,所得聚酰亚胺表现部分结晶性。接着利用ANSYS软件分析了直写速率和激光过滤对波导宽度的影响,并从实验上研究了预处理温度、激光功率、直写速率、光阑和离焦量等工艺条件对波导形貌（波导宽度、陡直度、光滑度）的影响,优化了工艺参数,通过截断法测试光波导损耗在5.6dB/cm以上。另一种方法是利用微细笔直写聚酰亚胺光波导。文中首先介绍了直写光波导的装置、工艺流程,并实验研究了直写速率、气体压力、聚酰胺酸溶液的润湿行为等工艺条件对波导高宽比的影响,采用截断法测试波导的传输损耗,最小可达0.11dB/cm,并从环境条件、溶液粘度和热处理过程分析了损耗测试结果存在较大差异的原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 光互连技术概述

- 1.2 聚合物光波导材料

- 1.3 聚合物光波导的加工

- 1.4 课题的目的、来源

- 1.5 论文的内容结构

- 2 聚酰亚胺的合成原理与性能

- 2.1 聚酰亚胺的合成原理——两步法

- 2.2 聚酰亚胺的结构-性能关系

- 2.3 氟化聚酰亚胺

- 2.4 本章小结

- 3 氟化聚酰亚胺的制备与测试

- 3.1 氟化聚酰亚胺的制备

- 3.2 测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 2激光直写FPI光波导'>4 CO2激光直写FPI光波导

- 2激光直写FPI光波导工艺流程'>4.1 CO2激光直写FPI光波导工艺流程

- 2激光直写机理'>4.2 CO2激光直写机理

- 2激光直写FPI光波导的ANSYS模拟'>4.3 CO2激光直写FPI光波导的ANSYS模拟

- 2激光直写FPI光波导的形貌控制'>4.4 CO2激光直写FPI光波导的形貌控制

- 4.5 光波导的性能与表征

- 4.6 本章小结

- 5 微细笔直写FPI光波导

- 5.1 微细笔直写FPI光波导工艺

- 5.2 微细笔直写光波导的形貌控制

- 5.3 波导传输损耗测试结果与分析

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].机载光波导平视显示技术发展[J]. 电光与控制 2020(05)

- [2].基于光学自准直法的光波导阵列平行度测试[J]. 光学精密工程 2020(07)

- [3].《电磁场理论与光波导技术》教学中数值分析工具的应用研究[J]. 科技视界 2020(27)

- [4].硫系掺铒光波导在光通信的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2015(03)

- [5].环氧树脂多模光波导的研制[J]. 光电子·激光 2015(08)

- [6].光波导平整度优化工艺[J]. 电子工艺技术 2018(06)

- [7].有机聚合物光波导的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [8].基于加载条形光波导结构的聚合物热光开关[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2017(05)

- [9].硅基集成光波导放大器的最新研究进展[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(12)

- [10].基于复合光波导的生化传感器应用研究进展[J]. 材料导报 2017(21)

- [11].典型工艺缺陷对光波导特性的影响研究[J]. 光电技术应用 2015(06)

- [12].玻璃基片上双层多模光波导的制备[J]. 红外与激光工程 2015(10)

- [13].交叉多模光波导传输特性分析[J]. 半导体光电 2013(06)

- [14].硅基光波导材料的研究[J]. 激光与红外 2010(08)

- [15].非线性光波导特性及其应用[J]. 科技创新导报 2010(32)

- [16].光波导材料与制备[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [17].高灵敏复合光波导传感器及其研究进展[J]. 化学传感器 2008(02)

- [18].锥形光波导耦合特性研究[J]. 半导体光电 2018(02)

- [19].聚合物光波导45°反射面形成工艺研究[J]. 电子工艺技术 2018(05)

- [20].低损耗聚合物互连光波导的制备及性能测试[J]. 光电子.激光 2013(04)

- [21].基于光波导分光光谱技术研究蛋白质与亚甲基蓝的竞争吸附行为[J]. 物理化学学报 2010(10)

- [22].基于光波导光模光谱的固液界面受体配体反应动力学研究[J]. 光谱学与光谱分析 2010(10)

- [23].光波导分光光谱技术研究染料分子在玻璃表面的吸附特性[J]. 物理化学学报 2009(12)

- [24].光波导材料与制备[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [25].有机-无机复合材料光波导的制备[J]. 功能材料 2008(06)

- [26].铒镱共掺光波导放大器的优化[J]. 红外 2008(10)

- [27].四苯基卟啉薄膜/K~+-交换玻璃光波导传感器的研制及其气敏性研究[J]. 传感技术学报 2016(07)

- [28].有机聚合物光波导制作工艺综述[J]. 激光与红外 2015(06)

- [29].产生于双金字塔光波导网络的巨大光子带隙和强光子衰减[J]. 激光与光电子学进展 2015(07)

- [30].硅基光波导中啁啾高斯脉冲在反常色散区的传输特性[J]. 原子与分子物理学报 2021(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46fd811e5006ae312323432f.html