# 基于FRET原理的硫醇荧光比率探针的合成及光谱性能的研究

### 论文摘要

化学荧光探针具有响应速度快、灵敏度高、操作简便、重现性好、设备简单等优点。并且,通过荧光成像,化学荧光探针还能够在生物体系中对被分析物进行高空间分辨的快速分析,而且对生物样品几乎不会产生破坏。因此,化学荧光探针近年来被广泛应用于金属离子,有机小分子,生物大分子,极性,粘度,pH值,细胞活性等被分析对象的识别和检测。在本文中,我们利用NCL（native chemical ligation）反应机理,设计合成了第一个基于荧光共振能量转移（FRET）信号机制的比率硫醇探针,并且成功的应用于生物体系内硫醇的荧光比率成像。目前,文献中报道的硫醇荧光探针,主要是通过与探针作用,改变探针的荧光强度（荧光增加或荧光淬灭）,来进行信息的表达,而几乎没有荧光比率探针的报道,更没有针对硫醇在生物体系内的荧光比率成像的报道。因此,开发出对硫醇选择性的并且能够应用于生物体系内进行荧光比率成像的荧光比率探针具有很重大的意义。针对这一情况,我们设计了以FRET（荧光共振能量传递）荧光信号传感为原理,以NCL为反应机理的硫醇荧光比率探针。为了实现这一目标,我们先后设计了两个体系:丹磺酰氯-罗丹明能量传递体系和BODIPY-罗丹明能量传递体系。在丹磺酰氯-罗丹明体系中,我们一共经过了两次合成路线的设计,经过连续4步的合成,最终得到两个目标分子。但是经过光谱性能的研究发现合成的这两个基于FRET原理的硫醇荧光比率探针灵敏度低,发射光谱重叠严重,分辨率差。所以我们采用BODIPY-罗丹明能量传递体系,重新设计硫醇比率荧光探针。在罗丹明酸-BODIPY体系中,我们一共经过了三次合成路线的设计,在多次失败和不断地讨论与修改下,最终经过连续12步合成,得到一个目标分子:硫醇荧光比率探针。首先,由于探针是荧光比率型的,测量时在两个波长处发射荧光,它能够修正荧光探针在检测时容易受到环境影响所产生的误差。其次,探针非常有利于定量检测被分析物中硫醇的含量。最后,探针的实际应用广泛,我们成功的应用该探针定量检测新生小牛血清中硫醇的含量,人体尿液中硫醇的含量,以及在活细胞中比值成像。探针的优点有:在生理pH条件下,有较高的稳定性并且运行良好;有很好的选择性;较高的灵敏性;探针能在一个大的信号变化范围比值检测,成一个线性的动力学范围。更重要的是,该探针已经成功应用于在生物体液中比率检测硫醇,以FRET为原理在活细胞中对硫醇比值成像。因此,我们预计,该探针在不同的生物应用中,将会是一个非常有用的工具,例如在生物体液内定量检测硫醇;荧光标记蛋白质;以及作为一个检测含有巯基的酶的产品,用来筛选酶抑制剂等等。此外,以NCL反应机理为基础,设计硫醇探针的概念可以广泛的适用于构建比率硫醇探针。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 荧光共振能量转移（FRET）介绍

- 1.2.1 FRET 共振能量转移计算

- 1.3 罗丹明类荧光染料介绍

- 1.4 罗丹明开环过程的应用

- 1.4.1 利用开环过程检测金属离子

- 1.4.2 合成罗丹明衍生物探针

- 1.4.3 荧光共振能量转移（FRET）引入到罗丹明开环过程中

- 1.4.4 检测氧化剂或谷胱甘肽

- 1.4.5 应用开环反应过程设计分子逻辑门

- 1.4.6 总结

- 1.5 BODIPY 类荧光染料介绍

- 1.6 BODIPY 的合成

- 1.6.1 BODIPY 8-位取代反应

- 1.6.2 BODIPY 2,6-位取代反应

- 1.6.3 氟硼吡咯的3, 5-位衍生物

- 1.6.4 总结

- 1.7 硫醇荧光探针介绍

- 1.7.1 硫醇荧光探针的设计方法

- 1.7.2 硫醇荧光探针的检测方法

- 1.8 荧光比率探针

- 1.8.1 荧光比率探针的优点

- 第2章 硫醇荧光比率探针的设计及合成表征

- 2.1 研究背景

- 2.2 本论文的设计思想

- 2.3 本论文的研究工作

- 2.4 丹磺酰氯-罗丹明能量传递体系硫醇探针的设计与合成

- 2.4.1 仪器与试剂

- 2.4.2 探针分子的设计

- 2.4.3 探针分子的合成路线

- 2.4.4 实验部分

- 2.4.4.1 丹磺酰氯连罗丹明酸体系第一次合成

- 2.4.4.2 丹磺酰氯连罗丹明酸体系第二次合成

- 2.4.5 小结与讨论

- 2.5 BODIPY-罗丹明能量传递体系硫醇探针的设计与合成

- 2.5.1 仪器与试剂

- 2.5.2 探针分子的设计

- 2.5.3 探针分子的合成路线

- 2.5.4 实验部分

- 2.5.4.1 BODIPY-罗丹明体系第一次合成

- 2.5.4.2 BODIPY-罗丹明体系第二次合成

- 2.5.4.3 BODIPY-罗丹明体系第三次合成

- 2.5.5 小结与讨论

- 2.6 本章总结

- 第3章 硫醇荧光比率探针光谱性能与反应机理研究

- 3.1 仪器与试剂

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 PBS 缓冲溶液的配制

- 3.2.2 探针测试溶液的配置

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 探针最优化结构的模拟

- 3.3.2 探针的吸收光谱

- 3.3.3 探针的发射光谱

- 3.3.4 探针化合物对硫醇的荧光比率响应

- 3.3.5 产物结构的确定

- 3.3.6 探针化合物的稳定性研究

- 3.3.7 时间曲线

- 3.3.8 pH 值的影响

- 3.3.9 选择性与竞争性研究

- 3.3.10 探针的粗步应用研究

- 3.3.10.1 生物样品中硫醇的检测

- 3.3.10.2 活细胞中硫醇的比值成像研究

- 3.4 探针检测机理

- 3.5 小结与讨论

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 附录 B 合成化合物一览图

- 附录 C 部分化合物的谱图

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于FRET技术MMP-9生物传感器的构建及鉴定[J]. 中国细胞生物学学报 2016(04)

- [2].Optimization of FRET algorithms for sensitized-emission FRET detection[J]. Chinese Optics Letters 2012(07)

- [3].Improving FRET efficiency measurement in confocal microscopy imaging[J]. Chinese Optics Letters 2010(10)

- [4].基于单波长激发的定量FRET成像[J]. 激光生物学报 2018(04)

- [5].基于FRET机理的荧光分子探针的研究进展[J]. 精细化工中间体 2012(06)

- [6].基于FRET机理的荧光探针的合成及其对汞离子的识别[J]. 发光学报 2012(09)

- [7].NIR Emission Nanoparticles Based on FRET Composed of AIE Luminogens and NIR Dyes for Two-photon Fluorescence Imaging[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2019(04)

- [8].荧光共振能量转移技术在激光共聚焦显微镜中的应用[J]. 中国医学装备 2014(08)

- [9].荧光共振能量转移(FRET)的定量检测及其应用[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [10].用于在线E-FRET定量成像的自动背景识别与数据筛选[J]. 光学学报 2019(02)

- [11].荧光共振能量转移(FRET)体系的构建及其验证[J]. 安徽医科大学学报 2018(12)

- [12].基于FRET技术MMP3生物传感器载体的构建和鉴定[J]. 吉林大学学报(医学版) 2016(02)

- [13].荧光共振能量转移新技术及其在药物筛选中的应用[J]. 中国药学杂志 2009(13)

- [14].基于C6流式细胞仪平台应用FRET技术在活细胞中研究蛋白质相互作用[J]. 中国生物工程杂志 2017(05)

- [15].基于罗丹明和BODIPY单元的FRET探针的合成及其对小分子α-酮戊二酸的检测[J]. 影像科学与光化学 2017(03)

- [16].多聚甲醛固定对荧光蛋白分子间FRET效率的影响[J]. 中国生物工程杂志 2009(07)

- [17].一种基于FRET的PSA荧光探针的制备及法医学应用[J]. 中国法医学杂志 2020(03)

- [18].基于FRET技术的TβRI生物传感器载体的构建[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [19].FRET技术在受体信号转导研究中的应用[J]. 生命科学 2008(01)

- [20].绿色荧光蛋白为传能对的供体光漂白法测定FRET效率的探讨[J]. 分析测试学报 2008(02)

- [21].利用基于GFP的FRET探针检测β-分泌酶的活性[J]. 激光生物学报 2008(01)

- [22].基于FRET的B族链球菌新型荧光猝灭试纸条的研发和性能评价[J]. 广州医科大学学报 2019(05)

- [23].基于FRET效应的碳量子点/银纳米粒子荧光探针测定西咪替丁的研究[J]. 分析测试学报 2020(07)

- [24].剪切流场中高分子链构象转变的FRET研究[J]. 南京大学学报(自然科学) 2019(05)

- [25].基于1,8-萘酰亚胺-罗丹明的FRET机理阳离子探针研究进展[J]. 应用化工 2014(02)

- [26].法布里-珀罗微腔中级联FRET光微流激光产生研究[J]. 激光与光电子学进展 2019(18)

- [27].基于FRET效应对纳米递药系统胞内释药检测方法的建立[J]. 中国新药杂志 2016(23)

- [28].燃料棒共振有效温度机理性模拟程序FRET研发[J]. 核动力工程 2014(S2)

- [29].基于法布里-珀罗微腔的光微流FRET激光产生[J]. 激光技术 2017(01)

- [30].基于FRET荧光蛋白探针的活体定量分子影像方法探究[J]. 北京生物医学工程 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/471bf5d60b3ec92dfbd08ee3.html