# 三相SVC在电气化铁路电能质量综合治理中的研究

### 论文摘要

在我国经济飞速发展的大背景下，电气化铁路尤其是高速铁路的加速建设，电气化铁路呈现牵引负荷越来越大，负荷变化越来越快，牵引变电所的容量不断扩大的趋势，导致电能质量问题日益突出。随着用户对公共电网的电能质量要求越来越高，对电气化铁路电能质量综合治理的要求也越来越高。分析了电气化铁路对电力系统电能质量的影响，就其中的功率因数、谐波和负序进行了详细的论述。讨论了以往电气化铁路电能质量治理方案治理的局限性，提出对电气化铁路电能质量综合治理方案。针对电气化铁路中存在的功率因数、谐波和负序的问题，设计了一种基于三相静止无功补偿器(SVC)的电能质量综合治理方案。本方案不同于国内现有的两相式SVC和接入高压侧的三相SVC的方案，提出将三相SVC接入牵引变电站的低压侧，重点补偿无功、谐波和负序。同时，将补偿导纳网络分为正序和负序两个补偿网络，采用了正负序网络独立控制整体补偿的策略。最后利用MATLAB软件中的SimPowerSystems工具箱，对三相SVC补偿器在电气化铁路电能质量治理进行了实验仿真。仿真结果表明，提出的综合方案能有效补偿无功、抑制谐波和消除负序。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究意义

- 1.2.1 在功率因数方面

- 1.2.2 在谐波方面

- 1.2.3 在负序方面

- 1.3 国内外研究现状综述

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 我国电气化铁路的组成和相关电能质量标准

- 2.1 我国电气化铁路组成部分概述

- 2.1.1 外部电源系统

- 2.1.2 牵引供电系统

- 2.1.3 机车负荷系统

- 2.2 功率因数、谐波及负序标准

- 2.2.1 功率因数标准

- 2.2.2 谐波标准

- 2.2.3 负序标准

- 2.3 小结

- 第3章 三相SVC综合补偿原理

- 3.1 SVC的补偿原理

- 3.1.1 晶闸管控制电抗器

- 3.1.2 TCR+FC的补偿策略

- 3.2 三相不平衡负荷补偿原理

- 3.3 三相SVC的补偿导纳计算方法

- 3.3.1 对称分量法

- 3.3.2 基于i p iq算法的补偿导纳求法

- 3.4 控制策略

- 3.4.1 开环控制策略

- 3.4.2 闭环控制策略

- 3.5 小结

- 第4章 三相SVC的结构和参数设计

- 4.1 三相SVC的结构设计

- 4.2 三相SVC的参数设计

- 4.2.1 三相SVC的容量设计

- 4.2.2 滤波器的无功分配

- 4.3 小结

- 第5章 实验仿真结果

- 5.1 仿真软件介绍

- 5.2 MATLAB仿真模型

- 5.2.1 车载变压器和电力机车模型

- 5.2.2 三相SVC模型

- 5.3 仿真过程和分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].静止无功补偿器（SVC）在调功器控制的电加热系统中的应用[J]. 自动化应用 2020(02)

- [2].煤矿供电系统动态无功补偿装置（SVC）的应用研究[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [3].弱联系电网中SVC引起的次同步振荡分析及其抑制措施研究[J]. 电力系统保护与控制 2019(21)

- [4].基于云模型的SVC算法在雷达信号分选中的应用[J]. 舰船电子对抗 2019(05)

- [5].应对冲击性负荷接入的SVC应用分析[J]. 机电工程技术 2017(01)

- [6].一种新的可提高电力系统暂态稳定性的SVC模糊逻辑控制器[J]. 陕西电力 2015(03)

- [7].英汉SVC句型比较[J]. 文教资料 2017(11)

- [8].南昆铁路SVC常见故障浅析[J]. 铁道运营技术 2016(04)

- [9].基于瞬时无功理论的SVC抑制次同步振荡的附加控制设计[J]. 电力系统保护与控制 2015(05)

- [10].浅谈采用SVC控制方式的配网无功补偿系统分析[J]. 科技与创新 2015(11)

- [11].SVC在分布式发电并网后的调压应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(01)

- [12].SVC存储虚拟化在容灾系统中的应用研究[J]. 数字技术与应用 2013(03)

- [13].SVC存储虚拟化技术在中国现代化支付系统中的应用[J]. 内蒙古科技与经济 2013(16)

- [14].基于SVC参数优化的地震次生地质灾害危险性评价[J]. 北京工业大学学报 2012(10)

- [15].SVC对故障分量方向保护影响的分析[J]. 电力系统保护与控制 2011(19)

- [16].孤岛微电网电压源型逆变器和SVC交互影响分析[J]. 高电压技术 2017(10)

- [17].SVC抑制电压波动的效果研究[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2016(03)

- [18].含SVC电力系统电压稳定性余维二分岔研究[J]. 电工电能新技术 2015(10)

- [19].大容量SVC中空心电抗器的电磁兼容仿真及减小变电站接地网感应电流的措施[J]. 南方电网技术 2015(09)

- [20].采用SVC控制方式的配网无功补偿系统分析[J]. 中国电业(技术版) 2014(03)

- [21].SVC的无功补偿仿真研究[J]. 电工文摘 2014(04)

- [22].SVC高速数据采集系统设计[J]. 变频器世界 2010(10)

- [23].国家标准《静止无功补偿装置(SVC)》简介和释义[J]. 中国标准导报 2008(08)

- [24].基于SVC的电弧炉谐波抑制研究[J]. 中国仪器仪表 2008(01)

- [25].基于SVC的高校移动图书馆服务质量评价模型研究[J]. 情报科学 2017(10)

- [26].抑制次同步振荡的SVC非线性控制方法[J]. 电工技术学报 2016(04)

- [27].交流电弧炉SVC装置2次滤波支路设计校核新方法[J]. 电力系统保护与控制 2014(01)

- [28].SVC提高风机多点并网的暂态稳定性研究[J]. 陕西电力 2014(06)

- [29].基于瞬时无功理论的不对称负荷SVC装置研究[J]. 变频器世界 2014(08)

- [30].SVC安装地点对次同步振荡抑制效果的影响[J]. 东北电力技术 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4721f7f8fa673101f4a6234a.html