# AZ91D镁合金表面耐蚀膜层的工艺及性能

### 论文摘要

针对在生产生活中应用广泛的镁及镁合金耐蚀性差的主要问题,本项目采用了磷酸盐化学转化、磁控溅射法沉积铝薄膜以及两者的复合处理来改善镁合金表面的防腐性能。本文选用磷酸二氢锌作为主盐,通过正交试验分析了磷酸、磷酸二氢锌、温度、时间等工艺参数对AZ91D镁合金化学转化膜生长及性能的影响,并通过SEM、XRD、EDS、中性盐雾腐蚀、电化学测试等手段对转化膜的微观组织、物相结构、耐蚀性和电化学特性进行了研究。通过对成膜工艺的主要影响因素分析研究,优化并确定了最佳工艺参数为:磷酸8ml/L,磷酸二氢锌70g/L,硝酸钠5g/L,氟化钠3g/L,温度45℃,反应时间10min。并用硅酸盐对转化膜实施了后续的封孔处理。采用划格法证明膜/基结合力良好;SEM观察到磷酸盐转化膜主要由“花状结晶”组成,结晶细小均匀,覆盖性好;EDS分析表明,膜层主要含有Na,P,Zn,O,F等元素;XRD分析表明,磷化膜的相主要由H-相和单质锌组成。点滴腐蚀试验中转化膜的耐蚀时间由基体的69秒提高到180秒;24h中性盐雾试验（NSS）评级证明,转化膜和封孔后的耐蚀级别分别提高了一级和二级;电化学测试表明,钝化后膜层的腐蚀电位Ecorr有不同程度的正移（封孔样达205.8mV）,腐蚀电流密度Jcorr相比基体分别减小了1个和2个数量级。本文开展了直流磁控溅射技术在镁合金上沉积纯铝薄膜的应用研究,改变的主要工艺参数是负偏压和靶材电流。CSM纳米压痕测试力学性能表明,铝膜硬度达3447.9MPa,弹性模量为64.089GPa。中性盐雾试验和电化学测试证明,PVD法沉积铝膜后,镁合金表面的耐蚀性反而是变差的。另外,采用阿洛丁作为化转配方,在镀铝样品上进行化学转化,得到了复合处理样品。EDS分析表明,膜层主要由Cr、F、Al、P、O等元素组成。NSS测试表明,24h后,耐蚀级别RA评为5级。电化学测试表明,腐蚀电流密度Jcorr比基体小2个数量级,样品有明显的钝化区,极化电阻RP显著增大,这些都充分证明复合处理样品的耐蚀性明显要好于化学转化和磁控溅射沉积铝膜单一表面处理的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 镁及镁合金的概述

- 1.1.1 镁的性质

- 1.1.2 镁合金

- 1.2 镁合金应用的受限因素及解决措施

- 1.2.1 镁合金的腐蚀形式

- 1.2.2 镁合金腐蚀的影响因素

- 1.2.3 提高镁合金耐蚀性的措施

- 1.3 镁合金表面处理现状

- 1.3.1 电镀和化学镀

- 1.3.2 阳极氧化和微弧氧化

- 1.3.3 化学转化膜

- 1.3.4 气相沉积

- 1.3.5 热喷涂

- 1.3.6 其它

- 1.4 镁合金复合处理现状

- 1.5 选题依据及研究内容

- 1.5.1 选题依据

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 研究意义

- 1.5.4 项目的创新之处

- 第二章 试验条件及方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 试验基体材料

- 2.1.2 试样的制备

- 2.2 化学转化试验主要仪器及药品

- 2.3 气相沉积试验主要仪器

- 2.4 化学转化膜的常规性能表征方法

- 2.4.1 厚度测量

- 2.4.2 结合力

- 2.4.3 孔隙率

- 2.4.4 腐蚀速率

- 2.5 真空镀膜层的常规性能表征方法

- 2.5.1 厚度测量

- 2.5.2 薄膜形貌和成份分析

- 2.5.3 薄膜力学性能分析

- 2.6 耐蚀性评估

- 2.6.1 酸性点滴试验

- 2.6.2 中性盐雾试验

- 2.6.3 电化学试验

- 第三章 AZ91D 镁合金磷酸盐化学转化及结果分析

- 3.1 试验方案

- 3.1.1 试验流程及化转配方

- 3.1.2 正交试验设计

- 3.2 结果与分析

- 3.2.1 正交试验结果

- 3.2.2 结果与分析

- 3.3 镁合金锌系磷化膜封闭后的耐蚀性

- 3.3.1 封孔样的面扫描分析

- 3.3.2 截面形貌

- 3.3.3 成分分析

- 3.3.4 耐蚀性比较

- 3.4 镁合金磷化膜形成机理

- 3.5 本章小结

- 第四章 镁合金表面气相沉积铝膜试验及结果

- 4.1 试验材料及前处理工艺

- 4.2 薄膜制备

- 4.3 薄膜的性能检测

- 4.3.1 铝膜厚度

- 4.3.2 铝膜形貌及成分

- 4.3.3 铝膜物相分析

- 4.3.4 膜层力学性能分析

- 4.3.5 试样耐蚀性分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 AZ91D 镁合金复合处理工艺膜层

- 5.1 复合处理

- 5.2 复合膜层工艺

- 5.3 复合膜层性能与讨论

- 5.3.1 氧化膜外观

- 5.3.2 表面形貌及成分

- 5.3.3 截面形貌及成分

- 5.4 耐蚀性比较

- 5.4.1 中性盐雾试验

- 5.4.2 电化学试验

- 5.5 基体的影响

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].基于越野车采用镁合金车轮的工程应用研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].高强镁合金及其制备工艺的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [3].镁合金车轮装配工艺分析[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [4].华北轻合金在锻造镁合金开发上取得突破[J]. 铸造工程 2020(02)

- [5].新能源汽车含钒钛镁合金的挤压温度优化[J]. 热加工工艺 2020(11)

- [6].镁合金座椅骨架设计及性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [7].全球镁和镁合金最新研发情况梗概[J]. 铸造工程 2020(04)

- [8].一种镁合金座椅骨架的强度性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [9].血管支架用镁合金微细管的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [10].镁合金的焊接及其在汽车上的应用[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [11].组织细化对AZ91D镁合金腐蚀性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [12].先进镁合金助力装备轻量化发展[J]. 科技导报 2019(21)

- [13].激光增材制造镁合金的研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

- [14].高强镁合金的制备研究进展[J]. 轻合金加工技术 2019(11)

- [15].AZ80-0.2Sr-0.15In镁合金锻造组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [16].镁合金腐蚀机理及高性能镁合金设计战略研讨会举办[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [17].中北大学攻克镁合金构件成形技术[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [18].一种快速测定镓镁合金中镓含量的方法[J]. 现代冶金 2017(02)

- [19].汽车轻量化新型镁合金的搅拌摩擦加工改性研究[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [20].工艺参数对上引连铸铜镁合金杆微观组织的影响[J]. 有色金属工程 2017(05)

- [21].镁及镁合金浇注采用保护气体的研究[J]. 化工管理 2016(14)

- [22].日本研发出不燃镁合金部件[J]. 铝加工 2016(04)

- [23].一种典型薄壁铸镁合金框架的加工[J]. 航空精密制造技术 2015(04)

- [24].浅谈镁合金医用材料的腐蚀行为与表面改性[J]. 山东化工 2015(16)

- [25].钕与旋锻对AZ71镁合金力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(10)

- [26].镁合金的应用及前景[J]. 智富时代 2017(11)

- [27].深闺待嫁镁合金(下)[J]. 科学中国人 2013(06)

- [28].高强镁合金的制备及研究进展综述[J]. 四川冶金 2020(05)

- [29].磁场对船用镁合金在模拟海水中的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [30].镁合金的挤压加工技术与焊接技术[J]. 国外机车车辆工艺 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4723a86c0b39cd0074196d25.html