# 关于通信传输网络技术发展研究徐泽强

中国联合网络通信有限公司哈密地区分公司新疆哈密839000

摘要：经济的发展带动了科技的发展，而科技发展的典型表现就是计算机通信传输技术的发展。通信传输网络的存在，使得人们彼此之间能够更加轻松的交流，一个时代有一个时代的交流沟通方式，所以通信传输网络在未来也必然会有所发展，以适应未来的需求。

关键词：通信传输；传输网络；发展

一、通信传输网络目前的发展状况

结合目前的发展状况来看，通信传输主要是依靠分组交换网络来完成相应的工作任务，它是由传统的传输方式不断演变形成的，具有一定创新和改革的意义，但是在真正应用的过程中还是会存在一些问题，这就需要相关人员采取合适的方式对网络技术进行不断的创新。通信传输网络在之前的分组交换网络中已经取得了非常好的效果，但是在互联网刚刚起步的时候，通信传输网络的输出范围受到了一定的局限性。

二、存在的问题

首先，容量比较小，依然无法满足现代大量用户的需求，人们的生活品质越来越高，其对网络传输的容量以及质量都有所要求，为了能够有效的解决容量的问题，很多公司选择使用SDH设备，引起容量比较大，但是随着4G时代的到来，各种IP业务的增长，传输容量也不能满足当前用户的需求。

通信传输网络的智能化程度不高。通信传输网络变得越来越庞大，其运营的成本逐渐增高，运营公司在发展过程中为了不断降低成本，需要对智能化业务进行发展，比如自动布置业务、自动占用宽带业务等，都是未来发展过程中的一个重要趋势。当前的通信传输网络基本不能满足这些需求。

传输网络的一些业务的适应性还有待提高。传统的通信传输网络中，TDM通信业务是通信网络的核心部分，随着网络的快速发展，IP业务成为当前通信网络中的主流，由于IP业务具有比较强的分组能力，对于现代用户的业务需求能够满足，所以在当前的通信传输网络的运用过程中比较普遍。传统的SDH光传输设备一般都是利用TDM技术将各种信息转为IP进行传输，是传输网络中的一个难题。尤其是客户终端逐渐实现了IP化，加上各种基于以太网的业务逐渐出现并且普及开来，这位运营商的发展提供了更多的机遇以及挑战。在未来的发展过程中，光传输网络要怎么发展才能适应网络IP的演变，成为通信传输网络中要解决的一个核心问题。基于光传输网络的快速发展，当前通信传输网络中的各种技术以及业务都不能很好地适应当前用户的需求以及网络的发展，因此在未来的发展过程中，还应该对一些通信传输网络业务进行更新，更好地适应当前的网络特征。

三、通信传输网络的发展

1.对骨干层网络进行优化

随着各种通信传输业务的发展，在传输电路紧张的区域对传输的网络进行优化，是一个十分重要的措施，对骨干层传输网络进行优化，一方面可以有效地调整现有的网络结构，对于节点过多的环路结构要利用相应的资源进行分裂，将大环变成小环，对网络进行深入的挖掘，并且要不断提高网络的容量。另一方面网络的分层以及网络容量的提升，应该要在城区、郊县分别提升出2.5Gbit/s容量的骨干层、汇聚层。加强IP城域网建设规划，使得通信传输网络的覆盖性不断提高，从上至下形成一个比较完备的通信传输网络，向下可以不断满足各种业务需求，向上可以实施流量的分离。这种方法的实用性比较强，能够对当前骨干网中存在的流量以及业务接入不足的问题进行有效的解决。经过改造之后，还可以重新设定接入网的路由，以保证网元能够正常运行。

2.对传输网的接入层进行相应的优化

在我国的通信传输网络中，对于传输网的接入层进行优化的过程，已经取得了一些进步。随着各种数据业务的不断增长，SDH网络应该要逐步实现过度，从传统的传输模式过渡到MSTP，即集IP、ATM等综合业务为一体的业务传输平台。因此在规划的过程中可以考虑增配更多的以太网接口支路，代替协议转换器、光收发器、二层交换机等设备，从多方面进行改善，比如经济效益、服务等方面都应该逐渐实现过渡。当前，很多通信网络运营商都开始发展数据流量业务，而且数据流量业务的覆盖性变得更广，从城市地区逐渐覆盖到农村地区。

3.对传输网络中的设备进行适当的优化

传输网络发展的过程中一个重要的发展趋势就是传输网的接入层设备，当前很多网络在运行的过程中通常都要接入PHD设备，这种设备在价格上存在着比较大的优势，但是其在价格优势的背后还存在着一定的劣势，在设备运行的过程中，其稳定性非常差，同时还不具备非常重要的路由保护功能，所以在以后的发展中，相关的企业应该将主要的精力放在接入设备的优化和完善上，以现在的发展情况，可以选择一些小型的设备来代替体积较大的PHD设备，SDH设备就是一个非常好的选择，这种转变能够为用户提供更加高质量的通信服务，满足人们日益增长的通信需求。

四、通信传输网络发展规划新思路

1.优化其网络结构

之前我国的通信网络结构都比较层次化，为了加快通信传输网络结构的优化，能够满足发展现代IP化趋势在当前方面的适应，当前通信相关部门正在对网络结构设计朝着扁平化方向研究，例如LTE网就是当前发展比较好的技术，移动通信部门正在大力提高无线承载数据业务发展质量和对无线空口技术进行改进，扁平化网络结构发展的趋势是以后发展重点方向。

2.应用数字信号处理技术

在通信网络技术中，数字信号技术的应用，可以通过转化模拟的信息为数字信息，满足用户的个性化的需求，有效推动通信网络传输技术的发展。同时，数字信号处理技术的抗干扰性能比较好，可以很好地保证传输信号运行的稳定性。其系统特性可以随着传输信号的变化发生变化，并且具有很好的控制性，尤其是在出现问题进行修改的过程中，充分体现出了其优势。数字信号处理技术也是一种微处理器，在通信传输网络技术中应用比较广泛，受到传输信号的影响比较小，运行的有效性比较高。

3.采用全光网络通信技术

全光网络通信技术在通信传输网络发展过程中扮演着重要的作用，其容量比较大，并且具有很好的灵活性。在全光网络通信技术模式下，AON会根据不同的波长选择路由，这样就会形成对于通信传输码率和数据格式的通明星。这种技术可以提供多种网络协议，先对来说，对于接收端和发送端没有过多的约束。

结语

今天，通信网络发展的现状和主要问题还是比较明显的，引进合理有效的技术并通过与通信传输网络的实际情况的结合，提出科学的优化解决方案。通过这样的方式，有效改善通信传输系统的结构，加强信息传输的质量和速度，促进更多的信息资源的交流与传递。

参考文献：

[1]徐杨.现代数据技术在通信传输网络的运用[J].中国新通信，2016，18（24）：85.

[2]张锐.PTN技术与通信传输网络发展趋势[J].通讯世界，2016（23）：52.

[3]欧继升.城市轨道交通通信传输网络的发展趋势和应用[J].技术与市场，2016，23（08）：189+191.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4746a20cce9dd681dda5fdd5.html