# 聚异戊烯衍生物改性纳米二氧化钛光催化活性的研究

### 论文摘要

采用溶液浸渍法制备了一系列的TiO2/聚异戊二烯纳米复合微粒,用溴水处理纳米复合微粒使其表面的聚异戊二烯加溴生成溴代聚异戊二烯,再进一步加热处理纳米复合微粒使其表面溴代聚异戊二烯脱除溴化氢,得到TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒。采用透射电子显微镜（TEM）,傅里叶红外光谱仪（FTIR）,拉曼光谱仪,能谱分析仪（EDS）,X射线衍射仪（XRD）,X射线光电子能谱仪（XPS）,紫外可见漫反射仪（DRS）,比表面积测定仪（SSA）等方法对纳米复合微粒进行了分析表征。结果表明,共轭多烯聚合物附着到TiO2纳米微粒后,没有明显改变TiO2纳米微粒的尺寸、晶型和分散性,但明显提高了TiO2纳米微粒在可见光下的吸收能力。以甲基橙为模拟有机污染物,36W日光灯（2个）为光源,用滤光片滤去400nm以下的紫外光,考察了TiO2/共轭多烯聚合物（TCP）纳米复合微粒的可见光催化活性和稳定性,结果发现该TiO2纳米复合微粒具有优异的可见光催化活性和稳定性。研究了该纳米复合微粒化学组成,溴化氢脱除温度和时间,脱除环境（有氧环境和无氧环境）,光催化反应温度,甲基橙溶液pH值,电子捕捉剂和空穴捕捉剂等对TiO2纳米复合微粒可见光催化活性的影响。结果发现,在聚异戊二烯与TiO2质量比为1：10,溴化氢脱除温度为100℃,脱除时间为4h制备的纳米复合微粒可见光催化活性最好；甲基橙降解速率随着反应温度升高而增加；随着pH值增大先增大后减小在pH值=4.8时,甲基橙可见光催化降解速率最大。电子捕捉剂（异丁醇）基本不影响TiO2纳米复合微粒催化降解甲基橙的反应速率,而空穴捕捉剂（EDTA）显著降低了TiO2纳米复合微粒可见光催化降解甲基橙的能力,表明光生空穴可能是TiO2纳米复合微粒可见光降解甲基橙的主要活性物种。探讨了共轭多烯聚合物改性TiO2纳米微粒可见光催化活性的机理。碘是共轭聚合物的典型掺杂剂,能够有效改善共轭聚合物的电子输运性,采用碘乙醇溶液处理TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒（I-TCP）,对共轭聚合物进行掺杂改性,考察了碘掺杂改性对TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒微观结构、物理性能和可见光催化活性的影响。结果表明,碘掺杂没有显著改变TiO2纳米复合微粒的尺寸、晶型和分散性,但显著改变了TiO2纳米复合微粒在可见光区的吸收强度和可见光催化活性；掺杂剂用量、掺杂温度、掺杂时间、掺杂剂种类影响TiO2纳米复合微粒的可见光催化活性。初步探讨了碘掺杂改性TiO2纳米复合微粒的可见光催化反应机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 科研背景

- 1.2 二氧化钛的结构与性质

- 1.2.1 二氧化钛的结构

- 1.2.2 二氧化钛的性质

- 1.3 二氧化钛的光催化原理

- 1.4 二氧化钛光催化的应用领域

- 1.5 二氧化钛光催化的主要影响因素和缺陷

- 1.5.1 二氧化钛光催化的主要影响因素

- 1.5.2 二氧化钛光催化的缺陷

- 1.6 二氧化钛光催化的改性研究

- 1.6.1 半导体复合

- 1.6.2 染料光敏化

- 1.6.3 贵金属表面沉积

- 2的掺杂改性研究'>1.6.4 纳米TiO2的掺杂改性研究

- 1.6.5 复合导电聚合物

- 1.7 电子导电高分子的概述

- 1.7.1 电子导电高分子的导电机理

- 1.7.2 电子导电高分子掺杂方法

- 1.7.3 电子导电高分子电导率的主要影响因素

- 1.8 本课题的提出和研究的主要内容

- 2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的制备与表征及可见光催化活性'>第2章 TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的制备与表征及可见光催化活性

- 2.1 实验

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.1.3 催化剂的合成制备

- 2.1.4 催化剂的表征

- 2.1.5 光催化剂的光催化实验

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 催化剂的表征

- 2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的光催化活性'>2.2.2 TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的光催化活性

- 2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的光催化稳定性实验'>2.2.3 TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的光催化稳定性实验

- 2.2.4 不同反应条件对光催化剂催化活性的影响

- 2.2.5 光催化机理分析

- 2.3 本章小结

- 2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的制备与表征及可见光催化活性'>第3章 碘掺杂TiO2/共轭多烯聚合物纳米复合微粒的制备与表征及可见光催化活性

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验仪器

- 3.1.3 催化剂的合成制备

- 3.1.4 催化剂的表征

- 3.1.5 催化剂的光催化实验

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 催化剂纳米复合微粒的表征

- 3.2.2 催化剂纳米复合微粒的光催化活性

- 3.2.3 光催化机理分析

- 3.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47664fd5fd14053afaa8b7db.html