# 功能完备的航海模拟器中GMDSS模块的研究

论文题目: 功能完备的航海模拟器中GMDSS模块的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 交通信息工程及控制

作者: 王应桥

导师: 金一丞,尹勇

关键词: 模拟器,船舶操纵模拟器,语音通讯

文献来源: 大连海事大学

发表年度: 2005

论文摘要: GMDSS模拟器在教学与培训中的作用已受到IMO的极大重视,并反映在《STCW 95公约》中。在GMDSS实操培训中引入模拟器,可以解决人数多与设备少之间的矛盾,具有灵活、高效、经济等特点。而且对训练结果能够比较客观地评价,能够实现一些海上实际操作不能实现的功能,如遇险报警等。但是目前国内使用的GMDSS模拟器大部分属于单机模拟,即使可以联网,也没有与航海模拟器建立连接。显然,这样的GMDSS模拟器缺乏对海上搜救通信全过程的功能模拟。 本文研究开发了基于功能完备的航海模拟器的GMDSS模拟器。该模拟器把教练员站和船舶站用网络连接起来,模拟设备之间可以通过网络进行通讯,教练员站也可以和船舶站进行通讯。GMDSS模拟器的教练员站和航海模拟器的教练员站也通过网络连接,因此GMDSS模拟器可以实时从航海模拟器获取对应本船的航行信息。此外,教练员站软件具有制定练习、监督学员的通讯、接收所有的通讯记录及对学员的操作进行评估等功能。由于在航海模拟器中融入了GMDSS模拟功能,从而为使用航海模拟器进行海上搜救综合训练和驾驶台资源管理(BRM)训练提供了条件。 本文详细介绍了GMDSS模拟器的总体结构,教练员站和船舶站的组成及功能。对于模拟器中的关键技术——语音通讯技术,作者单独作为一章进行了详细的阐述。最后还介绍了几个典型的模拟通讯设备的程序设计。

论文目录:

第1章 绪论

1.1 GMDSS系统简介

1.1.1 GMDSS基本概念和功能

1.2.2 GMDSS系统的组成及国际公约要求船舶配备的基本通讯设备

1.2.3 船用GMDSS设备的配备

1.2 功能完备的航海模拟器对GMDSS模块的基本要求

1.2.1 航海模拟器简介

1.2.2 GMDSS模拟系统在航海模拟器中的重要性

1.2.3 STCW公约对GMDSS模拟器的要求

1.3 当前GMDSS模拟器的研究现状

1.4 本课题的提出

1.5 文章结构

第2章 航海模拟器中GMDSS模拟系统的体系结构

2.1 GMDSS模块的总体结构

2.2 教练员站

2.2.1 教练员站的组成

2.2.2 教练员站的功能

2.2.3 教练员站的实现

2.3 船舶站

2.3.1 船舶站的组成

2.3.2 船舶站的功能

2.3.3 船舶站的实现

第3章 GMDSS模块的网络通讯

3.1 TCP／IP基本概念

3.1.1 TCP／IP结构

3.1.2 IP数据报

3.1.3 UDP数据报

3.1.4 TCP数据报

3.1.5 端口号

3.2 WINSOCK网络编程接口

3.2.1 套接字

3.2.2 Winsock编程模型

3.3 GMDSS模块的网络通讯

3.3.1 GMDSS通信的特点

3.3.2 GMDSS模块网络通讯方式的选择

第4章 语音通讯技术的实现

4.1 因特网语音通信的特点

4.2 因特网语音通信的关键技术

4.3 音频流的获取与处理

4.4 利用UDP实现GMDSS语音单工和双工通信

4.4.1 GMDSS模拟系统中的语音通信

4.4.2 音频压缩和解压缩

4.4.3 音频的采集和回放

第5章 GMDSS典型模拟设备的设计思路和程序实现

5.1 VHF-DSC模拟设备的设计思路和程序实现

5.1.1 VHF-DSC模拟设备的界面

5.1.2 VHF-DSC模拟设备基本功能

5.1.3 VHF-DSC的难点解决方案

5.2 INMARSAT-C模拟设备的程序设计

5.2.1 Inmarsat-C系统简介

5.2.2 Inmarsat-C模拟设备的界面

5.2.3 Inmarsat-C模拟设备的主要操作及程序实现

第6章 总结和展望

6.1 总结

6.2 下一步的工作

读硕士期间公开发表的文章

致谢

参考文献

研究生履历

发布时间: 2005-10-13

参考文献

- [1].基于航海模拟器的BRM自动评估系统研究[D]. 盛永辉.集美大学2017

- [2].航海模拟器中信息的采集、传输及处理过程研究[D]. 吴子春.大连海事大学2001

- [3].桥墩处流场模型研究及在航海模拟器中的应用[D]. 高菲.大连海事大学2008

- [4].航海模拟器中气象仿真技术与应用[D]. 范桓.武汉科技大学2015

- [5].航海模拟器中半潜船作业过程的仿真[D]. 崔红旭.大连海事大学2008

- [6].航海模拟器中缆绳作业的仿真研究[D]. 吴长林.大连海事大学2012

- [7].GMDSS模拟器中设备实操评估系统的研究[D]. 赵国善.大连海事大学2011

- [8].基于OSG的航海模拟器视景系统关键技术研究[D]. 于文.集美大学2012

- [9].基于模拟器的GMDSS自动评估系统的研究[D]. 王艺.大连海事大学2014

- [10].基于VDragon 3000航海模拟器的BRM评估模型的研究[D]. 顾小克.大连海事大学2014

相关论文

- [1].GMDSS模拟器系统性能的完善及Inmarsat_F船站的仿真研究[D]. 李少龙.大连海事大学2007

- [2].MFC框架下基于Vega的航海仿真系统视景驱动程序的开发[D]. 杜健.大连海事大学2005

- [3].网络技术在GMDSS中的应用研究[D]. 苏本征.大连海事大学2003

- [4].构建于LAN网的F船站话音模拟通信系统的设计[D]. 彭晓星.上海海事大学2005

- [5].基于多Agent系统的船舶操纵模拟器Internet集成技术研究[D]. 张毅.上海海事大学2005

- [6].航海模拟器视景系统中自主拖轮运动规划算法及实现的研究[D]. 刘斯云.大连海事大学2001

- [7].船舶操纵模拟器三维视景的实用化研究[D]. 孙腾达.大连海事大学2001

- [8].航海模拟器视景建模技术研究及应用[D]. 关克平.上海海运学院2002

- [9].船舶操纵模拟器在航海教学与培训中的应用研究[D]. 卜平.上海海事大学2003

- [10].船舶操纵模拟器中拖轮子系统的研究[D]. 李万超.大连海事大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/476a3969bedf52dc2240ca27.html