# 移动机器人地图创建与路径规划

### 论文摘要

提高机器人智能化技术是目前研究机器人的重要课题。本文以提高机器人智能水平为背景,就机器人在未知环境下的地图创建及路径规划问题进行了研究。在未知环境中,机器人不能提前感知它周围的信息,因此机器人在未知环境中会失去方向与目标,很难做出正确的路径规划并执行下一步动作。为提高机器人的工作效率与智能水平,从而快速高效地达到目标,就必须对环境建立准确并便于机器人理解的地图,这是本文研究的第一个问题,即地图创建问题。在机器人执行任务过程中,如何以最少的时间、最小的代价到达目标,是本文研究的第二个问题,即机器人的路径规划问题。本文主要研究内容如下。(1)建立了五轮式移动机器人的运动学模型,分析机器人在空间的位置表示以及坐标变换。同时建立机器人的传感器模型并进行相应的性能分析。移动机器人传感器系统包括激光传感器、红外传感器、防碰撞传感器、陀螺仪、光电编码器等。这些模型的建立提供了研究机器人地图创建与路径规划的平台。(2)研究了一种局部到全局的地图融合技术。采用SICK公司生产的LMS100激光传感器获取环境深度信息,通过聚类分割、线段拟合获得室内环境特征直线,从而得到局部地图,然后将局部地图融合匹配成全局地图,最终获得整个室内环境地图信息。实验表明,该算法能有效绘制机器人所需的全局地图。将获得的地图信息,利用扩展卡尔曼滤波算法实现机器人定位,并进行仿真实验。(3)研究了一种基于多传感器信息融合的路径规划算法。机器人自身携带了各种传感器,利用信息融合算法进行避障决策。以寻找门为自定位,以点对点路径为方法,实现机器人最优路径算法。最后在实验室环境下对本文提出的路径规划算法进行了实验验证。实验表明该算法能有效实现机器人的路径规划。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 移动机器人的研究现状

- 1.2.1 移动机器人国外研究现状

- 1.2.2 移动机器人国内研究现状

- 1.3 移动机器人地图创建的关键技术

- 1.3.1 传感技术

- 1.3.2 地图技术

- 1.3.3 定位技术

- 1.4 论文的研究工作及组织结构

- 第2章 移动机器人运动学分析与传感器模型

- 2.1 机器人运动学分析

- 2.1.1 运动学建模

- 2.1.2 位置描述

- 2.1.3 坐标变换

- 2.1.4 机器人直线运动

- 2.1.5 机器人绕轴转动

- 2.2 传感器模型

- 2.2.1 激光传感器

- 2.2.2 红外传感器

- 2.2.3 防碰撞传感器

- 2.2.4 陀螺仪

- 2.2.5 光电编码器

- 2.3 小结

- 第3章 环境地图创建与扩展卡尔曼滤波定位

- 3.1 环境地图表示方法

- 3.1.1 栅格地图

- 3.1.2 特征地图

- 3.1.3 拓扑地图

- 3.2 室内环境地图的创建

- 3.2.1 局部地图创建

- 3.2.2 全局地图创建

- 3.2.3 真实环境中的实验

- 3.3 基于扩展卡尔曼滤波移动机器人定位

- 3.3.1 卡尔曼滤波器模型

- 3.3.2 扩展卡尔曼滤波器模型

- 3.3.3 定位原理

- 3.3.4 仿真实验

- 3.4 小结

- 第4章 基于多传感器信息融合的路径规划

- 4.1 机器人路径规划算法的分类

- 4.2 基于多传感器信息融合的路径规划算法研究

- 4.2.1 多传感器数据融合关键技术

- 4.2.2 多传感器数据融合结构

- 4.2.3 多传感器数据融合的动态避障

- 4.2.4 路径规划算法实现

- 4.3 小结

- 第5章 路径规划算法在机器人系统中的应用

- 5.1 机器人系统硬件结构

- 5.2 机器人系统软件结构

- 5.3 实验环境结果分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间发表的论文情况

- 附录B 攻读学位期间参与科研工作情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非完整网络移动机器人的一致性[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].含有通信时延的非完整移动机器人的一致性[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2019(05)

- [3].移动机器人自适应模糊神经滑模控制[J]. 微电机 2020(01)

- [4].打滑状态下的多移动机器人编队自适应控制[J]. 控制理论与应用 2020(02)

- [5].移动机器人行业：整体增速放缓，细分趋势明显[J]. 物流技术与应用 2020(03)

- [6].基于架空轨道的全向移动机器人运动稳定性研究[J]. 食品与机械 2020(02)

- [7].适合复杂环境的移动机器人定位系统[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [8].数字[J]. 物流技术与应用 2020(04)

- [9].全地形六轮移动机器人的设计与制作[J]. 机械设计与制造 2020(05)

- [10].室内移动机器人的定位技术研究[J]. 安阳师范学院学报 2020(02)

- [11].代人取物移动机器人的设计与实现[J]. 福建电脑 2020(07)

- [12].海康机器人：移动机器人助力智造升级[J]. 自动化博览 2020(09)

- [13].基于笼图-快速搜索的移动机器人目标搜索[J]. 计算机技术与发展 2020(08)

- [14].移动机器人履行系统的订单处理研究[J]. 计算机工程与应用 2020(20)

- [15].深化技术革新 提升智能化整体水平[J]. 现代制造 2020(09)

- [16].基于仙知SRC的顶升式搬运机人——物流领域的智能搬运利器[J]. 现代制造 2020(09)

- [17].多移动机器人协同搬运技术综述[J]. 智能系统学报 2019(01)

- [18].移动机器人行业:百花齐放,快速发展[J]. 物流技术与应用 2019(03)

- [19].关于移动机器人全覆盖路径规划研究[J]. 计算机仿真 2019(03)

- [20].基于4G网络的移动机器人远程控制研究[J]. 软件导刊 2019(11)

- [21].自适应巡航移动机器人的构建与编程[J]. 数字通信世界 2017(10)

- [22].以世赛集训为引领 推动学院水平提升——44届世赛移动机器人项目集训介绍[J]. 中国培训 2018(03)

- [23].移动机器人的双臂结构设计要点研究[J]. 南方农机 2018(14)

- [24].移动机器人助力无人仓落地——访杭州海康机器人技术有限公司副总裁吴尧[J]. 物流技术与应用 2018(10)

- [25].全向移动机器人中电动机控制系统的研究[J]. 微电机 2016(12)

- [26].A*算法在移动机器人自学习中的使用[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [27].改进遗传算法优化移动机器人动态路径研究[J]. 机床与液压 2017(07)

- [28].一种多非完整移动机器人分布式编队控制方法[J]. 智能系统学报 2017(01)

- [29].四轮全向移动机器人转弯半径的研究[J]. 价值工程 2017(09)

- [30].移动机器人底盘的设计与研究[J]. 机械工程师 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/476bafdde329661d309e82cb.html