# 分布式卫星InSAR系统性能分析与仿真技术研究

### 论文摘要

分布式卫星干涉合成孔径雷达(Interferometric Synthetic Aperture Radar, InSAR)系统是高效地获取全球高精度数字高程地图(Digital Elevation Model,DEM)数据最有效的工具。近年来,随着DEM在科学研究、经济建设以及军事领域的广泛应用,分布式卫星InSAR技术成为世界各国研究的热点。系统性能预估是分布式卫星InSAR系统设计中一个重要环节,一般通过理论模型计算和系统仿真试验两方面来进行,本文围绕这两个方面开展研究。介绍了分布式卫星InSAR系统测高的基本原理,分析了主要误差源对系统测高性能的影响,分别基于误差传递模型和系统模糊高度模型,研究了在给定的误差源参数下InSAR系统理论性能的分析方法,实验验证了两种分析模型的等价关系。研究了分布式卫星InSAR系统建模与仿真技术,给出了InSAR回波信号模型与仿真方法,介绍了分布式卫星InSAR仿真系统的支撑环境,仿真软件的功能及开展InSAR全流程仿真的步骤。建立了由SAR成像相位保持精度、干涉相位精度、测高和水平定位精度三大类共8项指标组成的评估InSAR系统性能的指标体系。提出了基于标志点的InSAR性能评估方法,仿真实验验证了基于标志点的InSAR性能评估方法的适用范围,分析了标志点强度对评估结果的影响,指出了方法存在的缺陷。基于此,提出了改进的基于虚拟标志点的InSAR性能评估方法,讨论了虚拟标志点在场景中布设的基本原则,给出了基于多普勒参数间接提取虚拟标志点在SAR图像中位置坐标的方法。实验结果表明改进后的方法能够有效地评估出各种误差因素对InSAR性能指标的影响。开展了一组综合注入各类系统误差条件下的分布式卫星InSAR系统性能仿真验证试验,采用基于虚拟标志点的性能评估方法,给出了试验评估结果,并与理论性能分析结果进行了对比性验证。

### 论文目录

- 表目录

- 图目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 分布式卫星InSAR 系统发展概况

- 1.2.2 系统性能分析与仿真技术研究现状

- 1.3 本文的主要研究工作

- 第二章 分布式卫星InSAR 系统性能分析

- 2.1 分布式卫星InSAR 测高原理

- 2.1.1 分布式卫星InSAR 测高原理

- 2.1.2 分布式卫星InSAR 数据处理流程

- 2.2 测高性能的影响因素分析

- 2.2.1 绝对测高性能的影响因素分析

- 2.2.2 相对测高性能的影响因素分析

- 2.3 分布式卫星InSAR 系统性能分析方法

- 2.3.1 基于误差传递模型的性能分析方法

- 2.3.2 基于系统模糊高度的性能分析方法

- 2.3.3 两种分析模型的等价关系

- 2.4 本章小结

- 第三章 分布式卫星InSAR 系统建模与仿真

- 3.1 InSAR 回波信号建模与仿真

- 3.1.1 编队卫星轨道建模

- 3.1.2 三维地面场景建模

- 3.1.3 雷达回波信号建模[21]

- 3.1.4 回波信号的快速仿真[21][23]

- 3.2 分布式卫星InSAR 仿真系统

- 3.2.1 仿真系统的支撑环境

- 3.2.2 分布式卫星InSAR 仿真系统软件

- 3.3 分布式卫星InSAR 系统仿真流程

- 3.4 本章小结

- 第四章 分布式卫星InSAR 性能评估方法

- 4.1 InSAR 性能指标体系

- 4.2 基于标志点的InSAR 性能评估方法

- 4.2.1 基于标志点的InSAR 性能评估方法

- 4.2.2 InSAR 性能指标计算方法

- 4.2.3 评估方法的仿真验证

- 4.2.4 标志点强度对评估结果的影响

- 4.3 基于虚拟标志点的InSAR 性能评估方法

- 4.3.1 虚拟标志点的布设

- 4.3.2 基于多普勒参数计算的虚拟标志点位置精确提取

- 4.3.3 评估方法的仿真验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 分布式卫星InSAR 系统性能仿真试验

- 5.1 试验设计与试验流程

- 5.1.1 试验参数配置

- 5.1.2 试验流程

- 5.2 试验结果与分析

- 5.2.1 试验结果

- 5.2.2 InSAR 性能理论分析结果

- 5.2.3 试验结果分析和结论

- 5.3 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].InSAR应用于地质灾害早期识别的研究现状及趋势[J]. 人民长江 2019(S2)

- [2].基于InSAR的矿区沉降中心动态变化监测与分析[J]. 大地测量与地球动力学 2020(03)

- [3].InSAR相位解缠质量对比评价分析[J]. 矿山测量 2020(01)

- [4].基于卫星InSAR技术的地质灾害隐患点探测与形变分析[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [5].基于迭代融合的InSAR技术获取数字高程模型研究[J]. 地球物理学进展 2020(01)

- [6].基于InSAR技术的矿区沉降监测研究进展[J]. 测绘与空间地理信息 2020(02)

- [7].基于时序InSAR的覆砂石尾矿坝形变演化研究[J]. 中国安全生产科学技术 2020(04)

- [8].阿尔金断裂带宽幅InSAR对流层延迟估计方法评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(06)

- [9].基于方差分量估计的多源InSAR数据自适应融合形变测量[J]. 地球物理学报 2020(08)

- [10].基于InSAR技术的黄河三角洲区域地表形变浅析[J]. 地理空间信息 2020(09)

- [11].南昌市地面沉降InSAR监测及影响因子分析[J]. 测绘科学 2020(11)

- [12].利用三维重建模型的机载InSAR区域网平差方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(02)

- [13].利用InSAR技术监测采矿区地表输电铁塔时序形变[J]. 电力勘测设计 2017(02)

- [14].InSAR干涉图及其加噪的数据模拟[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].背景电离层对低频重轨星载InSAR影响分析[J]. 雷达科学与技术 2015(06)

- [16].机载InSAR区域网平差数学模型研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2015(01)

- [17].InSAR技术在地面沉降监测中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2015(22)

- [18].模拟InSAR干涉图的方法研究[J]. 地理空间信息 2013(06)

- [19].地质灾害InSAR成果可视化表达方法研究[J]. 测绘 2019(04)

- [20].一种适用于开采沉陷的InSAR最大可检测形变梯度函数模型[J]. 金属矿山 2020(03)

- [21].均值滤波和中值滤波对InSAR影像预处理的影响研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(S1)

- [22].江苏泰州地面沉降水准与InSAR集成监测[J]. 地质学刊 2020(Z1)

- [23].基于史赖伯规则的机载InSAR区域网平差[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(09)

- [24].基于INSAR技术的地表形变监测探究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(10)

- [25].多视处理对时序InSAR技术的影响研究[J]. 测绘通报 2014(S2)

- [26].重轨星载InSAR测量中的大气校正方法综述[J]. 遥感技术与应用 2014(01)

- [27].Insar数据处理中相位解缠算法综述[J]. 矿山测量 2014(03)

- [28].卫星编队InSAR基线的确定方法[J]. 遥感信息 2013(02)

- [29].大地水准面高对InSAR大范围地壳形变监测的影响分析[J]. 地球物理学报 2013(06)

- [30].InSAR用于地理国情监测中地面沉降监测的现状及分析[J]. 测绘标准化 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/478048ad2a4c2e41c0b23c11.html