# 糙皮侧耳（Pleurotus ostreatus）降解棉浆黑液木质素的研究

### 论文摘要

化纤厂棉浆黑液是一类较难处理的工业有机废水，含有大量木质素，具有高负荷、高碱性、高色度及难降解等特点，造成严重的环境污染。然而，有效处理方法相对匮乏。本论文应用以白腐真菌糙皮侧耳（Pleurotus ostreatus）为降解菌的鼓泡塔反应器（bubble-column reactor，BCR）处理碱木素及棉浆黑液，在非灭菌条件下对运行条件、降解动力学及降解产物进行较为系统的研究和分析；同时探讨了利用糙皮侧耳生物法与其他方法联合处理棉浆黑液的可行性，旨在为糙皮侧耳在废水处理领域的应用提供一定的理论依据与技术支持。在非灭菌条件下将预培养的菌丝球B1、B2放入鼓泡塔反应器中，对碱木素进行分批及连续处理。在分批运行条件下，菌株B1的菌丝球状态好于菌株B2，碱木素脱色率及COD去除率也高于菌株B2，故选取菌株B1为研究菌株。在连续运行条件下，停留时间为3-4天，随着处理时间延长，菌株的降解能力有所降低，但去除率仍然较高，运行55 d后，碱木素脱色率为50％，COD去除率为76％，菌体生长符合动力学模型：Cx（t）=0．01e0.94t／{1-0．0087[1-e0.94t])。菌株B1对碱木素的降解存在底物抑制现象，抑制动力学方程为v=1．46／（1+36．7／S+S／308．30）。利用紫外-可见光谱、红外光谱、GC-MS等方法对碱木素降解产物的结构进行分析，结果表明，在菌株B1降解碱木素的过程中产生了大量的芳香醇类、酚类、芳香酸类等小分子化合物。木质素的降解主要为苯环之间连接键断裂，即Cα-Cβ键断裂以及单体间β-O-4键的断裂。通过研究菌株B1对不同碳、氮源的利用情况，确定其较佳碳源为葡萄糖，质量浓度10 g·L-1；氮源为酒石酸铵，质量浓度0．2 g·L-1。在此基础上，将菌丝球B1投入反应器中，确定其运行条件为：曝气量0．24 m3·m-2·h-1，温度30℃，pH 6．0，菌龄7 d，稀释倍数0．2。在该运行条件下，漆酶酶活能够达到490 U·L-1、脱色率为76％、COD去除率为80％。反应器运行48 d，共计4个循环，4个循环后菌株B1仍能有效处理棉浆黑液。菌株B1对基质降解动力学符合典型的底物抑制模型，其方程为V=0．594／（1+3865／S+S／17038）。糙皮侧耳B1对棉浆黑液脱色性能优越，而且能够有效降解木质素等结构复杂的有机物，但对于COD去除效果不佳。为能在实际应用中充分发挥该菌的生理特点，采用以糙皮侧耳B1为降解菌的鼓泡塔反应器与活性污泥法联合处理棉浆黑液，初步摸索可行的处理工艺并确定相关参数。棉浆黑液经BCR预处理、活性污泥法后处理，废水COD去除率为94％-97％，出水COD低于国家污水三级排放标准。将糙皮侧耳B1投加到活性污泥中，逐渐增加进水负荷，COD去除率为55％-83％，明显好于活性污泥单独处理工艺。采用糙皮侧耳生物法-Fenton法联合工艺对棉浆黑液进行处理，结果表明，在Fenton法处理过程中，废水初始pH 7．0，FeSO4投加量80 mmol·L-1，H2O2投加量0．15mol·L-1，经40 min处理，黑液COD去除率达到98％，处理后黑液的COD值为45 mg·L-1，达到国家化纤废水一级排放标准(COD<100 mg·L-1)。将超声作为预处理，采用超声-糙皮侧耳生物法联合工艺处理棉浆黑液，确定其工艺条件为：棉浆黑液稀释10倍，频率20 KHz，功率225 W，120 min。经过超声预处理，糙皮侧耳生物法处理棉浆黑液的效果有了明显提高，COD去除率提高约16％，实验表明超声作为棉浆黑液的预处理方法是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 木质素的结构及生物降解研究进展

- 1.1.1 木质素的结构

- 1.1.2 木质素的微生物降解

- 1.1.3 白腐真菌研究现状

- 1.1.4 白腐真菌木质素降解酶系

- 1.1.5 白腐真菌降解木质素机理研究

- 1.1.6 白腐真菌降解污染物的优势

- 1.1.7 木质素生物降解的意义

- 1.2 棉浆黑液的特性及处理方法

- 1.2.1 棉浆黑液的来源及特性

- 1.2.2 棉浆黑液的处理方法

- 1.3 白腐真菌生物反应器的研究现状

- 1.4 选题依据及研究内容和意义

- 2 糙皮侧耳在鼓泡塔反应器内降解碱木素的研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 菌株B1的形态特征

- 2.2.2 碱木素的基本结构特性

- 2.2.3 分批运行条件下碱木素的脱色

- 2.2.4 连续运行条件下碱木素的脱色

- 2.2.5 糙皮侧耳降解碱木素的动力学研究

- 2.2.6 糙皮侧耳降解碱木素产物结构分析

- 2.3 本章小结

- 3 糙皮侧耳处理棉浆黑液的研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 菌株B1对不同外加碳源及氮源的利用

- 3.2.2 菌株B1在鼓泡塔反应器内处理棉浆黑液条件优化

- 3.2.3 BCR反应器基质降解动力学

- 3.3 本章小结

- 4 糙皮侧耳-活性污泥联合处理棉浆黑液的研究

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 实验材料

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 驯化期运行情况

- 4.2.2 活性污泥法工艺参数确定

- 4.2.3 以菌株B1为降解菌的鼓泡塔反应器预处理、活性污泥法后处理

- 4.2.4 菌株B1投加到活性污泥体系

- 4.3 本章小结

- 5 糙皮侧耳生物法与其它方法联合处理棉浆黑液的研究

- 5.1 糙皮侧耳生物法-Fenton法联合处理棉浆黑液特性研究

- 5.1.1 引言

- 5.1.2 材料与方法

- 5.1.3 结果与讨论

- 5.2 超声-糙皮侧耳生物法联合处理棉浆黑液特性研究

- 5.2.1 引言

- 5.2.2 材料与方法

- 5.2.3 结果与讨论

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 创新点摘要

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].制浆黑液燃烧特性实验研究进展[J]. 中国造纸 2020(09)

- [2].制浆黑液成分及蒸发特性研究[J]. 中国造纸学报 2018(02)

- [3].麦草碱法制浆黑液的离心分离及其特性研究[J]. 黑龙江造纸 2017(02)

- [4].利用硫酸盐法纸浆黑液生产二甲基亚砜技术概要[J]. 中华纸业 2016(06)

- [5].黑液高浓蒸发和蒸汽压缩蒸发技术特点及应用[J]. 中华纸业 2016(16)

- [6].沈阳一通创业公司开发出黑液干燥新技术[J]. 人造纤维 2012(03)

- [7].棉籽黑液制备水煤浆的燃料特性分析[J]. 中国电机工程学报 2012(35)

- [8].竹浆浓黑液贮槽循环系统的优化改进措施[J]. 中国造纸 2011(04)

- [9].纤维乙醇黑液流变特性研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2011(03)

- [10].麦草黑液中糖组分及其含量的气相色谱-质谱联用测定[J]. 食品工业科技 2010(07)

- [11].麦草浆提取黑液中对碱回收生产影响较大的几个质量指标[J]. 纸和造纸 2010(11)

- [12].碱法麦草浆黑液燃烧的影响因素及控制[J]. 中国造纸 2008(09)

- [13].通过提高泵的性能和黑液处理能力，减少制浆造纸水浪费的技术方法[J]. 中华纸业 2020(02)

- [14].棉浆黑液的综合利用研究[J]. 纸和造纸 2017(06)

- [15].鼠李糖脂强化白腐菌处理制浆黑液效果研究[J]. 工业水处理 2016(02)

- [16].黑液过滤提取装置[J]. 中华纸业 2014(10)

- [17].岳阳林纸化苇车间改善黑液提取的生产实践[J]. 中华纸业 2013(12)

- [18].采用生物技术提纯黑液中的木质素[J]. 中华纸业 2011(19)

- [19].制浆黑液的处理与利用技术[J]. 湖北造纸 2011(04)

- [20].利用精棉企业排放的黑液生产腐植酸肥料节能环保[J]. 腐植酸 2010(05)

- [21].苇浆黑液提取集成工艺及装备[J]. 中国造纸 2010(11)

- [22].厌氧微生物的分离及对黑液降解过程的分析[J]. 中国造纸学报 2009(04)

- [23].基于串级控制的黑液浓度控制系统[J]. 湖南造纸 2008(04)

- [24].黑液水煤浆燃烧试验研究[J]. 热能动力工程 2008(01)

- [25].制浆黑液制备铬鞣剂的研究[J]. 中国皮革 2008(13)

- [26].麦草制浆清洁生产新方向——高效黑液提取机[J]. 中国新技术新产品 2008(09)

- [27].预水解强度对相思木硫酸盐法制浆黑液性质的影响[J]. 化工学报 2019(01)

- [28].硫酸盐法木浆黑液中木质素燃烧特性研究[J]. 林业工程学报 2018(02)

- [29].高温高浓竹浆黑液流变性及膨胀性研究[J]. 陕西科技大学学报 2017(06)

- [30].钢铁回火余热发黑液浓度测定方法研究与应用[J]. 新技术新工艺 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47904f9894520ccfc97bb906.html