# 硅丙微乳液的合成与性能研究

### 论文摘要

微乳液是由油、水、乳化剂和助乳化剂组成的各向同性、热力学稳定的半透明或是透明的胶体分散体系,其分散相的直径在10～100nm范围。但是由于固含量低、乳化剂含量高影响了它的应用。本文针对微乳液聚合体系中固含量低、乳化剂含量高的问题,采用种子微乳液聚合法,将种子微乳液法和核/壳聚合技术相结合,合成了乳化剂用量为2.0g、固含量约为40%且具有核壳结构的硅丙微乳液。本文系统研究了各种因素对硅丙微乳液合成及其涂膜性能的影响。结果表明:以SDS和OP-10作为复合乳化剂,SDS/OP-10配比为1.25/1较适宜,乳化剂总量占所有单体的比例确定为5%,有机硅单体用量占总单体的20%-25%,软硬单体比例为1/1-3/2,引发剂用量为0.28g,功能性单体AA为0.5g,有机硅交联剂NQ-71用量占有机硅单体的7%。正交实验获得耐水性的优化条件:有机硅用量为20%,乳化剂用量为2.0g,MMA/BA为1/1,NQ-71为7%;经检测,乳胶粒子平均直径为41.26nm,涂膜外观透明、有光泽;涂膜的耐水性好,常温吸水率5.07%;乳液固含量38.38%;贮存稳定性三个月以上。TG、FTIR、DSC、TEM表明有机硅单体与丙烯酸酯单体接枝共聚形成核壳聚合物;乳胶粒子呈椭球状;硅丙微乳液的热稳定性比丙烯酸酯微乳液的更好。通过与一般的硅丙乳液相比,硅丙微乳液具有粒径小、室温耐水性能好、较高的固含量、成膜性能好、较好附着力等优点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 聚合物微乳液的制备与特性

- 1.1.1 乳液聚合的研究现状及机理

- 1.1.2 微乳液的性质

- 1.1.3 微乳液聚合体系

- 1.1.4 聚合物微乳液的应用

- 1.2 核壳乳液聚合方法及应用

- 1.2.1 核壳乳液聚合方法

- 1.2.2 核壳乳液乳胶粒结构形态及其影响因素

- 1.2.3 核壳乳液的应用

- 1.3 硅丙微乳液的研究现状及发展趋势

- 1.3.1 有机硅、丙烯酸酯聚合物的特点

- 1.3.2 硅氧烷单体形成核/壳微乳液的机理

- 1.3.3 硅丙微乳液的研究现状

- 1.4 本文的研究目的、意义及内容

- 1.4.1 本文研究的目的、意义

- 1.4.2 本文研究的内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验仪器及设备

- 2.3 实验装置

- 2.4 合成方法

- 2.5 乳液性能的测试

- 2.5.1 微乳液性能的测试

- 2.5.2 涂膜性能的测试

- 2.5.3 仪器分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 硅氧烷单体用量的影响

- 3.2 乳化剂的影响

- 3.2.1 乳化剂的选择

- 3.2.2 乳化剂用量的确定

- 3.2.3 乳化剂配比的确定

- 3.2.4 反应性乳化剂

- 3.3 丙烯酸酯类单体的选择及配比

- 3.3.1 软硬单体配比对微乳液性能的影响

- 3.3.2 功能性单体对微乳液性能的影响

- 3.4 交联剂用量的影响

- 3.5 引发剂对微乳液聚合的影响

- 3.6 正交试验

- 3.7 微乳液产品性能指标

- 3.8 乳液产品表征

- 3.8.1 乳液粒径分析

- 3.8.2 透射电镜分析

- 3.8.3 FTIR 谱图

- 3.8.4 DSC 分析

- 3.8.5 热重分析

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].改进的微乳液聚合制备的聚甲基丙烯酸甲酯的力学和光学性能研究[J]. 化学学报 2009(12)

- [2].微乳液聚合体系的发展现状[J]. 化学与粘合 2010(03)

- [3].引发剂对聚醋酸乙烯酯微乳液聚合的影响[J]. 合成化学 2008(02)

- [4].苯乙烯微乳液聚合的正交试验研究[J]. 化学与黏合 2013(04)

- [5].乳化剂对丙烯酸酯微乳液聚合的影响[J]. 上海涂料 2010(04)

- [6].微乳液聚合物的性质及应用研究[J]. 包装工程 2008(11)

- [7].苯乙烯、丙烯腈反向原子转移自由基微乳液聚合[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [8].磁场对苯胺微乳液聚合体系相行为的影响[J]. 物理化学学报 2010(03)

- [9].微乳液聚合制备纳米银/聚苯乙烯复合材料[J]. 强激光与粒子束 2012(02)

- [10].微乳液聚合的原理及应用[J]. 绥化学院学报 2008(03)

- [11].双连续相微乳液聚合制备多孔材料[J]. 功能材料 2010(01)

- [12].高性能硅丙乳液的制备[J]. 化工新型材料 2008(12)

- [13].苯丙共聚微乳液粒径增长机理研究[J]. 化学研究与应用 2010(05)

- [14].苯丙微乳液聚合工艺优化[J]. 应用化工 2010(06)

- [15].丙烯酸酯三元共聚物的微乳液聚合[J]. 应用化工 2010(04)

- [16].科技杂志要览[J]. 中国科技信息 2008(05)

- [17].磁场对复配乳化剂/苯胺微乳液聚合体系相行为的影响[J]. 化学学报 2011(09)

- [18].导电聚苯胺的制备方法及应用[J]. 辽宁化工 2009(04)

- [19].微乳液聚合在分离膜制备中的应用研究进展[J]. 化工进展 2008(04)

- [20].微乳液聚合制备聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液研究进展[J]. 中国涂料 2008(07)

- [21].复合乳化剂对八甲基环四硅氧烷微乳液聚合的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2014(01)

- [22].无皂微乳液聚合制备加脂型复鞣剂[J]. 精细化工 2012(06)

- [23].高性能硅丙乳液的制备[J]. 上海涂料 2008(07)

- [24].有机概念图在核壳微乳液聚合中的应用[J]. 精细石油化工 2010(05)

- [25].苯丙微乳液的成膜过程研究[J]. 上海涂料 2008(08)

- [26].乳化剂对丙烯酸酯微乳液聚合过程的影响[J]. 涂料工业 2011(09)

- [27].微乳液聚合制备含氟丙烯酸酯共聚物[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [28].双连续相微乳液聚合制备L-色氨酸分子印迹膜[J]. 化工新型材料 2014(06)

- [29].磁场作用对苯胺聚合行为及产物性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [30].水性苯丙微乳液制备工艺及其性能研究[J]. 湖南工业大学学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/481669a9de921329a0b4010a.html