# 空间目标激光相干探测技术研究

### 论文摘要

空间目标探测是当前空间活动中必不可少的部分,对航天器具有威胁的1-10cm的空间目标的检测是重中之重。针对该类型的空间目标的探测,本文设计出收发合一的空间目标探测的相干探测光学系统。该探测系统采用激光雷达的发射/接收形式、相干探测的检测方案和闭环波前畸变补偿系统。整篇文章均围绕该系统进行研究与分析,致力于提高整个系统的相干探测性能。（1）广泛查阅国内外各种文献与资料,对空间目标探测的现状和目前的技术状况进行了全面的介绍。通过分析与比较,设计出了收发合一的空间目标检测系统,该系统使用相干技术进行微弱接收信号的探测,同时使用闭环控制波前补偿由湍流引起的波前畸变。（2）针对空间目标探测,推导出了激光雷达探测方程。对该雷达方程中的大气损耗、激光远场发散角、接收天线孔径、空间目标距离和空间目标姿态角等参数进行了分析,并通过数值仿真得出上述参数对接收功率影响的理论值。（3）对于激光雷达的相干检测系统,分析导出了相干检测的外差效率理论表达式,然后得出信噪比与外差效率成正比的关系。通过对大气湍流和背向散射光的分析,得出了接收信号光的理论表达式。着重分析了系统参数和大气湍流（采用Zernike多项式进行湍流波前的模拟）对外差效率产生影响。为使外差效率最大,我们通过数值仿真得到了系统参数的优化方案。（4）分析比较了各种现有的波前补偿技术,提出了能显著提高相干探测性能的基于梯度下降算法的补偿系统,并从理论上证明了梯度下降补偿算法的收敛性。对并行随机微扰梯度预测算法和一般梯度预测算法进行了收敛性能的比较。通过数值计算,对该系统算法的收敛速度、复杂度和波前补偿的误差进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 空间目标探测的特点和关键技术

- 1.3 相干检测技术概况

- 1.4 空间目标探测国内外研究概况

- 2 激光相干探测空间目标的系统结构

- 2.1 引言

- 2.2 激光雷达探测的系统结构比较

- 2.3 激光相干探测空间目标系统结构

- 2.4 本章小结

- 3 激光相干探测空间目标的功率损耗

- 3.1 激光相干探测空间目标的模型

- 3.2 光功率的损耗因素分析

- 3.3 本章小结

- 4 激光相干探测空间目标的相干理论

- 4.1 引言

- 4.2 激光相干探测原理

- 4.3 激光相干探测的接收信号光场理论模型

- 4.4 激光相干探测的系统性能影响因素分析

- 4.5 本章小结

- 5 激光相干探测空间目标的波前补偿

- 5.1 引言

- 5.2 波前畸变补偿方案的比较分析

- 5.3 波前畸变的最小梯度下降补偿

- 5.4 梯度下降算法补偿畸变波前的分析

- 5.5 本章小结

- 6 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].激光相干探测在国防及军事应用中的表现[J]. 光电技术应用 2019(01)

- [2].连续相干探测激光风速仪设计与测试[J]. 红外与激光工程 2019(12)

- [3].水下声场激光相干探测的特征提取与分析[J]. 光电技术应用 2016(02)

- [4].光束分束比对2μm平衡式相干探测系统信噪比影响的实验研究[J]. 光学学报 2011(11)

- [5].基于改进相位生成载波解调的水表面声波激光相干探测[J]. 中国激光 2017(09)

- [6].太赫兹波相干探测的物理机制研究[J]. 武汉科技大学学报 2018(04)

- [7].扫频相干探测光谱幅度码标记交换系统的传输性能分析[J]. 光电子.激光 2012(08)

- [8].水下声场激光相干探测的实验研究[J]. 光电子技术 2013(02)

- [9].本振功率对空间平衡探测器相干探测灵敏度的影响[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [10].激光测风雷达的双平衡式相干探测技术仿真研究[J]. 航天返回与遥感 2015(06)

- [11].基于Hilbert变换的水下多源声信号频率的相干探测[J]. 光子学报 2017(07)

- [12].基于光相干探测原理的光通信系统[J]. 激光杂志 2018(09)

- [13].新型扫频相干探测光谱幅度码(SAC)标记交换系统研究[J]. 新型工业化 2016(10)

- [14].连续波激光相干探测技术研究[J]. 光电技术应用 2009(02)

- [15].相干激光雷达平衡式相干探测技术研究[J]. 激光技术 2015(01)

- [16].上行八进制相移键控信号的零差相干探测光接入新方案[J]. 上海第二工业大学学报 2015(02)

- [17].基于相干探测技术的远程激光雷达[J]. 现代雷达 2018(06)

- [18].400Gbit/s光模块的技术浅析[J]. 光通信研究 2012(01)

- [19].光相干探测技术在光通信系统中的应用研究[J]. 激光杂志 2018(08)

- [20].全光纤激光相干探测实现远距离目标测速[J]. 激光与红外 2013(03)

- [21].基于马赫-泽德干涉具的激光光谱探测技术研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(01)

- [22].基于伪随机码相位调制和相干探测的激光测距技术研究[J]. 激光与光电子学进展 2018(05)

- [23].基于光纤耦合与相干探测的无损检测方法[J]. 光学学报 2017(08)

- [24].非合作转动目标相干测速实验研究[J]. 红外与激光工程 2012(03)

- [25].转动目标微多普勒效应的激光相干探测[J]. 红外与激光工程 2011(06)

- [26].啁啾调幅相干探测激光雷达关键技术研究[J]. 光学学报 2010(08)

- [27].基于相干探测的激光超声检测系统设计与实现[J]. 激光与红外 2017(11)

- [28].压电驱动双面快速指向镜的设计[J]. 光学精密工程 2016(11)

- [29].单光源3.2Tbit/s2080km实时相干传输试验[J]. 光通信研究 2015(01)

- [30].光电信息探测方法的改进研究[J]. 激光杂志 2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/481ea8da360ec0f3623331bc.html