# 基于机器视觉的车辆检测和车距测量方法研究

### 论文摘要

随着汽车保有量的增加,交通安全问题变得日益严重。基于机器视觉的安全车距预警技术具有视觉系统体积小、易于设置、成本较低、图像处理拥有较普及的基础技术平台等优点,目前已成为智能交通系统的研究热点。本文以高速公路车辆为研究对象,采用改进K均值聚类算法对车辆进行检测,并用改进Hu不变矩和改进Affine不变矩进行识别,最后应用Camshift算法对检测目标进行跟踪,在车辆检测跟踪基础上,利用数据拟合方法进行车距的计算。本文主要研究工作如下：1.由于视觉图像中多含有高斯噪声和椒盐噪声,经过理论分析与对比试验后,本文利用小波阈值消噪和中值滤波相结合的方法对图像进行预处理。在Hough变换检测车道标线基础上,通过对经典K均值聚类算法的聚类中心、聚类数和距离测度三方面的改进,实现车辆的准确检测,避免了经典K均值聚类结果不稳定、易发散等缺陷。2.矩特征在图像发生旋转、平移、缩放时都保持不变性,广泛应用于图像识别领域。Hu矩在数据离散情况下不具有缩放不变性,因此需对其进行改进。为限制矩特征的数据变化范围过大,对改进Hu矩和Affine矩取对数处理。综合运用图像的矩形度、对称性、改进Hu矩、改进Affine矩特征,先根据设定的矩形度和对称性阈值对图像进行处理,并根据改进Hu矩和Affine矩的组合不变矩进行模板的匹配,实现对目标区域的识别。3.为快速有效测量出前方车距,本文在Camshift算法对车辆位置进行跟踪基础上利用标定数据拟合方法对车距进行计算,通过预设的安全车距预警方法,达到在不同车距范围内给予驾驶员不同的信号提示。4.为验证上述车辆检测与车距测量方法的有效性,本文最后结合实际高速公路工况,对不同环境、不同车辆类型进行了相应的实车实验,实验结果表明所提出的方法对高速公路车辆检测和车距测量是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 本课题的国内外研究现状

- 1.2.1 理论研究现状

- 1.2.2 应用研究现状

- 1.3 研究目的及研究内容

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究内容

- 2 前方车辆图像预处理

- 2.1 引言

- 2.2 图像增强

- 2.2.1 图像增强理论

- 2.2.2 常见图像滤波方法

- 2.2.3 图像滤波结果分析

- 2.3 颜色空间转换

- 2.3.1 RGB颜色模型

- 2.3.2 CIE XYZ颜色模型

- 2.3.3 Lab颜色模型

- 2.3.4 HSV颜色模型

- 2.4 小结

- 3 图像感兴趣区域提取及分割

- 3.1 引言

- 3.2 图像感兴趣区域提取

- 3.2.1 OTSU阈值分割

- 3.2.2 Sobel算子边缘检测

- 3.2.3 Hough变换

- 3.2.4 车道线识别及ROI区域建立

- 3.3 ROI区域的图像分割

- 3.3.1 经典K-Means聚类算法

- 3.3.2 聚类中心修正

- 3.3.3 距离测度

- 3.3.4 图像分割对比分析

- 3.4 二值化后图像处理

- 3.4.1 区域填充

- 3.4.2 数学形态学运算

- 3.4.3 阈值面积消去法

- 3.5 小结

- 4 车辆特征提取及识别

- 4.1 引言

- 4.2 矩形度特征

- 4.3 对称性特征

- 4.4 不变矩特征

- 4.4.1 经典Hu不变矩

- 4.4.2 改进Hu不变矩

- 4.4.3 改进Affine不变矩

- 4.4.4 组合不变矩

- 4.5 车辆识别

- 4.5.1 模板库的建立

- 4.5.2 识别结果及位置标记

- 4.6 小结

- 5 前方车距测量和预警系统设计

- 5.1 引言

- 5.2 单目视觉测距主要方法

- 5.2.1 基于几何关系的投影模型和摄像机标定的测距算法

- 5.2.2 基于逆投影变换的测距算法

- 5.2.3 基于数据回归建模的测距算法

- 5.3 实验方法及实验结果

- 5.3.1 实验设备及方法

- 5.3.2 视觉图像标定

- 5.3.3 实验结果

- 5.4 安全车距预警系统的设计

- 5.4.1 Camshift目标跟踪算法

- 5.4.2 安全车距预警模型的建立

- 5.4.3 预警结果

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多车干扰下的车距信号采集方法仿真[J]. 计算机仿真 2014(12)

- [2].追踪假钞[J]. 语文世界(小学生之窗) 2017(Z1)

- [3].运动的汽车间保持适当车距的必要性[J]. 散文百家(新语文活页) 2016(04)

- [4].您开车,车距我来保持 解读ACC自适应巡航功能[J]. 汽车知识 2011(04)

- [5].如何判断车距[J]. 应用写作 2014(02)

- [6].车距模型的建立和仿真[J]. 产业与科技论坛 2020(04)

- [7].基于单目视觉传感器的车距测量与误差分析[J]. 传感器与微系统 2012(09)

- [8].长春雷锋车队队长刘伟创作“行车诗”[J]. 雷锋 2015(01)

- [9].基于机器视觉的车距检测系统设计[J]. 计量学报 2020(01)

- [10].你会判断车距吗?[J]. 驾驶园 2013(03)

- [11].搞笑的车距提醒语[J]. 快乐阅读 2008(06)

- [12].基于单目视觉的跟驰车辆车距测量方法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [13].智能双车车距控制算法与优化策略[J]. 传感器与微系统 2019(06)

- [14].新手开车防刮蹭技巧[J]. 道路交通管理 2017(08)

- [15].一种基于视频传感器的嵌入式车距测试系统[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [16].基于单目视觉的实时车距侦测算法的实现[J]. 安徽工程大学学报 2014(02)

- [17].利用车牌面积进行车距测量的研究[J]. 系统仿真学报 2017(11)

- [18].怎样判断前后车距[J]. 驾驶园 2016(05)

- [19].磁场探测助汽车精确测量车距[J]. 技术与市场 2012(03)

- [20].基于RFID和卫星导航技术的车距监测预警系统[J]. 电子技术 2011(06)

- [21].用整体思想巧解题[J]. 数学小灵通(5-6年级版) 2009(10)

- [22].基于视频分析技术的车距测量及预警系统设计[J]. 计算机技术与发展 2016(09)

- [23].基于TLD框架的车距检测[J]. 控制工程 2018(06)

- [24].从物理的角度谈生活环境中的安全问题[J]. 教育革新 2011(08)

- [25].单双摄像头切换的车辆车距侦测算法研究[J]. 控制工程 2019(02)

- [26].超声车距预警系统设计[J]. 现代电子技术 2012(13)

- [27].谈车论驾[J]. 道路交通管理 2020(05)

- [28].电动汽车智能车距控制限速器[J]. 才智 2010(12)

- [29].基于技术功效矩阵的车距测量技术专利分析和布局[J]. 汽车科技 2018(03)

- [30].怎样避免追尾与被追尾?[J]. 驾驶园 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/482b98477ab2c3a39143b411.html