# 高发射率红外辐射涂料的制备与性能研究

### 论文摘要

本文以价格低廉的过渡金属氧化物Fe2O3和MnO2为主要原料,并以少量的CuO和CoO为辅助料,根据TG-DSC测试结果,分别在还原气氛和氧化气氛条件下进行了烧成,通过急冷和缓慢冷却制备了红外辐射基料。在此基础上添加一定量的堇青石和粘结剂,制备了抗热震性能优良的红外辐射涂料,并通过正交试验优化了原料配方。最后通过XRD、SEM、FT-IR、XPS、光谱发射率测试等现代测试方法对红外辐射涂料的物相、微观结构、内部离子化学价态及辐射性能等进行了表征,主要结果如下:1.对Fe-Mn-Cu-Co体系进行了堇青石和粘结剂的掺杂改性,制得了高抗热震性、高辐射率红外辐射涂料,其全红外波段的光谱发射率均在0.85以上,尤其在2.5～5μm的近红外波段范围内其光谱发射率接近于黑体。2.以Fe2O3为主的红外辐射涂料主要由正尖晶石（CuFe）Fe2O4物相构成,而以MnO2为主的红外辐射涂料主要由反尖晶石CoMn2O4物相构成。3.随着MnO2含量的增加红外光谱发射率逐渐增大,当MnO2含量在60wt%左右时,其发射率达到最大值,然后开始呈现下降趋势。4.由于还原气氛烧成和急冷使红外辐射基料中Fe、Mn、Cu和Co离子呈现了多种化学价态,还原气氛烧成和急冷均有利于提高红外辐射涂料的辐射性能。5.堇青石和粘结剂的掺杂对红外辐射涂料的发射率没有明显影响,但大大改善了红外辐射涂料的抗热震性能。6.粘结剂添加量对红外辐射涂料的抗热震性能有显著影响,但粘结剂配方对其影响较小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 红外辐射

- 1.1.2 红外辐射的经典物理模型

- 1.1.2.1 自由电子模型

- 1.1.2.2 谐振子模型

- 1.1.2.3 阻尼振子模型

- 1.1.2.4 振子的耦合

- 1.1.3 红外辐射的基本特点

- 1.1.4 红外辐射的基本规律

- 1.1.4.1 反射率、吸收率、透射率和发射率

- 1.1.4.2 基尔霍夫定律

- 1.1.4.3 普朗克辐射定律

- 1.1.4.4 维恩位移定律

- 1.1.4.5 斯蒂芬-波尔兹曼定律

- 1.2 红外辐射材料简介

- 1.2.1 热辐射体的分类

- 1.2.1.1 高效红外辐射陶瓷

- 1.2.1.2 选择性红外辐射陶瓷

- 1.2.1.3 低发射率材料

- 1.2.2 红外辐射材料节能机理

- 1.2.3 红外辐射材料的研究历史和现状

- 1.2.4 红外辐射材料的应用

- 1.2.4.1 红外干燥和加热

- 1.2.4.2 建筑涂层原料

- 1.2.4.3 医疗保健材料

- 1.2.4.4 车用节油材料

- 1.2.4.5 其它应用

- 1.2.5 影响红外辐射材料发射率的因素

- 1.2.6 改善材料红外发射率的途径

- 1.2.6.1 晶格振动频率的调整

- 1.2.6.2 杂质的合理加入

- 1.2.6.3 红外辐射涂料涂层结构的改善

- 1.2.7 高发射率红外辐射陶瓷目前存在的主要问题

- 1.3 本论文的研究意义、目的和重要内容

- 1.3.1 本课题的研究意义

- 1.3.2 本课题研究目的

- 1.3.3 本论文研究的主要内容

- 第二章 实验工艺和测试表征

- 2.1 实验原料和设备

- 2.1.1 原料和试剂

- 2.1.2 实验仪器和设备

- 2.2 实验工艺流程

- 2.3 测试和表征

- 2.3.1 热分析（TG-DSC）

- 2.3.2 X 射线衍射（XRD）分析

- 2.3.3 扫描电子显微镜（SEM）分析

- 2.3.4 傅立叶红外光谱（FT-IR）分析

- 2.3.5 X 射线光电子能谱（XPS）分析

- 2.3.6 电子能谱分析（EDX）

- 2.3.7 红外发射率的测试

- 2.3.8 抗热震性测试

- 第三章 研究体系与工艺设计

- 3.1 组成设计

- 3.2 合成工艺的设计

- 3.2.1 合成温度及烧成制度的确定

- 2O3为主配方的烧成曲线的制定'>3.2.1.1 以Fe2O3为主配方的烧成曲线的制定

- 2为主配方的烧成曲线的制定'>3.2.1.2 以MnO2为主配方的烧成曲线的制定

- 3.2.2 烧成气氛的设定

- 3.2.3 样品合成后的降温方式设定

- 3.2.4 制备涂层工艺设计

- 第四章 红外辐射基料的研制

- 4.1 尖晶石物相的基本概念

- 4.2 尖晶石的晶体结构与红外辐射特性

- 4.2.1 尖晶石的晶体结构

- 4.2.2 尖晶石的阳离子分布

- 4.2.3 尖晶石的红外辐射特性

- 4.2.3.1 红外辐射率与成分的关系

- 4.2.3.2 红外辐射率与尖晶石结构的关系

- 4.3 铁、锰尖晶石的合成

- 4.3.1 实验

- 4.3.2 红外辐射基料的性能测试与表征

- 4.3.2.1 红外发射率的测试结果

- 4.3.2.2 物相（XRD）分析

- 4.3.2.3 微观结构分析

- 4.3.2.4 红外吸收光谱分析

- 4.3.2.5 光电子能谱分析（XPS）

- 4.3.3 红外发射率的影响因素

- 2的添加量对材料红外辐射率的影响'>4.3.3.1 MnO2的添加量对材料红外辐射率的影响

- 4.3.3.2 烧成气氛对材料红外辐射率的影响

- 4.3.3.3 冷却方式对材料红外辐射率的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 红外辐射涂料的制备与研究

- 5.1 实验

- 5.1.1 实验工艺的设计

- 5.1.2 涂层制备

- 5.2 实验结果与分析

- 5.2.1 涂层试样的抗热震性

- 5.2.2 涂层试样的物相分析

- 5.2.3 涂层试样的 SEM 分析

- 5.2.4 EDX 分析

- 5.2.5 红外涂料的光谱发射率测试结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究结果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].裂隙砂岩变形破裂过程中应变场及红外辐射温度场演化特征研究[J]. 岩土力学 2020(S1)

- [2].真空条件下低温红外辐射测量技术研究[J]. 应用光学 2020(04)

- [3].红外辐射对水活化效应[J]. 科学技术创新 2020(27)

- [4].高温低红外辐射表面材料研究进展[J]. 航空制造技术 2020(17)

- [5].基于二次修正提高宽动态红外辐射测量精度[J]. 红外与激光工程 2020(10)

- [6].红外辐射材料的研究进展及应用分析[J]. 科技资讯 2017(32)

- [7].高红外辐射技术在涂装线设备上的应用[J]. 拖拉机与农用运输车 2017(03)

- [8].旋转弹体表面红外辐射干扰补偿模型[J]. 中国惯性技术学报 2017(04)

- [9].高红外辐射陶瓷材料的应用及发展趋势分析[J]. 科技与创新 2016(14)

- [10].高红外辐射陶瓷材料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2015(01)

- [11].红枣红外辐射干燥数学模型[J]. 中国农机化学报 2015(04)

- [12].单轴压缩下岩石红外辐射试验研究[J]. 华北理工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [13].高发射率红外辐射材料的研究进展[J]. 功能材料 2018(12)

- [14].红外辐射材料及其应用[J]. 佛山陶瓷 2018(05)

- [15].受载复合煤岩破裂表面红外辐射温度变化规律[J]. 中国安全科学学报 2017(01)

- [16].高红外辐射材料研究进展[J]. 中国陶瓷 2017(08)

- [17].一种飞机目标及典型地物红外辐射仿真方法[J]. 计算机工程与科学 2017(08)

- [18].科学家称地球红外辐射或能发电[J]. 农村电工 2014(09)

- [19].MnO_2-Cr_2O_3-NiO系红外辐射材料的制备与性能研究[J]. 人工晶体学报 2013(11)

- [20].红外辐射陶瓷的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(02)

- [21].尖晶石/电气石复合红外辐射材料制备与研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(04)

- [22].地表热红外辐射与钻孔应变的关系探索[J]. 自然科学进展 2008(02)

- [23].催化式红外辐射预处理对糙米贮藏稳定性的影响[J]. 食品工业科技 2017(11)

- [24].复合煤岩受载破裂内部红外辐射温度变化规律[J]. 煤炭学报 2016(03)

- [25].Fe_2O_3-Co_3O_4共掺杂MgO-Al_2O_3-SiO_2体系的红外辐射性能研究[J]. 人工晶体学报 2013(12)

- [26].地球红外辐射或能发电[J]. 功能材料信息 2014(03)

- [27].我国红外辐射材料研究及应用新进展[J]. 新材料产业 2013(06)

- [28].地球红外辐射对大气层外红外测温的影响[J]. 光电工程 2009(05)

- [29].外场红外辐射标定方法研究[J]. 遥测遥控 2014(06)

- [30].月球轨道目标表面月球红外辐射热流精细计算方法研究[J]. 上海航天 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/483bd0fa8aedaba05b38672b.html