# 氯化亚铜/乙二胺/苄氯体系引发甲基丙烯酸甲酯溶液聚合和共聚合研究

### 论文摘要

研究了氯化亚铜/乙二胺/苄氯催化体系在溶剂乙腈中催化甲基丙烯酸甲酯聚合以及甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯共聚合,考察了聚合反应时间、聚合温度、催化剂浓度、单体浓度对聚合的影响;并对以乙腈为溶剂,氯化亚铜/乙二胺/氯甲基化镍酞菁催化甲基丙烯酸甲酯聚合作了一定的探讨。 研究了催化剂的最佳配比关系,结果为:氯化亚铜、乙二胺、苄氯的物质的量之比1:1.5:1;该催化体系催化甲基丙烯酸甲酯80℃聚合反应5小时,聚合转化率达56%,得到分子量较高（Mv为3.1×105）、分子量分布较窄（MWD为1.2）的聚甲基丙烯酸甲酯;采用红外光谱（IR）、1H-NMR和DSC技术对PMMA的微结构进行了表征,结果表明PMMA的间同含量高达57%,其玻璃化温度高达128.4℃,说明该催化体系具有较高的间同立构定向性;采用重量法研究了甲基丙烯酸甲酯聚合反应动力学,聚合速率方程为:RP=KP·[M]·[Y]0.7,聚合反应表观活化能Ea为32.5kJ·mol-1。 用乙腈作溶剂,氯化亚铜/乙二胺/苄氯催化不同配比的苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯共聚;St/MMA为85/15（物质的量之比）,90℃聚合反应14小时,聚合转化率可达71%,共聚物数均分子量为4.5×104,分子量分布为1.12;用1H-NMR测定共聚物组成,得到共聚反应的竞聚率为:r1（St）=0.73±0.01,r2（MMA）=0.45±0.04。 研究了乙腈为溶剂,氯化亚铜/乙二胺/氯甲基化镍酞菁催化甲基丙烯酸甲酯聚合,制得分子量分布较窄（为1.35）的蓝色透明的聚甲基丙烯酸甲酯。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 高分子分子设计思维的提出

- 1.3 分子设计与分子结构

- 1.4 分子设计与合成方法

- 1.5 课题的提出与意义

- 第二章 氯化亚铜／乙二胺／苄氯引发甲基丙烯酸甲酯溶液聚合

- 2.1 前言

- 2.2 试验部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.4 结论

- 第三章 氯化亚铜／乙二胺／苄氯在乙腈中引发苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯共聚

- 3.1 前言

- 3.2 试验部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 结论

- 第四章 氯化亚铜／乙二胺／氯甲基化镍酞菁在乙腈中引发甲基丙烯酸甲酯聚合

- 4.1 前言

- 4.2 试验部分

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 结论

- 结语

- 参考文献

- 附录

- 论文发表情况

- 致谢

- 学位论文原创性声明

### 相关论文文献

- [1].熔炼工艺对海水电池氯化亚铜电极性能的影响[J]. 电源技术 2015(05)

- [2].湿法炼锌氯化亚铜渣的介电特性研究[J]. 材料导报 2013(18)

- [3].氯化亚铜氨的配制及性质验证方法的改进[J]. 甘肃教育 2015(06)

- [4].液体激活镁-氯化亚铜纸电池研究[J]. 电源技术 2015(06)

- [5].湿法炼锌高压氧浸液中氯化亚铜沉淀法脱氯试验研究[J]. 甘肃冶金 2017(03)

- [6].对铜与氯化铁溶液反应中灰白色固体成分的实验探究[J]. 中学化学教学参考 2017(21)

- [7].用印刷电路板蚀刻废液制备氯化亚铜[J]. 化学与生物工程 2016(10)

- [8].锌与氯化铜溶液反应有氯化亚铜生成吗[J]. 化学教育 2012(02)

- [9].陶瓷膜反应器用于氯化亚铜催化剂的制备[J]. 化工学报 2015(08)

- [10].离子交换法处理氯化亚铜废水[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(05)

- [11].CO吸附分离技术的应用研究[J]. 山西化工 2018(06)

- [12].用于活性水电池负极的氯化亚铜电极带的制造工艺和设备[J]. 电脑与电信 2008(05)

- [13].氯化亚铜的制备工艺[J]. 材料研究与应用 2011(04)

- [14].用于活性水电池负极的氯化亚铜电极带的制造工艺和设备[J]. 电脑与电信 2008(11)

- [15].为什么蓝色烟花稀少[J]. 发明与创新(中学生) 2020(10)

- [16].表面改性提高氯化亚铜抗氧化性的研究[J]. 无机盐工业 2009(05)

- [17].金属钐存在下氯化亚铜催化的卤代烃偶联反应[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [18].呋喃的合成研究[J]. 广州化工 2017(11)

- [19].氯化亚铜电极导电性改进[J]. 民营科技 2016(10)

- [20].CuCl制备实验现象探讨及改进[J]. 教育教学论坛 2019(39)

- [21].用石墨作电极电解氯化铜溶液现象的探讨[J]. 化学教育 2009(06)

- [22].苯在CuCl(111)表面吸附的密度泛函理论研究[J]. 催化学报 2008(08)

- [23].除氯渣中铜的物相分析研究[J]. 有色矿冶 2014(01)

- [24].从含铜废水制备氯化亚铜的研究[J]. 无机盐工业 2008(04)

- [25].制备因素对CuCl/SiO_2吸附脱硫剂性能的影响[J]. 工业催化 2016(11)

- [26].直接法制备三甲氧基硅烷的正交实验研究[J]. 材料科学与工艺 2011(05)

- [27].湿法炼锌系统氯化亚铜脱氯生产流程优化实践[J]. 中国有色冶金 2020(02)

- [28].湿法炼锌过程中铜渣除氯试验研究[J]. 中国有色冶金 2020(02)

- [29].铜与氯化铁溶液反应颜色呈浅绿色的原因[J]. 化学教育 2017(01)

- [30].电积贫液制备氯化亚铜粉体材料试验研究[J]. 矿产综合利用 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/484191be942b99ae8989f290.html