# 机动车排放物VOCs对光化学臭氧生成的影响研究

### 论文摘要

从化学的观点看,光化学烟雾实际上就是碳氢化合物（HC）和氮氧化合物（NOx）在日光作用下发生一系列的光化学反应,并同时形成一定量臭氧（O3）的过程。在光化学烟雾的形成过程中,挥发性有机化合物（volatile organic compounds,简称VOCs）作为一类活泼的碳氢化合物主要起自由基转化和增殖的作用。VOCs主要来源于机动车和燃料燃烧排气以及石油炼制和化工生产等。随着我国城市规模的扩展以及民众生活水平的提高,城市机动车保有量迅速增加,机动车尾气的污染在加重,在一些城市机动车尾气型大气污染现象越来越严重,机动车排放引起的城市光化学烟雾的研究也得到了相关专家的关注。光化学烟雾污染的本质是臭氧污染。为了深入了解机动车污染物排放对光化学臭氧的影响,本论文分析了参与光化学反应中各种污染物浓度之间的转化关系,特别是机动车排放污染物成分VOCs对光化学臭氧生成的影响。本论文从研究光化学烟雾的形成机理开始,分析总结了我国一些城市大气中发生光化学烟雾污染的形成条件、污染现状。然后利用描述光化学现象的反应动力学方程组进行了数值求解。之后,进一步分析了不同初始污染物浓度条件下,光化学烟雾及其参与反应的各类污染物浓度随时间变化特征。最后,利用简化的光化学动力学模型计算绘制了机动车排放特征污染物非甲烷烃（NMHC）和NOx的城市光化学烟雾EKMA臭氧生成等浓度曲线。利用OZIPP （Ozone Isopleth Plotting Package）模式结合机动车排放物的光化学反应动力学模型研究了VOCs对光化学臭氧生成的影响,以深圳市为研究对象,验证了模式的可靠性。本论文主要研究成果如下:1.提出我国机动车VOCs平均排放因子。2.提出VOCs在光化学臭氧形成中的作用。3.基于光化学烟雾反应机制模拟和研究了机动车排放物的光化学反应动力学。4.基于VOCs的光化学反应和光化学反应动力学模型,利用MATLAB计算工具采用隐式Runge-Kutta解微分方程的方法对机动车排放物形成光化学烟雾反应动力学模型进行了数值模拟,通过模拟曲线进一步分析了RH的稳定消耗,RH向RCHO的转化,NO向NO2的转化方式以及O3的浓度积累和消耗过程,并在不同初始浓度条件下,分析了光化学烟雾各类污染物浓度的动力学演变过程,分析指出:在浓度NMHC/ NOx比值较低的情况下,当NOx初始浓度不变,当NMHC增加时,有利于O3的形成;当NMHC初始浓度保持不变, NOx浓度增大,也有利于O3形成,但臭氧浓度最大值出现的时间有延后的趋势;当NOx和NMHC初始浓度均加倍时,O3的生成量均迅速增加,而且臭氧浓度最大值出现的时间缩短,也就是说当城市机动车排放污染物浓度增加一倍时,O3浓度最大值将增加0.67倍。5.给出了机动车排放物VOCs光化学反应动力学方程并进行了数值求解。利用OZIPP模拟了VOCs对光化学臭氧生成的影响。研究发现在氮氧化物浓度φ（NOx）及其他初始条件不变的情况下,在φ（NOx）浓度高时,增加挥发性有机化合物的浓度φ（VOCs）有利于大气中φ（O3）浓度增长速率的提高和臭氧最大值出现时刻;在φ（NOx）浓度较低时,φ（VOCs）浓度的增加则可能抑制光化学臭氧的生成;VOCs组分中烯烃和大分子芳香烃（尤其是三甲苯）的比例越高,光化学臭氧生成的浓度越高。所以在控制VOCs排放时应重点控制含乙烯、二甲苯、三甲苯（或大分子芳香烃）较多污染源。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 问题的提出

- 1.3 研究方法

- 1.4 研究内容

- 1.5 国内外研究概况

- 1.5.1 国外研究现状

- 1.5.2 国内研究现状

- 1.5.3 光化学臭氧体积分数与其前体物的关系

- 第二章 我国城市机动车尾气污染排放现状

- 2.1 机动车尾气污染物排放现状

- 2.1.1 机动车保有量增长态势

- 2.1.2 机动车VOCs排放因子、排放浓度和排放量

- 2.2 城市光化学烟雾污染与机动车排放相关

- 2.3 本章小结

- 第三章 光化学烟雾形成机理

- 3.1 光化学烟雾的概念

- 3.2 光化学烟雾污染指标

- 3.3 光化学烟雾的形成机制

- 3.4 光化学烟雾的危害效应

- 3.4.1 对人体健康的影响

- 3.4.2 对植物的损害

- 3.4.3 降低大气能见度

- 3.5 城市光化学烟雾的形成

- 3.5.1 城市光化学烟雾的形成条件

- 3.5.2 城市光化学烟雾的形成机制

- 3.6 本章小结

- 第四章 机动车排放物的光化学反应动力学模拟

- 4.1 机动车排放物的光化学反应

- 4.2 城市光化学烟雾的基本反应机制

- 4.3 机动车排放物形成光化光烟雾的动力学方程

- 4.4 机动车排放物形成光化学臭氧的动力学模型

- 4.5 反应速率常数的确定

- 4.5.1 光解速率常数

- 4.5.2 化学反应速率常数

- 4.6 初始条件的确定

- 4.6.1 大气痕量组分

- 4.6.2 其他物质初始浓度与案例分析

- 4.7 机动车排放物形成光化学烟雾的动力学模型的数值解

- 4.7.1 数值解法

- 4.7.2 数值计算结果

- 4.7.3 模拟结果与实验结果的对比

- 4.8 本章小结

- 第五章 EKMA曲线模拟VOCs对光化学臭氧生成的影响

- 5.1 机动车尾气中VOCs的组成特征及其光化学反应

- 5.1.1 VOCs概述

- 5.1.2 VOCs的光化学反应

- 5.2 OZIPP模式研究VOCs对光化学臭氧生成的影响

- 5.2.1 模式的介绍及验证

- 5.2.2 臭氧生成影响研究方案

- 5.2.3 结果与讨论

- 5.2.4 结论

- 5.3 本章小结

- 第六章 城市光化学烟雾控制对策

- 6.1 光化学烟雾控制对策

- 6.2 城市机动车污染物排放防治措施

- 6.3 本章小结

- 结论及存在的问题

- 结论

- 存在的问题

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].李灿院士获日本光化学奖[J]. 中国科技奖励 2017(10)

- [2].现代分子光化学[J]. 生物技术通讯 2016(05)

- [3].计算光化学[J]. 化学进展 2012(06)

- [4].第二十五届国际光化学研讨会将在北京召开[J]. 影像科学与光化学 2011(03)

- [5].现代分子光化学[J]. 生物技术通讯 2015(06)

- [6].现代分子光化学[J]. 生物技术通讯 2016(02)

- [7].光化学衍生-高效液相色谱法测定黄曲霉毒素含量[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [8].第十六届全国太阳能光化学与光催化学术会议顺利召开[J]. 环境工程学报 2018(11)

- [9].光化学蚀刻制造工艺[J]. 电子制作 2014(12)

- [10].“第十三届全国光化学学术讨论会”在西安成功召开[J]. 影像科学与光化学 2013(05)

- [11].光化学蒸气发生方法用于水样中汞的可视化检测[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [12].现代分子光化学[J]. 生物技术通讯 2016(01)

- [13].光化学衍生-高效液相色谱法检测食品中的黄曲霉毒素[J]. 实用预防医学 2016(07)

- [14].太阳能光化学利用方式及应用评述[J]. 半导体光电 2015(01)

- [15].基于光化学气相发生的重金属痕量分析方法的介绍[J]. 现代科学仪器 2012(06)

- [16].高效液相色谱分离-在线光化学衍生/荧光光谱法测定5种水溶性维生素的研究[J]. 分析测试学报 2011(10)

- [17].光化学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [18].光化学[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)

- [19].光改变了物质[J]. 科学世界 2012(02)

- [20].表层土壤中有机污染物的光化学行为研究进展[J]. 现代农业 2013(05)

- [21].2010年全国太阳能光化学与光催化学术会议[J]. 物理化学学报 2010(05)

- [22].光化学[J]. 江苏氯碱 2009(03)

- [23].免疫亲和净化-光化学衍生液相色谱检测不同样品中的黄曲霉毒素[J]. 中国农业科技导报 2020(07)

- [24].光化学组织黏合技术与低能量激光技术治疗周围神经损伤的研究进展[J]. 中华损伤与修复杂志(电子版) 2015(03)

- [25].高效液相色谱光化学在线衍生技术在11种磺胺药物残留检测中的应用[J]. 分析化学 2014(04)

- [26].光化学教学方法的探索[J]. 石油教育 2008(05)

- [27].第十三届全国光化学学术讨论会将在西安召开[J]. 影像科学与光化学 2013(03)

- [28].冰相中苯酚光化学转化的研究[J]. 科学技术与工程 2008(01)

- [29].2010年全国太阳能光化学与光催化学术会议[J]. 物理化学学报 2010(06)

- [30].光化学蚀刻在增益发生器加工中的应用前景[J]. 舰船防化 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/486f54c66868d839f588538e.html