# 川东南QWS区块储层预测研究

### 论文摘要

工区内储层整体表现为低渗构造-地层复合型圈闭气藏,储层厚度变化剧烈,非均质性较强,局部区域具有典型的低孔隙度、低渗透率的特性,储层受上下围岩的干扰,孔隙和裂缝是影响储层的好坏的重要因素。为进一步查清工区内各构造的构造形态和接触关系,搞清断层的展布及区内储层分布情况,寻找油气聚集区带,为勘探部署提供决策依据,展开了储层的空间展布和裂缝发育带的预测研究。本文以川东南地区QWS区块内的石炭系作为储层预测的目标层段,针对三维区块内石炭系气藏的低孔、低渗、非均质性强等主要特征,结合地质、钻井、测井、地震资料,通过对储层的地球物理响应特征的分析,初步确定利用振幅法和反演法相结合预测石炭系厚度,利用速度和孔隙度反演联合预测石炭系储层,利用三维地震多尺度边缘检测技术处理地震数据,预测断裂、断层和微裂缝的平面展布特征,进一步分析裂缝发育对石炭系储层的影响。储层预测的结果表明:工区内石炭系厚度总体呈由西向东、由南向北厚度逐渐减薄的趋势,储层相对发育,由于受多组应力作用,整个工区内裂缝发育区广泛分布;利用振幅法和反演法共同约束来求取石炭系的储层厚度是合理可行的,速度反演和孔隙度反演联合解释可以提高预测的精度,储层预测的结果受地震资料的品质和测井资料的影响较大,品质较好的区域成果的可靠性较高;三维地震多尺度边缘检测裂缝预测方法在地震资料品质较好的区域得到了良好的应用,裂缝预测成果可以为钻探井位部署提供参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 波阻抗反演技术和裂缝预测的应用及发展现状

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 主要工作量及研究成果

- 第2章 工区概况

- 2.1 区域构造位置

- 2.2 地震地质条件

- 2.3 地震资料品质评价

- 2.4 地震地质层位标定及波形特征

- 2.5 工区的基本构造

- 第3章 储层的地球物理响应特征

- 3.1 储层特征

- 3.2 储层测井响应特征

- 3.3 储层地震响应特征

- 第4章 储层预测

- 4.1 储层预测思路

- 4.2 储层预测方法及效果分析

- 4.2.1 测井约束反演

- 4.2.2 孔隙度反演

- 4.3 储层预测

- 4.3.1 模式的建立

- 4.3.2 储层分布预测

- 4.4 成果的可靠性分析

- 第5章 石炭系裂缝分布预测

- 5.1 地震资料识别地下裂缝的可行性分析

- 5.2 裂缝的地震响应特征分析

- 5.3 三维地震多尺度边缘检测方法

- 5.4 边缘检测处理流程

- 5.5 裂缝预测效果分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得学术成果

### 相关论文文献

- [1].柴达木盆地石炭系地球物理特征及解释[J]. 地球物理学进展 2013(04)

- [2].同煤集团召开新井建设及石炭系延伸项目例会[J]. 山西煤炭 2011(11)

- [3].地震多属性断裂识别技术在中拐凸起石炭系中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2017(S2)

- [4].中国北方石炭系—二叠系油气地质调查与勘探进展[J]. 地质通报 2018(01)

- [5].春光区块石炭系勘探潜力分析[J]. 内江科技 2016(01)

- [6].川东石炭系黄龙组层序地层研究[J]. 吐哈油气 2011(03)

- [7].川东福成寨气田石炭系储层特征[J]. 山东化工 2018(02)

- [8].综合地球物理方法在内蒙古西部额济纳旗及邻区石炭系—二叠系解释中的应用[J]. 地质通报 2010(Z1)

- [9].准噶尔盆地阜东地区石炭系松喀尔苏组烃源岩评价及气源对比[J]. 天然气地球科学 2019(07)

- [10].松辽盆地肇源地区石炭系—二叠系热演化史研究[J]. 天然气地球科学 2013(03)

- [11].北三台凸起石炭系火山岩油气分布规律及勘探方向[J]. 内蒙古石油化工 2015(19)

- [12].中拐石炭系压裂增产配套技术的研究与应用[J]. 当代化工 2016(10)

- [13].银额盆地及其邻区石炭系—二叠系油气资源远景调查主要进展及成果[J]. 中国地质调查 2014(02)

- [14].石炭系推覆体钻井提速技术应用[J]. 科技信息 2012(35)

- [15].内蒙古西部额济纳旗及邻区石炭系—二叠系沉积后的构造演化、盖层条件与油气信息——石炭系—二叠系油气地质条件研究之三[J]. 地质通报 2011(06)

- [16].陆东—五彩湾地区石炭系火山岩气藏勘探进展[J]. 天然气工业 2008(05)

- [17].准噶尔盆地西北缘晚石炭系—早二叠系火山岩岩石学和地球化学研究[J]. 地质科学 2012(04)

- [18].准噶尔盆地陆西地区石炭系火山岩有利区分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [19].准西地区苏13井区石炭系储层发育特征研究[J]. 特种油气藏 2019(01)

- [20].巴彦浩特盆地石炭系储层特征研究[J]. 辽宁化工 2019(03)

- [21].石炭系含煤地层沉积特征及煤田成因类型[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(14)

- [22].石炭系煤层掘进巷道漏顶原因分析及治理措施探讨[J]. 山东煤炭科技 2016(07)

- [23].宽方位处理技术在春光探区石炭系的应用[J]. 石油地质与工程 2020(03)

- [24].重磁电震井综合地球物理技术应用研究——以西北缘车排子凸起南部石炭系火山岩为例[J]. 新疆地质 2020(02)

- [25].春光探区东部石炭系连片处理研究与应用[J]. 内江科技 2020(09)

- [26].银额盆地及周缘石炭系和二叠系沉积之后构造改造初探[J]. 地质通报 2018(01)

- [27].柴达木盆地城墙沟-石灰沟地区石炭系沉积特征[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2018(01)

- [28].克拉美丽山前地区石炭系火山岩岩相研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [29].豫西石炭系铝土矿富集成因浅析[J]. 河南科学 2013(08)

- [30].北三台凸起石炭系火山岩地震响应及分布规律[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/48728d133f7db2a478450272.html