# 铁氧体/非晶纳米晶复合材料磁粉芯制备与软磁性能

### 论文摘要

铁基非晶纳米晶合金的磁导率、激磁电流和铁损等软磁性能优于硅钢片,价格便宜,因而广泛应用于配电变压器、中频变压器、大功率电感、电抗器等。研究如何改善其磁性能具有重大意义。本文主要针对Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9、Fe78Si13B9两种不同成分的铁基纳米晶铁氧体复合材料磁粉芯的磁导率和品质因数进行了系统地研究。首先,开发了可行的低温烧结成型的锰锌铁氧体制备工艺;然后研究了铁氧体溶胶量、热处理工艺及测试温度等因素对复合材料磁粉芯软磁性能的影响情况,找到了其影响规律。研究表明,随着铁氧体溶胶量的增加,磁粉芯的磁导率减小,而Q值却随铁氧体溶胶量的增加缓慢增大。Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9/铁氧体复合材料磁粉芯在热处理工艺500℃×2小时,测试频率为500KHz时,磁导率达到最大值60。其品质因数Q值在200KHz～1000KHz频段中,具有波动性,Q值在500KHz时达到51。测试温度对复合磁粉芯的磁导率和品质因数均有影响,测试温度从30℃升高到80℃时,磁导率从60.1降低到58.4,变化率为2.8%,而品质因数从59下降到54。当铁氧体溶胶量为7%、热处理工艺为2小时500℃及30℃的测试温度等因素下Fe78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁导率在1MHz时达到最大值32,Q值在500 KHz达到最大值30。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 铁基非晶和纳米晶的研究现状

- 1.1.1 几种典型非晶纳米晶

- 1.2 铁氧体的研究现状

- 1.2.1 氧化物法（干法）

- 1.2.2 共沉淀法

- 1.2.3 溶胶凝胶法

- 1.3 本文研究的意义

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 材料制备与分析测试

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验设备

- 2.3 工艺实验

- 2.3.1 铁氧体溶胶的制备

- 2.3.2 复合材料磁芯的制备

- 2.3.3 复合材料磁芯的热处理

- 2.4 分析测试方法

- 2.4.1 X-射线衍射分析

- 2.4.2 扫描电镜分析

- 2.4.3 磁导率测试分析

- 73.5Cu1Nb3Si13.5B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁性能'>第3章 Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁性能

- 3.1 铁氧体溶胶的量对磁导率的影响

- 3.2 测试温度对磁导率的影响

- 3.3 热处理对磁导率的影响

- 3.3.1 热处理温度对磁导率的影响

- 3.3.2 热处理时间对磁导率的影响

- 73.5Cu1Nb3Si13.5B9/铁氧体复合材料磁粉芯的SEM分析'>3.4 Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9/铁氧体复合材料磁粉芯的SEM分析

- 3.5 本章小结

- 78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁性能'>第4章 Fe78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁性能

- 78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁导率的测定'>4.1 Fe78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的磁导率的测定

- 78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的XRD分析'>4.2 Fe78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的XRD分析

- 78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的SEM分析'>4.3 Fe78Si13B9/铁氧体复合材料磁粉芯的SEM分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结

- 5.1 研究工作总结

- 5.2 创新与成果特色

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].专利集锦[J]. 磁性材料及器件 2020(04)

- [2].W型铁氧体掺杂在M型铁氧体中的应用研究[J]. 金属功能材料 2018(01)

- [3].纳米锌铁氧体研究现状及发展前景[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [4].钴掺杂对纳米镝铁氧体结构和磁特性的影响[J]. 中国稀土学报 2017(02)

- [5].EDTA对溶胶-凝胶法制备Z型铁氧体的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [6].Z型铁氧体的制备与应用进展[J]. 中国粉体技术 2016(04)

- [7].热处理条件对于Z型铁氧体晶相的影响[J]. 材料导报 2016(S1)

- [8].3mm波铁氧体高速开关仿真设计[J]. 磁性材料及器件 2016(05)

- [9].铁氧体及其复合材料去除水体中有机污染物的研究进展[J]. 材料导报 2015(05)

- [10].铁氧体法处理锂电池废液及其产物臭氧催化性能[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [11].电磁加热用MnZn铁氧体磁条结构与工艺优化研究[J]. 通讯世界 2018(07)

- [12].降低锰锌功率铁氧体功耗指标的方法探讨[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [13].氧化钆掺杂钇铟铝复合石榴石铁氧体的结构与性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].铁氧体复合吸波材料研究现状[J]. 材料导报 2014(15)

- [15].E型铁氧体自动分料装置的设计[J]. 机械工程师 2014(10)

- [16].常温中和铁氧体法处理高浓度含铜废水的研究[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].镧掺杂镍锌铜铁氧体-聚苯胺复合材料的制备[J]. 航空科学技术 2012(02)

- [18].MnO_2掺杂Ni-Zn铁氧体的微观结构及磁性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [19].W型钡锌铁氧体相形成过程及其电磁特性[J]. 材料科学与工程学报 2010(01)

- [20].超高频软磁——平面六角铁氧体和铁氧体复合材料研发动态[J]. 磁性材料及器件 2010(03)

- [21].多元掺杂对锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [22].化学共沉淀-铁氧体法对含铬废水的处理工艺[J]. 净水技术 2010(06)

- [23].铁氧体法处理含铬废水的研究[J]. 兰州交通大学学报 2009(03)

- [24].超声波-铁氧体法处理含镍废水实验研究[J]. 广州化工 2009(08)

- [25].谐振式无线电能传输中铁氧体屏蔽特性[J]. 兰州理工大学学报 2020(02)

- [26].稀土铕掺杂铁氧体的制备及表征[J]. 山东化工 2019(13)

- [27].MnZn铁氧体的制备及其吸波性能研究[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [28].某铁氧体环棒高效加工工艺研究[J]. 科技展望 2014(08)

- [29].常温还原铁氧体法处理含铬废水[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [30].掺Li_2O-B_2O_3-ZnO玻璃低温烧结钇铁氧体及其磁性能研究[J]. 热加工工艺 2013(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4880786896f44fe88e450631.html