# 以酰溴化β-环糊精为引发剂制备聚合物

### 论文摘要

环糊精是由多个D-（+）-吡喃型葡萄糖单元通过α-1,4糖苷键连接而成的环型低聚糖。最常见的是α-,β-和γ-环糊精,它们分别由6,7及8个吡喃型葡萄糖单元组成。其葡萄糖单元在2-和3-位有两个仲羟基以及在6-位的一个伯羟基,能够在羟基上进行选择性化学修饰。环糊精经化学修饰后,能根据不同的反应机理连接上不同化学性质的臂,成为一种非常好的多官能团大分子引发剂,引发原子转移自由基聚合（ATRP）反应制备聚合物。近年来,随着合成工艺的进步及迅速的工业化,环糊精的价格日益降低,使得以酰溴化p-环糊精为引发剂制备的聚合物的与表征工作更具有了现实意义,在应用领域也有了进一步的拓展。本论文以p-环糊精为初始原料,探讨了以酰溴化β-环糊精为引发剂制备了一些的聚合物及星形聚合物,并对产物进行了表征,主要在以下三方面进行工作：1、首先用p-环糊精作为母体,与二溴异丁酰溴（BIBB）发生酰溴化反应,合成了大分子引发剂2Br-β-CD和4Br-β-CD,用FTIR,1H-NMR, TG等对其进行表征,确定他们的取代度分别是2和4。摸索反应的最佳条件,并对其溶解性进行探讨。2、以2Br-β-CD和4Br-β-CD为引发剂,2,2’-联吡啶/CuBr为催化剂,GMA和MMA为单体用ATRP方法合成了一系列聚合物,用FTIR,’H-NMR, GPC, TG等对其进行表征。根据1H-NMR分析证实了聚合物的链端存在溴原子,得到的聚合物仍是一活性长链,聚合反应是活性聚合,说明是ATRP反应；同时所得的聚合物可以作为引发剂,进一步引发ATRP反应。通过热分析说明这些聚合物的热稳定性较好。并对反应的条件进行优化。3、用酰溴化p-环糊精作为引发剂,用溶剂热法制备一系列聚合物。用GPC, FTIR, 1H-NMR对其进行表征,根据1H-NMR分析证实了聚合物的链端存在溴原子,得到的聚合物仍是一活性长链,聚合反应是活性聚合,所得的聚合物可以作为引发剂,进一步引发反应。并对其热失重行为进行了研究,比用ATRP法合成的聚合物热稳定性更好,同时,相比与常规的聚合操作溶剂热法制备聚合物更为简单方便。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 中文文摘

- 目录

- 绪论

- 0.1 环糊精化学

- 0.1.1 环糊精的结构

- 0.1.2 环糊精的化学修饰方法

- 0.1.3 环糊精及其衍生物的应用

- 0.2 原子转移自基聚合（ATRP）

- 0.2.1 ATRP机理及其聚合体系

- 0.2.2 ATRP的聚合体系

- 0.2.3 ATRP在制备功能性聚合物方面的应用

- 0.3 星形聚合物的研究和应用进展

- 0.3.1 星形聚合物的概述

- 0.3.2 星形聚合物的合成方法

- 0.3.3 星形聚合物的应用

- 0.3.4 以环糊精为核的星形聚合物的研究进展

- 0.4 本论文课题的提出

- 第一章 以β-环糊精为原料合成ATRP反的应大分子引发剂

- 1.1 前言

- 1.2 实验部分

- 1.2.1 试剂与仪器设备

- 1.2.2 合成部分

- 1.3 结果与讨论

- 1.3.1 FT-IR分析

- 1H-NMR分析'>1.3.21H-NMR分析

- 1.3.3 产物溶解性、熔点分析

- 1.3.4 TG分析

- 1.3.5 反应条件对酰溴化β-环糊精产率的影响

- 1.4 结论

- 第二章 以酰溴化β-环糊精为引发剂用ATRP法制备PGMA、PMMA

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂与仪器设备

- 2.2.2 溴化亚铜（CuBr）的提纯

- 2.2.3 合成部分

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 FT-IR分析

- 1H-NMR分析'>2.3.21H-NMR分析

- 2.4 GPC分析

- 2.5 TG分析及溶解性

- 2.6 反应条件对聚合产物的影响

- 2.6.1 反应温度对聚合产物2/4Br-β-CD-PGMA的影响

- 2.6.2 反应时间对聚合产物的影响

- 2.6.3 反应溶剂对聚合产物的影响

- 2.6.4 氧气对聚合产物的影响

- 2.7 结论

- 第三章 酰溴化β-环糊精为引发剂溶剂热法制备聚合物

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂与仪器设备

- 3.2.2 溴化亚铜（CuBr）的提纯

- 3.2.3 合成部分

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 FT-IR分析

- 1H-NMR分析'>3.3.21H-NMR分析

- 3.3.3 GPC分析

- 3.3.4 TG及溶解性分析

- 3.6 反应条件对聚合产物的影响

- 3.6.1 反应时间对聚合产物产率的影响

- 3.7 结论

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].壳聚糖/β-环糊精复合物的制备及应用[J]. 食品工业 2019(12)

- [2].以β-环糊精制备除虫菊酯微胶囊及应用[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [3].新型第二代超分子大环主体化合物环糊精衍生物的合成及应用[J]. 合成材料老化与应用 2019(06)

- [4].基于全-6-脱氧-6-(4-甲酰苯基)-β-环糊精的一维自组装通道结构构筑的有机框架结构[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].不同环糊精对阿苯达唑增溶作用的考察[J]. 中国药师 2020(03)

- [6].改性环糊精在环境水污染中的研究进展[J]. 化工科技 2020(01)

- [7].β-环糊精对玉米淀粉成膜性能的影响[J]. 食品与生物技术学报 2020(01)

- [8].单–[6–氧–6–(4–氯苯)]–β–环糊精形成螺旋柱状超分子的自组装行为[J]. 天津科技大学学报 2020(03)

- [9].方兴未艾的环糊精化学[J]. 合成材料老化与应用 2020(03)

- [10].环糊精金属有机框架材料用于二氧化碳捕捉研究获进展[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [11].β-环糊精及其衍生物用作药物载体的研究进展[J]. 现代盐化工 2020(04)

- [12].环糊精葡萄糖基转移酶工业发酵染菌(Bacillus cohniistrain PGRS7)的鉴定及防治[J]. 微生物学杂志 2020(04)

- [13].大环糊精的分离、鉴定及应用研究进展[J]. 食品与生物技术学报 2019(01)

- [14].环糊精在烟草行业中的应用之研究进展[J]. 轻工学报 2019(02)

- [15].植根深远的环糊精化学[J]. 化学工程师 2019(05)

- [16].β-环糊精的应用进展研究[J]. 山东化工 2017(24)

- [17].β-环糊精及其衍生物在生物制药领域中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [18].β-环糊精及其衍生物在靶向药物传递系统的研究进展[J]. 北方药学 2017(01)

- [19].壳聚糖-β-环糊精药物载体的制备与表征[J]. 中国医院药学杂志 2017(04)

- [20].高水溶性β-环糊精衍生物对萘胺的包合与洗脱作用[J]. 中国环境科学 2017(01)

- [21].衍生化β-环糊精手性固定相高效液相色谱法拆分米那普仑对映体及其分离机制[J]. 色谱 2017(03)

- [22].荧光素与β-环糊精的包合作用[J]. 湖南生态科学学报 2017(02)

- [23].腐殖酸和β-环糊精对阿特拉津光降解的影响[J]. 环境科学与技术 2017(07)

- [24].环糊精及肽配体介导的毒死蜱非竞争检测模式[J]. 食品科学 2017(16)

- [25].α-环糊精对α-半乳糖苷酶的抑制[J]. 食品工业 2016(05)

- [26].β-环糊精的修饰方法及其在药物控制释放领域的应用[J]. 湖北中医药大学学报 2016(04)

- [27].β-环糊精与α-半乳糖苷酶相互作用的研究[J]. 食品工业 2016(09)

- [28].响应面法优化β-环糊精提取葡萄叶白藜芦醇工艺[J]. 食品科学 2016(22)

- [29].β-环糊精衍生物的制备方法及其应用研究进展[J]. 精细化工中间体 2014(06)

- [30].环糊精的发展及特性研究[J]. 中国果菜 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/48a849e8fc63ee6318225e17.html