# 电力通信网中通信电源故障的分析与维护分析

内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局内蒙古包头市014030

摘要：电力行业关乎社会民生，同时也是社会经济持续增长的基础保障。在电力行业发展中，越来越多先进技术被应用其中，促使电网系统逐渐向智能化、自动化和网络化发展。在电力通信网建设中，作为电力通信网中重要组成部分，通信电源是否能够安全运行将直接影响到电力通信网稳定性。但是在电力通信网运行中，可能由于客观因素影响，导致通信电源出现故障问题，影响到电力系统的正常运行。一般情况下，电力通信网运行故障，和通信电源和线路故障存在着密切联系，应该予以重点关注和重视。故此，需要结合实际情况，有针对性分析其中故障问题，提出有效措施予以维护和解决。本文就电力通信网中通信电源故障问题进行分析，剖析故障原因，提出合理的解决措施。

关键词：电力通信网；通信电源故障；维护；线路故障

电力通信网在运行中，稳定性高低将直接影响到电力系统的安全、稳定运行，所以对于实际运行而言要求较高。但是，从实际情况来看，电力通信网运行中可能出现不同程度上的故障问题，主要是由于电力通信设备运行故障，电缆线路故障以及通信电源故障等问题所导致的，其中当属通信电源故障较为常见。伴随着科技的快速发展，电力通信网可靠性也得到了显著提升，故障问题发生几率逐渐降低，供电企业对于故障问题的维护和管理力度随之提升，但是其中仍然存在一系列问题，还有待进一步完善。由此看来，加强电力通信网中通信电源故障研究，有助于改善其中存在的故障问题，提升系统运行安全性与可靠性。

一、电力通信网中通信电源配置和存在问题

（一）电力通信网通信电源的配置

在电力通信网中，通信电源系统配置主要包括以下几个方面内容：调度通信中心、电力载波通信站和光纤通信站。其中电力载波通信站主要是设置在变电站中，电源系统主要是220v交流输入或-48v直流输入。光纤通信站中大部分在变电站中设置，电源系统则是通过一路交流VAC电源输送电力。通过交流配电屏可以输送到高频开关电源，为后续供电使用提供支持。开关电源中采用单机柜配置方式，实现对电源直接输出，或是直接分配开关电源中的直流电路。

（二）电力通信网中通信电源的故障分析

（1）蓄电池短路。蓄电池短路是导致电力通信网的通信电源故障的主要原因，由于蓄电池内部短路，可能导致电池爆裂，电池中的负极绝缘层损坏，导致通信电源故障。出现此类问题是由于接触到蓄电池，电源线过热，而导致火灾事故出现，因此需要定期检查蓄电池组[1]。

（2）高频开关电源失压。电力系统中的通信线路由于主干网失压，需要检查电源开关。如果在开关电源检测中，发出预警信号，需要排查深入排查电源开关问题，如果检测得到为0的整流电压模式，说明高频开关出现通信电源故障问题，已经影响到通信电力通信网正常运行。

（3）电源模块故障。电力通信网的通信电源运行中，单个整流模块运行可能出现故障问题，发生退出运行的现象。出现此种故障原因可能由于元件质量良莠不齐，产品老化，或是由于运行环境较为恶劣。当前整流模块主要是采用N+1备份方式，单个整流模块退出运行并不会对母线电压带来严重影响，但是同样需要及时更换整流模块，避免母线失压问题发生。

二、电力通信网的通信电源故障原因

（一）使用不规范

电力通信网中的通信电源在初期设计中，需要综合考量通信电源的可靠性。如果缺乏对停电应急系统合理设计，未能建立备用电源，可能导致电源无法有效恢复。如果通信电源操作不规范、电缆接头不合理或是位置摆放不合理，以及使用的材料质量不符合要求，可能都会在后续通信电源使用中出现火灾故障，无法有效预防和处理。

（二）机房设备管理不当

通信电源想要长期安全、稳定运行，机房条件是否良好将直接影响到电力通信网的运行安全[2]。故此，需要加强机房设备管理和控制，但是可能忽略外部环境，影响到电源室使用寿命，无法安全、可靠运行。一般情况下，在电源室中应该尽可能降低室内温度，主要是由于机房设备较多，在长时间运行中放热，导致温度升高，灰尘和温度都将对电源室设备运行产生干扰。

（三）操作不规范

当前我国对于电源系统操作缺少合理的规范，尤其是指导性技术匮乏。在电源系统中缺少高素质的管理人员和技术人员，在实际工作中缺少合理的电源维护工作，实际工作无法有序开展，影响到电力通信网的正常运行。

三、电力通信网的通信电源故障有效对策

（一）加强使用规范

操作人员在实际工作开展中，确保在通信电源满足设计标准基础上，合理检查通信电源，然后合理开展后续的电源安装工作，避免由于成本降低来影响到技术水平，对其合理规划建设。在通信电源材料选择中，为了提升工作效率，应该选择更高质量的设备材料。同时，在设备运行中，还要合理安防设备具体安放位置，同时做好必要的电缆接头工作，避免出现电源故障出现安全事故。

（二）营造良好的机房条件

在电力通信网运行中，首先需要做好设备基础设施建设工作，同时加强监控系统机房设备的监督和管理，实时了解通信电源系统运行情况，一旦出现异常情况可以及时有效的进行调整。同时，还要做好通信电源运行环境的完善工作，安装空调设备，帮助设备散热，尽可能降低对设备运行寿命带来不良影响，提升机房设备运行可靠性和安全性，营造良好的机房设备运行环境。

（三）加强人员管理

在电力通信网中通信电源运行中，应该提高对操作人员的管理力度，建立完善的管理制度，切实提升管理水平。对于一些素质水平不高的人员，应该加强人员培训力度，切实提升人员操作能力，同时对于异常问题进行有效解决，提升人员的实践操作能力，积累更加丰富的工作经验。此外，还要加强对机房的监控力度，严格落实通信电源系统的维护和管理工作。

结论

综上所述，电力通信网中通信电源故障问题的原因较为多样，严重影响到电力通信网的安全、稳定运行，为了能够有效解决，需要营造良好的机房条件，加强使用规范和人员管理，尽可能消除其中的故障，提升电力通信网运行水平。

参考文献

[1]黄绮倩.关于电力通信网中通信电源故障分析与维护探讨[J].信息通信,2016,24（07）:217-218.

[2]谭威龙.电力通信网中通信电源故障及解决对策研究[J].通讯世界,2016,12（19）:138-139.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/48de083fa5796c10d11da724.html