# 低热膨胀系数的聚酰亚胺复合薄膜的制备与性能的研究

### 论文摘要

随着集成电路产业的发展,高性能微电子封装技术已形成与集成电路产业相适应的高新技术产业。对电子封装材料来讲,较低的热膨胀系数和良好的高频特性（即较低的介电常数和介电损耗）是两个重要的指标。聚酰亚胺（PI）具有优良的机械、介电、电绝缘、耐高温、耐腐蚀等性能,综合性能优异,应用于电子塑料封装材料前景良好。本文首先用直接固相法和分步固相法两种方法合成出了纯度较高的原料钨酸锆（ZrW208）粉末,粒径在5～10μm左右,平均热膨胀系数为-9.604×10-6 K-1。然后分别以合成的ZrW208粉末和纳米碳化硅（n-SiC）作为填料,采用原位聚合法制备出了ZrW208/PI和n-SiC/PI两种复合薄膜,用扫描电子显微镜（SEM）、热机械分析仪（TMA）、阻抗分析仪和热重分析（TG）研究了所制备薄膜的表面形貌、热膨胀性能、介电性能及热稳定性。结果表明：（1）ZrW208粒子均匀的分散在PI基体中,且ZrW208的加入降低了复合薄膜的热膨胀系数（CTE）, ZrW2O8含量越高,复合薄膜的CTE越小；热循环次数对CTE的影响不大,制备出的PI膜具有很好的尺寸稳定性。ZrW208/PI复合薄膜的介电常数随着填料含量的增加而小幅度增加,介电损耗随填料含量的增加变化较小,两者始终维持在较低的范围内,且在相当大的频率范围内保持稳定,对温度的依赖性不大。随着ZrW208含量的增加,复合薄膜的热稳定性增加,力学性能虽有小幅下降,但仍维持在较高水平。通过对ZrW2O8改性后的研究表明,改性后的ZrW208在PI基体中分散更均匀,得到的ZrW2O8/PI复合薄膜的CTE更小,介电常数和介电损耗也相应降低。（2） n-SiC粒子均匀分散在PI基体中,复合薄膜的CTE随着n-SiC含量的增加逐渐减小,n-SiC为15wt%时,CTE降低了11%,且复合薄膜的热膨胀系数实验值比较接近于以Kerner公式的计算值。复合薄膜的介电常数和介电损耗随着填料含量的增大而有小幅度增加,但始终维持在较低的范围内,而且在相当大的频率和温度范围内保持稳定。相对于纯PI,n-SiC/PI复合薄膜的热稳定性也有所提高。两种PI复合薄膜均具有低热膨胀系数、低介电常数、低介电损耗（温度、频率稳定性）、较高的热稳定性等性能特点,能够很好的应用于电子封装材料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 电子封装材料

- 1.2.1 电子封装的重要性

- 1.2.2 电子封装材料的性能要求

- 1.2.3 电子封装材料的性能表征

- 1.2.4 电子封装的功能

- 2O8的概述'>1.3 负热膨胀系数材料ZrW2O8的概述

- 2O8的结构特征'>1.3.1 ZrW2O8的结构特征

- 2O8的性质'>1.3.2 ZrW2O8的性质

- 2O8的负热膨胀机理'>1.3.3 ZrW2O8的负热膨胀机理

- 2O8的制备方法'>1.3.4 ZrW2O8的制备方法

- 2O8的研究现状及其应用前景'>1.3.5 ZrW2O8的研究现状及其应用前景

- 1.4 聚酰亚胺材料

- 1.4.1 聚酰亚胺的结构及性能特点

- 1.4.2 低热膨胀系数的聚酰亚胺材料

- 1.4.3 低介电聚酰亚胺材料

- 1.5 论文的研究意义及主要内容

- 2O8的制备'>第二章 原料ZrW2O8的制备

- 2.1 前言

- 2.2 固相合成法

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 实验原料及仪器

- 2O8的工艺'>2.3.2 直接固相法合成ZrW2O8的工艺

- 2O8的工艺'>2.3.3 分步固相法合成ZrW2O8的工艺

- 2O8的改性'>2.3.4 ZrW2O8的改性

- 2.4 实验结果与讨论

- 2.4.1 产物的物相分析

- 2.4.2 产物的形貌分析

- 2O8的热膨胀性能分析'>2.4.3 ZrW2O8的热膨胀性能分析

- 2.5 本章小结

- 2O8/PI复合薄膜的制备及性能的研究'>第三章 ZrW2O8/PI复合薄膜的制备及性能的研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验仪器

- 2O8/PI复合薄膜的制备工艺'>3.2.3 ZrW2O8/PI复合薄膜的制备工艺

- 3.2.4 表征方法

- 3.3 结果与讨论

- 2O8/PI复合薄膜的扫描电镜（SEM）分析'>3.3.1 ZrW2O8/PI复合薄膜的扫描电镜（SEM）分析

- 3.3.2 傅立叶红外光谱（FTIR）分析

- 2O8/PI复合薄膜的热膨胀性能'>3.3.3 ZrW2O8/PI复合薄膜的热膨胀性能

- 2O8/PI复合薄膜的介电性能研究'>3.3.4 ZrW2O8/PI复合薄膜的介电性能研究

- 2O8/PI复合薄膜的热稳定性'>3.3.5 ZrW2O8/PI复合薄膜的热稳定性

- 2O8/PI复合薄膜的力学性能研究'>3.3.6 ZrW2O8/PI复合薄膜的力学性能研究

- 2O8/PI复合薄膜的性能研究'>3.3.7 改性ZrW2O8/PI复合薄膜的性能研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 n-SiC/PI复合薄膜的制备及性能的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 SiC纳米粒子的热膨胀性能研究

- 4.2.4 n-SiC/PI复合薄膜的制备工艺

- 4.2.5 表征方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 n-SiC/PI复合薄膜的扫描电镜（SEM）分析

- 4.3.2 傅立叶红外光谱（FTIR）分析

- 4.3.3 n-SiC/PI复合薄膜的热膨胀性能

- 4.3.4 n-SiC/PI复合薄膜的介电性能研究

- 4.3.5 n-SiC/PI复合薄膜的热稳定性

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].辛烯基琥珀酸淀粉酯/海藻酸钠复合薄膜的结构性质分析[J]. 现代食品科技 2020(03)

- [2].聚酰亚胺/二硼化钛复合薄膜的制备及性能研究[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [3].锂离子电池硅-铝复合薄膜负极材料的研究[J]. 电源技术 2020(08)

- [4].中科院二硫化钼/类金刚石碳复合薄膜研究获系列进展[J]. 军民两用技术与产品 2017(11)

- [5].聚乙二醇改性聚乳酸/乙酰柠檬酸三丁酯复合薄膜的结构及性能[J]. 中国塑料 2018(07)

- [6].笼型倍半硅氧烷/聚酰亚胺复合薄膜的合成及性能[J]. 西南科技大学学报 2016(04)

- [7].滑石粉对聚酰亚胺/二氧化锆复合薄膜的影响[J]. 山东化工 2017(13)

- [8].聚乙烯醇/淀粉复合薄膜的制备与性能研究[J]. 塑料科技 2016(08)

- [9].二氧化钛/氧化锌复合薄膜的制备及生物相容性表征[J]. 稀有金属材料与工程 2014(S1)

- [10].聚酰亚胺/凹凸棒土复合薄膜的制备与性能研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [11].高导电纳米银/聚酰亚胺复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 塑料工业 2013(12)

- [12].无铅多铁性复合薄膜材料的研究[J]. 材料导报 2013(23)

- [13].高导热氮化硼/芳纶沉析复合薄膜的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [14].二氧化钒复合薄膜太赫兹透射率模拟[J]. 电子元件与材料 2020(05)

- [15].尼龙1111/聚偏氟乙烯复合薄膜的压电及铁电性能[J]. 洛阳师范学院学报 2020(08)

- [16].吹膜法一次性成型定向交叉复合薄膜技术[J]. 塑料包装 2017(06)

- [17].施加偏压对采用等离子体辅助热丝化学气相沉积法在硬质合金上沉积金刚石/碳化硅/硅化钴复合薄膜的影响[J]. 集成技术 2017(01)

- [18].聚酰亚胺/酞菁铜复合薄膜的制备及性能表征[J]. 塑料工业 2017(06)

- [19].四苯基卟啉锌-单壁碳纳米管复合薄膜的制备与光电特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [20].受生物启发的三元柔性粘土片/聚乙烯醇/硅酸钙纳米纤维复合薄膜的组装及协同增强力学性能研究（英文）[J]. Science China Materials 2017(10)

- [21].真空蒸发制备的镁/铝复合薄膜及其抗氧化能力[J]. 电镀与涂饰 2016(04)

- [22].聚乙烯醇复合薄膜的抗紫外线性能[J]. 包装工程 2016(21)

- [23].复合薄膜摩擦学性能的实验研究[J]. 中国高新技术企业 2015(24)

- [24].化学还原法制备聚酰亚胺/银复合薄膜[J]. 高分子材料科学与工程 2013(06)

- [25].碳化钛/聚酰亚胺高介电复合薄膜的制备及性能研究[J]. 化学与黏合 2012(03)

- [26].聚酰亚胺/聚全氟乙丙烯复合薄膜的制备及性能表征[J]. 中国胶粘剂 2012(11)

- [27].磁控共溅射制备锆-硅-氮复合薄膜的显微组织与性能[J]. 机械工程材料 2008(09)

- [28].磁控溅射沉积抗氧化、长寿命二硫化钼基复合薄膜[J]. 摩擦学学报 2016(06)

- [29].碳纳米管/聚乙烯醇复合薄膜的制备及其性能研究[J]. 化学工程师 2017(07)

- [30].多巴胺/银/聚氨酯导电复合薄膜的制备[J]. 合成树脂及塑料 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/48f70a90b3638bad20ccab2c.html