# 配网设备状态检修方法及管理分析

（国网山西省电力公司怀仁市供电公司山西朔州038300）

摘要：随着我国科学技术的发展，在一定程度上推动了我国经济的发展，同时对电力能源提出了较高的要求，配网设备状态检修及维修管理，也逐渐的受到了企业的关注。配网设备的状态检修及运维管理在整个电能运输过程中，具有重要地位，同时在一定程度上为整个供电质量奠定坚实基础。本文就针对配网设备状态检修及运维管理进行探讨。

关键词：配网；设备；状态检修；管理

从目前的发展情况来看，国内许多行业都离不开电能，所以在当前社会背景下，电力企业所遇到的挑战较大严峻。配网是我国电力系统运行必不可少的一个环节，而且配网设备的使用性能会影响到电力系统的正常运行。为此，在当前社会发展背景下，相关工作人员必须要对配网设备的状态进行日常检修及维护，才能保证配网的运行效率，以此来为电力用户提供更加完善的供电服务。

1、配网设备状态检修及运维管理的概念及意义

配电网系统功能实现需要众多基础设施的配合，对设备运行状态的检修，直接关系到配网的运行稳定性。检修内容包括对设备使用期间安全性的判断，以及可能会影响到其安全性的外在因素，而运维管理则主要是针对检修成本来进行的。管理任务开展前会结合现场设备使用特征规划有效的方案，明确管理任务开展期间可能会产生的成本支出，在充足的资金支持下，设备损坏能够得到及时更换，并不会影响到配网功能的实现。电气企业开展严谨有效的内部管理，才能够提升经营期间的经济收益，设备出现磨损技术人员会及时更换，这也是运维管理的内容之一。在企业中建立完善的内部管理控制体系，有利于提升市场竞争力，运营模式也更科学合理，将故障隐患问题造成的成本支出降至最小。电力设备的运行稳定性直接管理到间隙维护人员的人身安全，因此在对设备性能进行检测时，要在断电情况下进行。一旦设备异常没能及时发现，便会引发故障，输电网向用户使用端所传输的电能不稳定，加强运维管理可以避免此类问题发生。除此之外，开展这两项内部控制管理还能够有效延长基础设备的使用年限，在规定的时间内不会出现严重到影响使用安全的老化现象。检修任务开展形式也更规范化，在严谨的制度约束下，技术人员个人能力水平在不断的提升。

2、我国配网设备状态检修及运维管理现状分析

配电网运维管理已经得到了电力企业的足够重视，但在工作任务开展过程中，由于缺乏经验，检修任务完成质量并不能达到规定的标准。供电环节中由于基础设施存在风险隐患，导致输出的电量不达标，缺乏规范性管理还会使检修成本增大。由此可见目前我国的配网设备状态检修运维管理并不符合标准，因此在工作任务开展期间，很容易出现检修不彻底或者遗忘的项目，设备运行仍然是在风险环境中。目前在国内电力企业建设与维修技术正在不断的进步，但工作任务开展过程中尚未形成规范体系，对运维管理开展造成了阻碍。管理也行业发展是密不可分的，只有在科学严谨的管理体系下，电力企业维修技术才能够得到高速发展。大部分电力企业的检修工作都是在故障发生后进行的，只是对故障造成的后果进行控制，此时往往已经出现了使用障碍与经济损失，由于缺乏故障前的预防检测，这种管理方式缺乏科学性。

3、配网设备状态检修及运维管理措施分析

在进行配网设备的状态检修及运维管理时，一定要确保状态检修的全面到位，并且做好相应的运维管理，最大程度上确保配网设备的持续稳定运行。在电力系统中，配网设备的检修与运行管理主要是针对一些出现运行故障的设备而进行的，通过检修与管理将一些隐患消除掉，避免其危害进一步扩大。

3.1电容器的状态检修及运维管理

在配网系统中，电容器起着十分重要的作用，在进行电容器的状态检修及运维管理时，应当从四个方面入手，分别是电容器的外观、电容器的电压值、电容器的电流值以及保护装置的状态。①对于电容器的外观进行检修，在检修的过程中要确保电容器外部完好，不存在渗油、漏油等现象。并且还要对电容器的运行状态进行检查，检查其运行过程中是否存在过热、膨胀的问题，如果发现存在以上现象应当立刻停止使用，以免出现安全事故。②要对于电容器的电压以及电力大小进行检查，测量其运行过程中电压与电流的值是否符合电容器的运行规范，确保其在正常的范围内。对于电容器的保护装置一定要确保其完好，一旦发生损坏应当及时的而进行替换，确保保护装置的状态完好，为电容器提供全面的保护。

3.2互感器状态检修及运维管理

3.2.1电流互感器的运维管理

管理人员应该对电流互感器开展定期检查，重点检查其是否存在过热状况，是否出现损坏，是否出现放电现象，是否出现异常的声响，瓷质是否存在污垢，运行电流是否超出了额定电流，保护接地装置是否性能优良，防止产生因为二次绕组过热而烧毁电流互感器的状况。

3.2.2电压互感器的运维管理

电压互感器通常能够在额定电压值的1.1倍之下长期运行，它在运行当中相当于降压变压器空载运行。在对电压互感器进行状态检修与运维管理过程中，应该检查其二次侧是否出现短路情况，检查其绝缘性能是否优良，是否产生裂纹或者损坏现象，是否存在渗油现象，是否出现异常的声音。如果发现异常状况，应该尽早查明原因并采取措施进行相应的处理。

3.3配网设备状态检修与运行维护要点

电力企业在对配网设备运行状态进行检修或者维护时，必须要注意断路器以及配电管理人员培训等。对于断路器、变压器等比较重要的配网设备，可以在不同的时间段拟定不同的检修工作计划，分开检修、分开维护，保证维修质量和维修效率。不断加强配电管理工作人员以及项目维修工作人员的个人综合技能培训，提升管理工作人员、项目维修工作人员的综合素质和工作能力，使其可以掌握配网设备故障解决方式，提升作业规范性和科学性。

4、配网设备状态检修以及运维管理当中需要重点注意的事项

在整个配网设备状态检修以及运维管理的过程当中，是需要重点注意一下几方面的事项的：首先，在进行相关配网设备状态检修的过程当中，一定加强对于配网当中每个环节上检查的重视度，在最大限度上保障配网设备的每个环节的安全以及稳定性，然后，还需要的每一次的配网设备的检修以及运维管理相关的技术，进行存档保留，这样做的目的就是为了能够在之后发生一些突发性的事故时候，能够第一时间为其提供了一个较为针对、科学性的检修措施。最后，配网设备状态检修工作，本身就具有周期长、复杂性强等特点，并不是一朝一夕就能够完成的，是需要长时间的规划的，所以，一定要事先做好最为详细的的检修计划，例如：定期定时的对其进行检修、不定期的对其进行抽查等等。此外，还需要的对相关的检修人员加大对其的培训力度，定期的开展一些相关检修技术的培训活动，以此在最大限度上提升相关检修人员自身的素质水平，还能够很好的激发相关技术人员对于配网设备状态检修的责任、担当感，还需要根据目前我国在对于电力领域发展的实际情况，来合理的引进一些国外的相关的检修技术，这样才能够有效的提升我国配网设备的整体效率水平。

5、结语

配网设备状态检修及管理对配网稳定安全的运行具有十分重要的作用，在对配网设备的检修时，需要根据设备的类型和可能发生的问题采取最科学有效的检修方法，并对故障进行及时有效的处理，从而保证供电的安全和可靠。

参考文献

[1]林胜山.配网设备状态检修及运维管理措施探讨[J].科技创新与应用，2014（29）.

[2]覃小明.配网设备状态检修管理分析[J].中华民居（下旬刊），2013（05）.

[3]李刚,郑顾平,杨以涵.基于协同监测的配网自动化二次设备故障诊断方法[J].中南大学学报(自然科学版),2013(S1):189-194.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4925776460ebf394b66f6374.html