# 河流突发环境污染事件源项反演及程序设计

### 论文摘要

当前,水污染预警应急是我国的急需研究课题与热点问题。建立突发水污染预警应急系统能对污染响应与处置提供有效辅助决策支持。然而其前提是确知污染源位置及其排放历史。实际中在事故初期难以获得充分的污染源信息,难以对污染事件实时动态评估、预警响应,需要开展河流突发污染的源项反演问题研究。同时地表水的追踪溯源研究很不充分,鲜有文献报道。因此本文开展了河流污染源项反演算法研究和决策支持工具研发的工作。研究建立了地表水污染源项反演算法体系,并重点探讨了三类重要情景的源项反演算法。首先,基于相关系数优化法,结合地表水环境特征和污染物水质过程特征,推导出一维河道中单点源瞬时排放的源项反演算法。采用假想算例进行数值试验,综合分析了流速信息、污染物衰减、监测距离、监测数据误差及中间参数?T选取等因素对反演结果的影响,确定了该方法的适用条件和最优条件的寻找方式。最优条件下计算结果的平均相对误差在10%以内。并且方法具有监测布点简单高效,数据需求低,编程简单等优点。然后,基于遗传算法,结合水质模型和BP神经网络,建立了适用于一维河道的多点源瞬时排放和单点源连续排放的反演算法。通过假想算例检验算法,反演结果的平均相对误差均低于20%,取得了良好的结果。并考察参数对基于水质模型-遗传算法耦合的反演算法的影响,扩散系数为主要影响因素,但其计算结果的平均相对误差不超过50%,在可接受范围内。基于上述研究结果,结合可视化技术和数据库技术,采用C#、C++编程语言开发了河流污染源项反演系统软件。该软件将河流基础信息、监测断面信息、污染物质信息等集合在一起,在计算机上实现了流域污染源识别。以实验室示踪剂实验和松花江硝基苯污染事件为背景,进行了具体应用分析,应用结果的平均相对误差均不超过20%,具有较好的效果。可为流域水环境管理提供强有力的技术支持,可应用于我国各大流域管理部门。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 环境水力学反问题

- 1.2.1 环境水力学反问题的定义

- 1.2.2 环境水力学反问题的研究意义

- 1.2.3 环境水力学反问题的研究现状

- 1.3 污染源项反演问题

- 1.3.1 污染源项反演问题的定义

- 1.3.2 污染源项反演问题的控制方程

- 1.3.3 污染源项反演问题的研究现状

- 1.4 主要研究內容和技术路线

- 1.4.1 主要研究内容

- 1.4.2 研究技术路线

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 污染源反演算法研究的基本方法

- 2.2 示踪剂实验

- 2.2.1 实验材料和设备

- 2.2.2 试验方法

- 第3章 河流污染源项反演算法研究

- 3.1 引言

- 3.2 反问题情景分类及描述

- 3.3 瞬时排放污染源项识别技术

- 3.3.1 基于相关系数优化方法的单点源瞬时排放反演算法

- 3.3.2 基于遗传算法与水质模型耦合的多点源瞬时排放反演算法

- 3.4 连续排放污染源项识别技术

- 3.4.1 基于BP网络与遗传算法耦合的单点源连续排放反演算法

- 3.4.2 假想算例应用

- 3.5 本章小结

- 第4章 河流污染源项反演系统软件设计与实现

- 4.1 引言

- 4.2 总体构架设计

- 4.2.1 系统需求描述

- 4.2.2 体系结构与应用框架

- 4.2.3 开发环境与开发工具

- 4.2.4 软件应用流程

- 4.3 数据库设计与实现

- 4.3.1 河流信息数据库

- 4.3.2 算法数据库

- 4.4 系统概况与功能简介

- 4.4.1 系统主界面

- 4.4.2 系统功能

- 4.5 本章小结

- 第5章 实际案例应用

- 5.1 基于物理模型实验的案例分析

- 5.1.1 实验案例概况

- 5.1.2 算法选择

- 5.1.3 应用结果

- 5.2 现场数据案例分析

- 5.2.1 案例概况

- 5.2.2 算法选择及计算结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].关于铀矿冶退役治理工程中源项调查的改进建议[J]. 铀矿冶 2015(03)

- [2].某涉氚操作实验室源项调查活动对人员和环境的影响[J]. 原子能科学技术 2012(S1)

- [3].基于遗传算法的未知环境大气释放源项重建[J]. 太原理工大学学报 2012(04)

- [4].中子输运方程的源项反演问题(英文)[J]. 工程数学学报 2009(02)

- [5].某硬岩型铀矿退役治理源项调查[J]. 世界核地质科学 2019(04)

- [6].事故容错燃料中裂变产物源项控制性能研究[J]. 核动力工程 2020(S1)

- [7].某单位放射性同位素容器清理池退役源项调查[J]. 辐射防护通讯 2014(04)

- [8].泳池式低温供热堆选址假想事故及其源项研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [9].华龙一号活化腐蚀产物沉积源项评估[J]. 辐射防护 2019(03)

- [10].具有非线性热源项的耦合杆系统[J]. 数学的实践与认识 2017(01)

- [11].二维热传导方程源项反问题的一类正则化方法[J]. 江西科学 2017(01)

- [12].101堆废水贮存罐区源项调查[J]. 中国辐射卫生 2018(01)

- [13].基于遗传-模拟退火算法的源项反演方法研究[J]. 核电子学与探测技术 2014(04)

- [14].熔盐堆选址源项确定方法评价研究[J]. 核电子学与探测技术 2017(04)

- [15].某射线仪器厂放射源室源项调查[J]. 铀矿冶 2014(01)

- [16].关于NORM开发利用设施退役源项调查方法的探讨[J]. 辐射防护 2013(05)

- [17].TOPAZ-Ⅱ地面样机源项研究[J]. 科技创新导报 2018(12)

- [18].压水堆核电厂正常运行裂变产物源项框架研究[J]. 辐射防护 2015(03)

- [19].核电站LOCA释放源项的模拟计算[J]. 核科学与工程 2019(01)

- [20].粘性泥沙冲刷源项公式的改进[J]. 泥沙研究 2013(05)

- [21].辐射输运与电子能量强耦合源项的一种高效计算方法[J]. 计算物理 2017(03)

- [22].用于冲击/发散双层壁冷却数值模拟的源项法模型[J]. 南京航空航天大学学报 2017(S1)

- [23].含在线处理的熔盐堆源项计算[J]. 核技术 2014(02)

- [24].压水堆主回路源项敏感性分析[J]. 科技创新导报 2015(35)

- [25].百万千瓦级压水堆核电厂二级PSA源项分析与研究[J]. 核动力工程 2016(02)

- [26].利用可选择源项分析SGTR事故放射性后果的研究[J]. 核动力工程 2010(05)

- [27].基于微分进化算法的污染物源项识别反问题研究[J]. 水动力学研究与进展A辑 2011(01)

- [28].基于输运计算方法的压水堆冷却剂~(16)N和~(17)N活化源项计算研究[J]. 核动力工程 2013(05)

- [29].M310核电机组一回路主要沉积源项调查分析[J]. 中国核电 2020(03)

- [30].示范快堆建造阶段正常运行源项和事故源项分析[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4943e0e1091f32f68e811ceb.html