# MODIS遥感中国东部海区气溶胶光学厚度与现场测量数据的对比分析

### 论文摘要

一直以来,气溶胶的成分构成及其光学特性的不确定性都是影响我国东部海域水色遥感大气校正精度水平的主要因素,而卫星遥感气溶胶产品的有效性问题也受到国内外研究人员的广泛关注。一方面,MODIS标准海洋水色产品的大气校正效果在中国东部近海海域有待检验；另一方面,气溶胶光学厚度的卫星遥感产品在此海域的有效性也亟需验证。由于中国东部近海海上气溶胶的现场观测资料较少,所以在国内外这两项工作的开展并不多。MODIS标准水色产品(归一化离水辐亮度产品)中所包含的869nm波长的气溶胶光学厚度数据集是在其大气校正过程中得到的副产品,它既可以作为MODIS标准水色产品的一种质量控制指标,反映其大气校正水平,又可以作为一种气溶胶光学厚度卫星遥感产品,用于海上气溶胶的监测与研究。因此它的有效性检验对于海洋光学遥感大气校正算法的改进以及海上气溶胶卫星反演精度的提高都具有十分重要的意义。本文利用2006年4月到2007年11月间在中国东部海域5个航次的天空辐射计海上观测资料,以10km×10km和±1小时作为时空匹配窗口,对MODIS标准水色产品中的869nm气溶胶光学厚度数据进行了对比检验。结果显示：在全部匹配数据中,72%非常接近或落在NASA公布的期望误差Δτ=±0.03±0.05τ范围以内。MODIS气溶胶光学厚度反演结果精度具有一定的季节性和地域性差异,东海匹配数据的一致性明显好于黄海,2006年冬季(2007年1～2月)匹配数据的一致性较好,2007年秋季(2007年10～11月)的MODIS反演值存在系统性偏高的情况,其主要原因可能与下垫面海水的近红外波段离水辐亮度大于0以及标准大气校正算法中预设气溶胶模型的不适用有关。通过对全部匹配点位的MODIS原始L1A数据的重新反演印证了这一点。分析表明：由于中国东部海域吸收性气溶胶的存在,导致标准算法中预设的气溶胶模型查找表中单次散射反照率的取值普遍偏高,气溶胶单次散射量与多次散射量的关系式可能存在较大误差。在某些点位,消光系数的取值则较为准确。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究目的与意义

- 1.4 论文结构与主要内容

- 第二章 气溶胶及其光学特性理论基础

- 2.1 大气气溶胶概述

- 2.2 气溶胶光学特性的主要表征参数

- 2.2.1 气溶胶光学厚度

- 2.2.2 单次散射反照率

- 2.2.3 气溶胶的尺度分布

- 2.3 米散射理论与气溶胶散射相函数

- 第三章 数据的准备与获取

- 3.1 气溶胶光学厚度现场观测资料

- 3.1.1 POM01MKⅡ型船载天空辐射计

- 3.1.2 气溶胶现场观测反演原理

- 3.1.3 资料获取

- 3.2 气溶胶光学厚度卫星遥感数据

- 3.2.1 MODIS标准水色产品

- 3.2.2 卫星反演原理

- 3.2.3 数据收集

- 第四章 数据匹配与对比分析

- 4.1 卫星数据与现场资料的匹配

- 4.2 数据的对比分析

- 4.3 对MODIS反演海上气溶胶的进一步分析

- 4.3.1 对一个误差较大的反演个例的进一步分析

- 4.3.2 对全部匹配站位卫星数据进行重新反演

- 4.3.3 气溶胶模型对反演精度的影响

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].相对湿度对吸收性气溶胶指数的影响[J]. 遥感学报 2019(06)

- [2].多波长气溶胶激光雷达观测北京地区持续性雾霾的典型案例[J]. 激光与光电子学进展 2019(24)

- [3].冬季全环控鸡舍细菌气溶胶分布规律研究[J]. 中国家禽 2019(22)

- [4].成都冬季一次持续污染过程气象成因及气溶胶垂直结构和演变特征[J]. 环境科学学报 2020(02)

- [5].严重事故下吸湿性气溶胶的自然去除研究[J]. 核动力工程 2020(01)

- [6].从短波红外与红光波段反演华北地区气溶胶[J]. 遥感信息 2020(01)

- [7].新型冠状病毒肺炎疫情下治疗药物监测实验室气溶胶产生风险及应对[J]. 中国药业 2020(07)

- [8].口腔诊室感染性气溶胶的研究进展[J]. 全科护理 2020(09)

- [9].东南亚生物质燃烧输送影响我国西南气溶胶辐射特性研究[J]. 中国环境科学 2020(04)

- [10].云贵高原昆明站点不同气溶胶污染个例下气溶胶特征对比研究[J]. 环境科学学报 2020(06)

- [11].新型冠状病毒可能的气溶胶传播与口腔诊疗防护的特殊性（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology) 2020(05)

- [12].新型冠状病毒气溶胶医院内潜在感染风险及预防措施[J]. 中国医药 2020(06)

- [13].不同湿度城市气溶胶对紫外光通信性能分析[J]. 激光杂志 2020(05)

- [14].两种气溶胶消光吸湿增长因子的适用性分析[J]. 激光与光电子学进展 2020(09)

- [15].鼓泡过滤可溶性气溶胶特性实验研究[J]. 核动力工程 2019(S2)

- [16].酸性硫酸铵种子气溶胶对甲苯二次有机气溶胶形成和组分的影响研究[J]. 环境科学学报 2020(07)

- [17].基于MODIS数据的山西省气溶胶时空变化特征[J]. 能源与节能 2020(07)

- [18].新型冠状病毒能否通过气溶胶传播？[J]. 三峡生态环境监测 2020(02)

- [19].气溶胶喷射打印系统成形宽度影响因素分析[J]. 厦门理工学院学报 2020(03)

- [20].东亚典型站点混合型气溶胶光学特性和辐射效应对比[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [21].全球和亚洲人为气溶胶影响东亚气候的数值模拟研究[J]. 气象科学 2020(04)

- [22].火灾气溶胶对全球陆地生态系统生产力的影响（英文）[J]. Atmospheric and Oceanic Science Letters 2020(04)

- [23].艾比湖地区气溶胶光学特性分析[J]. 环境科学 2020(08)

- [24].山东农村和背景地区雾霾天与清洁天气溶胶光学特性[J]. 山东大学学报(工学版) 2020(04)

- [25].气泡尺寸对气溶胶水洗效果计算的影响[J]. 核技术 2020(09)

- [26].激光近距探测抗气溶胶干扰方法研究进展[J]. 兵器装备工程学报 2020(08)

- [27].星载云–气溶胶激光雷达光机系统结构及研究进展[J]. 红外与激光工程 2020(08)

- [28].基于卫星遥感气溶胶产品评估体系的气溶胶时空分布及变化趋势表征[J]. 环境科学学报 2020(09)

- [29].气溶胶辐射效应对边界层及污染物浓度的影响[J]. 三峡生态环境监测 2020(03)

- [30].民机货舱气溶胶燃爆特性的实验研究[J]. 工业安全与环保 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4953326b9476892a8b37dbca.html