# 钴铬合金表面二氧化钛薄膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

钴铬合金铸造支架的可摘局部义齿（removable partial denture,RPD）是临床广泛应用的牙列缺损的修复方式之一。但临床观察和实验研究均发现,RPD戴入后,其卡环、基托、连接体有碍口腔自洁功能,影响口腔微环境,从而可导致基牙的龋病、牙龈炎、牙周炎的发生。近年来,二氧化钛（Titanium dioxide,TiO2）以优异抗菌效果及良好的生物相容性得到国内外学者的认可,已在口腔RPD基托树脂、种植体、正畸拖槽中应用。本研究采用溶胶-凝胶（solution-gelation,sol-gel）工艺、浸渍提拉法（dipcoating method）在RPD钴铬合金支架表面制备正三价铁离子掺杂(Fe3+-doped)的二氧化钛薄膜;同时对其力学性能和抗菌性能进行初步分析和探讨,通过RPD钴铬合金支架的抗菌性能来提高其自洁功能,从而为其临床应用提供理论依据和实验支持。第一部分掺杂铁离子的二氧化钛膜制备及性能表征目的:在钴铬合金表面制备Fe(3+0掺杂的二氧化钛薄膜。方法:以钛酸四丁酯为前驱体,采用sol-gel工艺、浸渍提拉法在钴铬合金表面制备Fe3+掺杂的二氧化钛膜,利用扫描电镜（scanning electronmicroscopy,SEM）、原子力显微镜（atomic force microscopy,AFM）、X射线衍射仪（X-ray diffraction,XRD）、傅立叶红外光谱仪（FourierTransform infrared spectrometer,FT-IR）、X射线能谱仪（Energy DispersiveSpectroscopy,EDS）分别表征薄膜的表面和横断面形貌、晶相结构及元素成分,并通过划痕法和磨损实验测试膜基结合强度及薄膜的耐磨性。结果:钴铬合金试样表面形成一层厚约267nm～310nm、平整致密的金黄色透明薄膜,薄膜成分为锐钛矿型二氧化钛,其主要元素成分有O、Ti、Fe。膜基结合力平均值为68.37N,同等磨损实验条件下,镀膜试样的失重量约为未镀膜者的2/5。结论:sol-gel工艺在钴铬合金表面制备Fe3+掺杂的二氧化钛薄膜光滑平整,具有良好的膜基结合力与临床应用价值。第二部分掺杂铁离子的二氧化钛膜对变形链球菌的抗菌性能目的:探讨掺杂Fe3+的二氧化钛薄膜在体外对变形链球菌的抗菌效果。方法:采用sol-gel浸渍提拉法在钴铬合金表面制备未掺铁和不同Fe3+掺杂量的二氧化钛薄膜。采用贴膜法测试纯二氧化钛薄膜和掺Fe3+二氧化钛薄膜分别在紫外光、荧光灯、黑暗条件下对变形链球菌的抗菌活性,并测定最佳抗菌活性时Fe3+掺杂量,以未制备二氧化钛膜的钴铬合金为对照组。结果:在紫外光、荧光灯、黑暗三种条件下,掺Fe3+量为0.5%摩尔比的二氧化钛薄膜的抗菌率分别是92.06%、86.04%、74.04%,纯二氧化钛薄膜的抗菌率则分别是69.39%、54.73%、39.62%。三种不同光照条件下掺杂的和未掺杂薄膜的抗菌活性,以及同一薄膜在三种光照条件抗菌活性均存在着统计学差异（P＜0.05）。Fe3+/Ti的最佳摩尔比在紫外光和黑暗条件下为2%,荧光灯下为1.5%。结论:掺Fe3+的二氧化钛薄膜抗菌活性高于未掺杂Fe3+的二氧化钛薄膜,可通过调整Fe3+的掺杂量可优化其抗菌活性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 第一部分 掺杂铁离子的二氧化钛膜制备及性能表征

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 第二部分 掺杂铁离子二氧化钛膜对变形链球菌的抗菌性能

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 全文小结

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 文献综述

### 相关论文文献

- [1].可摘局部义齿支架用钴铬合金的腐蚀相关因素[J]. 口腔颌面修复学杂志 2017(06)

- [2].氯离子对钴铬合金修复体表面形貌的影响[J]. 南昌大学学报(医学版) 2016(02)

- [3].表面氮化处理对钴铬合金机械性能影响的研究[J]. 广西医学 2014(12)

- [4].金合金与钴铬合金激光焊接后的离子析出研究[J]. 北京口腔医学 2013(03)

- [5].化学镀银后钴铬合金基托材料对白色念珠菌的抗菌性能研究[J]. 华北理工大学学报(医学版) 2020(01)

- [6].加入氧化铝制备齿科用钴铬合金微观组织分析[J]. 焊接技术 2019(09)

- [7].焊接技术在钴铬合金、钛合金铸造支架义齿中的应用[J]. 医学信息(中旬刊) 2010(09)

- [8].两种基托制作全口义齿的临床评价[J]. 大理学院学报 2010(12)

- [9].钴铬合金表面铁离子掺杂二氧化钛膜的制备[J]. 口腔医学 2008(04)

- [10].不同金属处理剂对钴铬合金与基托树脂粘结强度的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2013(01)

- [11].表面处理对钴铬合金与瓷结合力的影响[J]. 中外医疗 2011(15)

- [12].非贵金属合金材料钴铬合金烤瓷联冠式固定夹板用于牙周炎修复[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(25)

- [13].热处理对牙用钴铬合金表面显微硬度的影响[J]. 第三军医大学学报 2008(07)

- [14].钴铬合金烤瓷牙修复牙体的临床效果探讨[J]. 中外医疗 2014(26)

- [15].激光选区熔化成形钴铬合金及钛合金金瓷结合强度的研究[J]. 中国实用口腔科杂志 2020(02)

- [16].软质切削钴铬合金与铸造钴铬合金冠边缘适合性的比较[J]. 实用口腔医学杂志 2018(05)

- [17].钛合金和钴铬合金表面细菌黏附的实验研究[J]. 中国医药指南 2015(07)

- [18].铸造钴铬合金含银抗菌涂层表面特性及抗菌性能研究[J]. 实用口腔医学杂志 2014(05)

- [19].三种铸造合金及其相互作用的细胞毒性评价[J]. 北京口腔医学 2011(03)

- [20].钴铬合金烤瓷全冠的临床观察[J]. 中国误诊学杂志 2010(09)

- [21].新型钴铬合金与高金合金边缘适合性和金瓷结合强度的比较[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(12)

- [22].钴铬合金和聚醚醚酮用于可摘局部义齿支架的三维有限元分析[J]. 国际口腔医学杂志 2019(05)

- [23].不锈钢/钴铬合金激光焊接头的微观组织分析[J]. 长春工业大学学报 2017(05)

- [24].铸造钢网应用于全口义齿的临床观察[J]. 现代医药卫生 2009(23)

- [25].选区激光熔化钴铬合金的组织及性能研究[J]. 热加工工艺 2017(22)

- [26].国产钴铬合金平台药物洗脱支架植入术后支架内血栓形成的临床分析[J]. 中国临床医学 2016(03)

- [27].二氧化锆与钴铬合金修复体精细抛光后对天然牙磨耗的影响[J]. 口腔医学 2018(01)

- [28].纯钛、钴铬合金及树脂基托对修复效果的影响对比研究[J]. 全科口腔医学电子杂志 2018(24)

- [29].牙龈卟啉单胞菌和变形链球在不同方法制作的钴铬合金表面粘附能力的研究[J]. 全科口腔医学电子杂志 2019(17)

- [30].钛对钴铬合金丝/不锈钢丝激光接头组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4953d356ec0ce2f9a0464c2e.html