# OBS网元管理系统及故障管理

### 论文摘要

随着互联网的不断发展和各种新兴业务的出现,对电信网络的需求越来大,电信网络也变得越来越复杂。国际电信联盟ITU-T提出制定了一套电信网络管理标准TMN（Telecommunications Management Network）,从全球电信网的角度出发,提供一种有组织的体系结构及标准化的接口,使不同类型的管理系统之间、管理系统和电信设备之间都能以一致的方式交换管理信息,按照规范的方法对整个电信网进行综合维护和统一管理。论文首先围绕TMN网络管理标准对光突发交换OBS网络管理进行了分析,按照TMN的管理逻辑分层,采用简单网络管理协议,将OBS网络分为网络管理层,网元管理层和网元层。网元层是物理设备节点,具体是OBS网络的边缘节点和核心节点,网元管理层是针对单个网元设备进行管理,网络管理层负责管理连接整个被管理网络的所有连接节点,整个管理网络完成对OBS的性能管理,配置管理和故障管理。根据SNMP协议的体系结构,将OBS网元管理层设计为多代理实现,采用管理者／主代理／子代理管理模型。管理端设计为人机交互界面,直接与主代理通信,将各种管理信息通过主代理发送给下层网元。将子代理直接嵌入下层物理设备中,接收管理信息来读取或者配置网元设备参数的值,并且收集网元设备发生的故障信息将其发送给上层进行处理。在网络管理的性能管理,配置管理,故障管理,安全管理,计费管理五个功能领域中,故障管理既是网络管理的核心部分,也是用户最关心的领域。故障管理的主要目的是保证网络能够提供连续、可靠的服务。论文针对OBS网络着重探讨了被管理网络主动向管理端发送故障通知的实现,嵌入网元设备中的代理时刻检测着网元的运行状态,当网络中有异常发生时,将该异常报告给网络管理端。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 OBS网络研究背景

- 1.2 OBS网络管理现状及发展

- 1.2.1 OBS性能管理

- 1.2.2 OBS配置管理

- 1.2.3 OBS故障管理

- 1.2.4 OBS安全管理

- 1.2.5 OBS计费管理

- 1.3 论文主要内容

- 第二章 基于TMN的OBS网络管理设计

- 2.1 电信管理网TMN

- 2.1.1 TMN网管系统的开放体系结构

- 2.1.2 TMN网管系统的功能结构

- 2.1.3 TMN管理层次模型

- 2.2 OBS网络管理通信协议选择

- 2.2.1 CMIP和SNMP

- 2.2.2 SNMP的体系结构

- 2.2.3 分布式SNMP网络管理模型

- 2.3 基于TMN的OBS网络管理架构设计

- 2.3.1 OBS网络分层设计

- 2.3.2 OBS多代理通信模型

- 2.4 OBS网络管理多代理通信机制

- 2.4.1 管理端和主代理之间的通信机制

- 2.4.2 主代理和子代理之间的通信机制

- 2.5 本章小结

- 第三章 OBS网络管理的多代理实现

- 3.1 实验系统平台

- 3.2 OBS管理端和主代理通信实现

- 3.2.1 管理端模块实现

- 3.2.2 主代理模块实现

- 3.3 OBS主代理和子代理之间的通信实现

- 3.3.1 子代理模块实现

- 3.3.2 OBS边缘节点子代理模块实现

- 3.3.3 OBS核心节点子代理模块实现

- 3.4 本章小结

- 第四章 OBS网络故障管理实现

- 4.1 OBS网络故障管理

- 4.1.1 OBS故障管理需求分析

- 4.1.2 用于故障管理的SNMP Trap报文

- 4.2 基于SNMP协议的OBS故障管理实现设计

- 4.2.1 OBS网络故障管理的子代理端实现设计

- 4.2.2 OBS网络故障管理的主代理实现设计

- 4.2.3 OBS网络故障管理的管理端实现设计

- 4.3 本章小结

- 第五章 论文总结和展望

- 4.1 论文总结

- 4.2 论文展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/495b54d1dda1645047fb55e7.html