# 生态办公建筑设计策略分析

黑龙江省建筑设计研究院

摘要：在现代建筑设计发展的过程中，越来越崇尚节能设计的运用。面对日益严重的环境污染问题，节能设计是有效降低环境污染的重要保障，所以在建筑设计中应该进一步落实节能的措施。办公建筑是当前社会发展中的用能大户，所以在实际应用中应该从办公建筑着手加强对生态手段的运用，以此实现更加良好的环境建设，为我国生态水平的提高作出重要的贡献。

关键词：生态办公；环保建筑；建筑设计；节能策略

当前，建筑设计的生态理念愈发深入，在满足建筑舒适性的同时，为了改善当前的生态环境，有必要对办公建筑的设计进行重新的布局与规划，融入生态性的设计理念不仅有助于整个建筑水平的提升，更重要的是对我们赖以生存的环境具有重要的影响，基于这一原因，本文对生态办公建筑的设计做出了相应的阐述，希望可以有效的改善城市环境质量差的现象，因地制宜的发展我国的生态环境建设，为建筑的长久使用打下重要的基础。

1、生态办公建筑的特点

一座建筑之所以能够被称之为生态办公建筑，主要具备了如下几个特点。一是低能耗的特征。其能源消耗量与一般建筑相比能够降低一半，有效的保证了能源的使用。二是具备环境友好性的特征，在使用的过程中，可以将建筑的使用寿命得到有效的延长，并且对环境的影响更小，面临日益严重的热岛效应具有极佳的改善作用，同时对声光等污染也能起到良好的改善效果。三是在室内环境的改善上具有显著的优势。传统办公环境具有一定的封闭性，人们在工作时会具有一种压抑的情绪，一定程度上就会造成工作效率的降低，所以提高室内的办公环境质量，员工的办公积极性也会具有明显的提高。类似生态建筑的特点还有很多，无论是从人性化的角度进行分析还是从生态性的角度，都是建筑设计中的重要创新，因此应该继续将其发展下去。

2、设计生态办公建筑的理念

在进行设计的过程中，需要从两方面加以关注，一是低于相关性，二是设计手段的运用。在建筑的设计中需要与周围的环境相互融合，任何一种建筑的设计都不能脱离环境而单独的存在，因此只有满足地域相关性的设计理念，才能将生态办公建筑完美的呈现在大众眼前。需要考虑的因素包括气候、地貌、建筑的整体形态以及相应的空间布局等，这些因素中都可以体现出生态性的特点。采用具有地域特色的材料，一方面可以降低建筑的运输成本，另一方面还具有当地的人文特色，给人留下深刻的印象。此外，设计手段的运用可以为建筑设计起到事半功倍的作用。要想将生态办公楼加以进一步的优化设计，就要将全方位的设计手段加以融合，采用数字化、智能化的技术将建筑中照明、保全、防火等相关的内容有机的结合在一起，形成一个整体的形态，这样就可以实现最佳的管理状态，这在当前的生态办公建筑中是主要的设计目标，同时也是未来重要的发展趋势。

3、对生态办公建筑的设计策略分析

3.1满足自然生态的设计要求

从自然的角度对生态办公建筑进行分析，人们的生活中离不开阳光、水以及空气，所以在进行设计时要尽可能的优化这三方面的内容，一是要选对朝向，利用太阳能的优势对办公建筑进行供电，同时也可以达到自然通风的要求，但是要对暴风雨的出现有所防范。将建筑中的布局加以合理的规划，给人一种错落有致的感觉，一般情况下，通常都是选用斜列式、错列式等风格的建筑群平面布局。上述类型的布局既满足了通风的要求，使得常年具有自然风压，还满足了自然采光的需要，为人们的办公环境提供了良好的条件，更加有助于工作效率的提高。

除此之外，建筑空间的良好组合，庭院空间的利用对于建筑室内环境的影响起到了最根本的作用。生态化设计设计在确定交通核位置时，不仅要从经济性和结构均匀性的考虑，更应从热工效应和环境舒适性方面考虑。最有效的平面空间布置是东西向双核，南北为主朝向的模式。这样，电梯厅、楼梯和卫生间就有了自然的采光和通风及朝外的视野。诺曼•福斯特的法兰克福商业银行总部大厦是全球第一座生态型高层办公楼，整座大厦除在极少数的严寒或酷暑天气中，全部采用自然通风和温度调节，将运行能耗降到最低，同时也最大程度地减少了空气调节设备对大气的污染。该建筑平面为边长60米的等边三角形，三个核（由电梯间和卫生间组成）构成的三个巨型柱布置在三个角上，巨型柱之间架设空腹拱梁，形成三条无柱办公空间，其间围合出的三角形中庭，如同一个大烟囱。为了发挥其烟囱效应，组织好办公空间的自然通风，经风洞试验后，在三条办公空间中分别设置了多个空中花园。这些空中花园分布在三个方向的不同标高上，成为“烟囱”的进、出风口，有效地组织了办公空间自然通风。三角形平面又能最大限度地接纳阳光，创造良好的视野，同时又可减少对北邻建筑的遮挡。因此，大厦被冠以“生态之塔”、“带有空中花园的能量搅拌器”的美称。

3.2满足节能的设计要求

（1）门窗节能的措施

目前现代的办公楼中大多使用大面积的玻璃幕墙，这种透明围护结构会产生冷热桥作用，因此提高玻璃幕墙的保温隔热是减少建筑能源消耗的重点。具体的设计中可以采用设计双层玻璃幕墙作为主要节能方式，和单层玻璃幕墙相对比，双层玻璃幕墙体现出较好的降低噪音干扰、隔热保温的优点。空气间层划分为水平与垂直两个方向，使其内部的气流循环相互无影响，对防火和隔音十分有利。办公区能自然通风，由于空气间层内的对角气流使室内办公空间的空气静压小于双层幕墙空气间层的空气静压，因此形成一个空气压力差值，抽出室内不新鲜的空气；办公空间的自然通风换气改善了工作空间的空气质量，降低室内综合症的发生。另外外窗遮阳的设置也大大降低了太阳的辐射，减少建筑能耗。

（2）外墙、屋面节能的措施

建筑围护结构除了门窗外，外墙和屋面等外围护结构的设置也是至关重要的。围护结构保温构造的方案分为以下几种：1）单设保温层；2）使用封闭的空气间层或带铝箔的封闭空气间层；3）保温层与承重层合二为一；4）或其他符合构造。由于保温层位置的不同，保温方式又分为内保温、中间保温和外保温，而这其中，外保温的效果最优。除此以外，有关建筑屋顶和外墙的节能措施有：使用浅色饰面，降低围护结构对太阳辐射的吸收；屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层，增加屋顶隔热能力；采用蓄水屋面和种植屋面等

4、结语

综上所述，只要把节能设计关按照节能新标准严格制定，建筑物的物理状况以及品质必须是一流，建筑质量达到或者超过相关建筑条例或者相关规范的要求；建筑物具有灵活的平面布局与高效的使用率，具有高性能的节能设施以及人性化、生态化的智能化办公环境。所以，现在的目标就是设计出一幢能适应将来发展的，集办公、展示、会议于一体化的生态、节能、环保、智能型办公楼。更进一步来说，并且可以体现当地的风俗习惯以及地方文化。

参考文献：

[1]吴聪慧.生态办公建筑设计的技术理念之初探[J].长春工程学院学报：自然科学版.2009（1）：16-20

[2]张瑛.绿色生态办公建筑的实践[J].山西建筑2011（31）：11-12

[3]吴明子.德国拜耳集团青岛投产生态办公楼[J].新材料产业2012（11）：86-86

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49629a030b216e3df81c1f87.html