# 水利工程中拦河坝防渗施工技术分析

东平县水利建筑安装公司山东泰安271500

摘抄：在进行水利工程施工的时候，有必要选用优秀的防渗技术，避免水利工程出现渗漏情况。研究防渗技术的目的就是为了保障水利工程的质量，如果防渗技术不过关，则水利工程就难以顺利的进行，人们的生活质量会受到很大的影响。笔者在这方面进行了深入的研究，希望能够给相关的从业人员以帮助。

关键词：水利工程，拦河坝防渗，技术分析

最近几年，越来越多的水利工程用于防洪和农业灌溉，在一定程度上提高了居民的生活水平和质量。但是，在水利工程建设过程中，由于可预见和意外的因素经常存在，使得水利工程发生渗漏的问题屡见不鲜，在很大程度上使水利工程的使用寿命和效果受到严重的影响，同时也威胁着水利工程附近人民的生命和财产安全。故此，当前我们需要重点考虑的一个问题就是将防渗处理技术应用在水利工程建设中去，以期能够助力水利工程健康可持续发展。

一、水利工程渗漏原因分析

1.施工原因。水利工程进行施工的时候，会受到各种因素的影响，这些因素都可能导致水利结构存在安全方面的问题，例如说密实性没有满足要求，运行了一段时间之后，就可能出现渗漏问题。水利大坝长年累月的运行会使其遭受到巨大的降水量，水利结构长此以往就可能出现渗水问题。结构原因。材料、设计能都会影响着水利工程的结构，如果这些方面出问题的话工程的结构也会受到非常不好的影响，导致水利结构出现问题，渗漏问题也就随之出现了。

2.缺乏合理的施工方案。施工过程以施工方案作为操作。依据，因此若方案出现问题，将难以保证后续施工质量，部分施工人员在设计相关方案时，缺乏对整体施工要素的综合考量，大大增加的施工方案与实际过程中存在的偏差，导致堤坝防渗存在漏洞，增加出现问题的几率。存在一定的材料隐患。在实际施工中，因成本资金等因素的限制，导致施工材料存在质量隐患，增加了堤防施工的难度，由材料因素直接导致施工存在质量问题。在实际施工中，部分施工单位为落实材料检查工作，难以保证材料复合标准施工要求，难以为工程提供质量保证，进而增加了堤坝发生渗漏的可能性。

二、水利工程施工中的防渗技术

1.防渗墙，振动成墙技术。顾名思义，这一技术的应用主要是通过振动来将两块互为导体的插板插入指定的深度，再将建筑材料灌注到这两个插板之间。这一技术的应用对于外界环境并没有太高的要求，同时在技术上也比较成熟，在国内已经取得了一定程度的应用。

2.高压喷射灌浆防渗施工技术。高压喷射灌浆防渗施工技术是借助于压缩机的压缩空气，使浆液在灌浆时形成高速喷射的状态，把灌浆部位的土层结构破坏掉并混杂进土壤的颗粒结构中，最终凝结成壁状的耐水固结体，达到防渗的效果。高压喷射灌浆防渗施工技术按喷射方式可分为摆喷、旋喷、定喷3种施工方式。高压喷射灌浆防渗施工技术的优点是施工设备较简单、施工效率较高、施工成本低、防渗效果较好、适用范围较广。但也存在着施工设备数量较多、对施工土质要求较高、施工控制不易、容易出现漏喷等缺点。

我们说一说利用土坝坝体劈裂灌浆来避免渗漏。工作人员要根据水利坝体的轴线，安放灌浆孔，浆液沿着坝体上的灌浆孔，灌入到坝体内部，灌浆和坝体泥浆发挥其功效，让坝体缝隙得到妥善的处理。这种灌浆防渗的技术，能够优化坝体结构，让坝体更加的稳固牢靠，如果坝体出现劈裂的话，就应该科学的挑选灌浆技术，若是坝体劈裂非常多的话，就应该挑选全线劈裂的灌浆技术，确保坝体足够的密实，让坝体结构能够更好的杜绝渗漏。

3.水利水电工程量巨大，因此在施工阶段需要耗费一定的时间，为了避免建筑旁的河水对施工过程造成影响，则需要采取围堰围护基坑的方法，将河水的流程进行引导，绕过施工位置。为进一步加快施工进程，施工前要对施工环境详细了解，比如当地气候、地形、空气湿度、环境温度等等，对这些数据详细调查，能够一定程度上判断施工区域何时处于枯水季节期间，这对施工的成本判断有一定影响。假如能够在枯水季节进行施工，则可以避免进行大规模的采取围堰围护措施，也可以节省大量的不必要开支。采取最科学的方法完成导流，也是围堰的重点工程内容。依据河体的流速进行围堰的设计，才能顺利完成围堰的建设。

三、水利工程防渗施工的把控方案

1.挑选科学合理的防渗技术。防渗属于水利水电工程进行施工时，非常关键的一项环节。进行施工的时候，工作人员有必要深入的研究工程的实际情况及其防渗技术。然后根据研究的结果，挑选科学有效的防渗处理技术。由于渗漏有着许多类型，防渗技术要负责的区域也有所差异，所以，工作人员需要结合实际情况挑选防渗技术，这么做才能真正的保障工程的顺利施工。

2.射水法防渗墙施工技术，射水法防渗墙施工使用的设备包括造孔机、混凝土搅拌机、混凝土浇筑机3种。施工时先由造孔机射出高速的水流对土层进行切割，并通过上下运动对孔壁进行修整，同时采用泥浆护壁；在槽孔形成后，再进行水下混凝土或塑性混凝土的浇筑，形成防渗墙。

3.地下连续超薄砼防渗墙及施工技术作为是一种非常有效的防渗施工技术，地下连续薄砼防渗墙技术主要应用于坝身、基础垂直的防渗方向，或者应用到坝体心墙的防渗和土石坝，其防渗效果尤为显著。并经过多年的探索、实践以及应用，使得地下连续薄砼防渗墙技术逐渐完善并趋于成熟，其相比于以往的技术设备，其主要优势是既提高了造墙施工的效率，墙体质量更加先进，而且可以节约投资成本。

4.混凝土防渗墙施工技术此技术主要是应用垂直防渗技术队坝体进行防渗施工，主要应用于20世纪60年代，并逐渐兴起，适用范围扩大，经历了数十年的应用与经验总结，不断优化与完善，成为现阶段我国最常见的防渗施工技术之一，并具有举足轻重的地位。在使用混凝土防渗墙技术进行施工时，需要对防渗墙的厚度进行监督、管理，此方式修建的墙段具有紧密性特点、位置较紧凑，安全可靠、稳定性较强，采用此技术可形成永久性防渗墙体，有效封堵堤坝中的渗漏问题。混凝土防渗墙施工技术，由深厚型、浅薄型两种常见形式组成，其根据不同的堤坝类型、简述条件等进行择优选择。在墙体深度为10m～20m范围内可选择浅薄型技术进行防渗施工。此技术主要应用于大型江河坝体施工中，一般施工厚度可达到100～250mm，最厚防渗结构可为300m，也可应用于坝基厚度小于30m、水头较小的土石坝工程中，形成结构稳定的防渗功能。在坝体强深超过30m、水头大于20m的大型坝体、重要防渗工程中，可采用深厚型防渗施工技术，其防渗墙厚度可达到600mm～1300mm，防渗性能大大增强。抓斗成槽法成墙技术。同样的，这一技术与上文中提到的技术在器具上也存在着一定的差异，在这一过程中我们将应用液压抓斗机来完成成槽操作。对于实际的施工过程来说，施工人员只需要利用抓斗机直接在坝体上进行挖槽操作即可。

结束语

总而言之，现阶段，有很多中防渗技术被应用在水利工程的建设施工中，尽管不是任何一种技术都能被积极有效的应用，但是，在具体的建设施工中，施工单位要根据实际的环境情况和特点，选择最佳的防渗处理技术，并将施工人员的专业技能进行不断的提高，从而最终能够使水利工程施工建设水平提升一个新的高度。与此同时，在现代化飞速发展的背景下，保证有小时工的基础上，要学会创新，创新新技术和新方法，从而能够让水利工程行业实现健康可持续发展，实现效益最大化的同时，更好的为人们提供服务，并助力国家经济的繁荣发展。

参考文献：

[1]雷威，吴克辉.水利工程中堤防防渗施工问题及应对措施[J].农村实用技术，2019（2）：51-52.

[2]王伟，对水利工程堤防防渗施工技术的思考[J].时代农机，2018，45（9）：25.

[3]康明.水利工程堤防防渗施工技术应用解析[J].建筑技术开发，2018，45（17）：42-43.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49b9acef41a0ec673002c1a4.html