# 市政道路工程施工质量控制要点戚明伟

关键词：市政；道路工程；质量控制；存在问题

引言

市政道路工程施工中任何一个环节控制不到位，容易引发质量问题，因此，要求施工单位在明确整体施工目标的基础上，把握不同施工环节的施工要点，积极采取针对性措施，做好不同施工环节的质量控制，为施工目标的顺利实现奠定坚实基础。

1市政道路工程施工质量控制难点

1.1市政工程的施工环境非常繁杂

往往在市政道路的施工现场，都是城市中的交通要处，想要进行封闭式施工的可能性不大。人流来往密集，难以进行控制，再加上各类管道穿插，施工的作业面较为狭窄。因此施工时，面临着作业量大、连续性差以及各类零散问题；

1.2施工计划中途变更

市政道路工程大多数都在城市内部，并且是由政府出资建设，所以在施工的过程中，往往要将对市民的影响降到最低，所以会对市政工程的进度和工期进行严格要求，保证和计划的一致。所以在进行施工时，有些施工单位为了抓紧工期，必然会在过程中对计划有所更改，从而影响到对施工质量的控制；

1.3地下环境也会对工程质量造成一些影响

如果施工环境中的土质较差或地下水位较高，需要对井点或深井进行降水，当地下水位降低到一定高度时，才能进行施工。因此，也会对工程质量控制产生负面影响。

2市政道路工程施工质控存在的问题

2.1市政道路施工的管理体系不够健全

为了确保市政道路工程的有序进行，需要加强施工管理工作。由于市政道路工程施工条件复杂，施工时间较长，市政道路工程涉及利益较多，因此，只有加强市政道路工程施工管理工作，才能确保工程的顺利开展。但经过调研发现，我国市政道路工程中存在诸多问题，建筑材料的大量浪费、施工资料不完善、未在规定施工工期内交工等，以上问题的产生都是因为缺乏完善合理的施工管理体系，由此会进一步导致市政道路工程施工质量低下，施工成本增加。

2.2施工技术问题

从当前市政道路工程施工中来看，其存在诸多的质量问题。由于路面基底、路基弹簧压实度不足，造成路基局部出现沉降、路床积水、边坡滑坡以及路堤失稳等问题。在道路挖方过程中，经常存在超挖、塌陷、土方侧移以及下陷的问题，在回填土工程中，也时常发生回填土过后表明平整度不足及压实度达不到要求。混凝土表层在风化作用下，非常容易发生收缩，由此就会产生浅细的裂纹。以上市政道路工程施工中的高难度问题都严重阻碍了工程的正常进行。

2.3施工团队专业素质偏低

对于市政工程整体质量来说，施工人员的专业素养对其是有较大影响的。经调研发现，当前市政道路工程施工中，施工作业人员大多都是农民工。虽然这些农民工具有认真工作的态度，但其专业技能是普遍偏低的，同时也缺乏工程质量安全意识，由此就严重阻碍了市政道路工程的有序施工。

3提高市政道路工程施工质量的建议和对策

3.1严格控制路基施工质量

路基施工根据具体条件不同，有挖方和填方两种方式，下面分别就其施工质量控制进行论述。对于需要填方施工的道路工程，在施工前首先进行填方试验。根据试验结果，确定正式施工的设备类型、组合方式以及施工工艺参数、材料性能参数等指标。施工时要先进行场地这整理，将施工作业面上的杂物清除干净，场地压平夯实。如果现场土质太差，比如含水量过大，就需要进行翻地、晾晒，降低含水量直至施工标准。如果作业面存在大量软土，根据情况还需要进行置换处理。路堤采用分层填筑的方法施工，每进行一层填筑作业都要进行检查，合格后才能进行压实作业。压实作业力度要从小到大，按照从两侧向中间，从低处向高处的方向进行，先采用静压法再采用振动压实法。对于需要挖方作业的路段，要按照从上向下的顺序逐层开挖，挖掘作业要严格遵循施工设计和边坡坡度的有关规定，严禁私自改变挖掘方向、位置和深度。为避免降水对施工的影响，在边坡开挖后就要做好相应的排水措施。

3.2严格控制混凝土路面施工质量

路面是道路最上层结构，受外部环境影响最为突出，直接承受来往车辆载荷，因此，路面强度就成为工程施工质量管理的重点。首先是要使用高强度的施工材料，混凝土需要满足28天抗弯拉强度4.0兆帕至5.0兆帕、抗压强度30兆帕至35兆帕的标准。不能使用425号以下标号的混凝土，单位水泥用量要大于300千克。由于各地天气、温度、湿度等条件不同，混凝土配比不能一概而论，坍落度也有所差异，但总体而言，坍落度要控制在1到2.5厘米之间，水灰比小于等于0.5。施工时，使用平板式振捣器进行振捣。振捣要均匀、到位，但防止过度振捣。砂浆层厚度不能超过5毫米。浇筑完成，等混凝土抗压强度不低于10兆帕时再进行切割作业，切割时要保证边口整齐、完整，避免碎裂。混凝土路面养护时间不能低于14天，期间要做好覆盖、保持湿度，避免强风和曝晒。胀缝位置应按设计要求留置。

3.3严格控制人行道施工质量

人行道要以侧石为基准进行测量放线，确定外边线位置，同时按照5米间隔的标准设置水平桩，从而在高程和方向上进行控制。在路基处理方面，要使用专用机械进行压实处理，确保土基密实度达到96%以上。之后在上面铺设稳定层，稳定层厚度控制在10厘米，以水泥石粉为施工材料。在此基础上铺设砂垫层，厚度控制在3厘米，以用来调平地面。最后在进行人行道方砖铺设作业。施工时要慢速放平方砖，并用木锤敲平。铺设完工后要进行为期3天的养护作业，期间避免承受载荷。

4结束语

市政道路工程施工涉及的环节较多，施工单位应结合市政道路工程实际，加强不同施工环节的施工质量控制。本文通过研究得出以下结论：

（1）市政道路工程施工质量控制的要点较多，施工单位应做好充分的准备，尤其在认真研究施工图纸的基础上，做好施工技术交底工作，使施工人员认真控制各环节施工参数，保证施工参数满足规范及设计要求。

（2）市政道路施工中路基、基层、面层及附属物施工是施工工作的关键，施工单位应严格按照相关施工工序进行施工，尤其应加强施工细节的监督与检查，保证各施工细节落实到位，促进市政道路作用的充分发挥。

参考文献

[1]惠柏文.中山大街道路维修工程施工质量控制研究[D].吉林大学，2014.

[2]高建纲.城市沥青路面施工质量控制研究[D].长安大学，2015.

[3]陶蕾.市政道路施工质量管理中存在的问题及防范措施[J].交通世界（工程技术），2015，（6）：24-25+39.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49e10b61e968b3fbacc6ef96.html