# MACSV DCS的翻译型仿真软件开发

### 论文摘要

本文所述的内容是MACS V DCS的翻译型仿真软件开发,该仿真软件应用于火电机组虚拟DCS仿真系统的开发中。本文以北京同方电子科技有限公司的DCOSE仿真平台为依托,以和利时公司的MACS V1.1SP4patch3DCS (MACSV DCS)为研究对象,介绍了全翻译型虚拟DCS仿真的技术方案及实现步骤。根据MACS V DCS的特性,利用面向对象的软件开发思想,采用Visual Studio. NET2003开发工具,开发了MACS V DCS翻译型仿真机的翻译软件。该仿真软件在青铜峡铝业自备电厂2×330MW机组上的仿真应用表明,该翻译型仿真机能够完全实现MACS V DCS的组态逻辑和操作画面的翻译。所做工作如下：项目初期,深入研究了分布式控制系统和MACS系列控制系统的工作原理,及其与DCOSE平台中虚拟分布式控制系统的差异,解析逻辑和画面源文件。整理整个控制系统所需的算法模块的性质和内容,为逻辑组态软件的开发奠定基础。并整理归档以供将来参考和使用。然后所研究的内容开发出MACSV DCS翻译型仿真机的翻译软件,包括逻辑组态翻译软件和画面组态翻译软件。论文将两个软件的开发过程分开叙述,将每个过程细化,以需求分析、输入文件解析、输出文件要求、项目架构、代码编写和结论六个部分阐述。其中逻辑组态软件重视模块问的连接关系和算法实现。而画面组态由于是要显示在人机交互界面上的,所以软件开发过程中更加重视画面的精准度和操作的灵敏度。两个软件在项目中期,都遇到了不同的困难,对此论文进行了单独的叙述,克服了DCOSE仿真支撑平台的某些局限性,对和利时MACSV控制系统和DCOSE控制系统的分歧进行协调统一,最大限度的保证仿真平台的仿真精度。在开发过程中,大量使用了面向对象的多态思想,重视代码重用,优化算法。本文较好的完成了火电厂仿真机翻译软件的开发,并应用于实际项目中,为今后相似课题的研究做了大量的尝试和铺垫。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景与意义

- 1.2 研究现状与存在问题

- 1.3 DCS控制系统

- 1.3.1 DCS的概念和应用过程

- 1.3.2 DCS系统的基本组成

- 1.3.3 DCS的特点

- 1.4 虚拟DCS介绍

- 1.4.1 虚拟DCS概念

- 1.4.2 虚拟DCS的主要功能和方式

- 1.4.3 翻译式虚拟DCS的特点

- 1.4.4 火电机组仿真中的应用

- 1.5 本课题主要工作

- 第2章 和利时MACSV控制系统研究

- 2.1 MACS系列控制体统概述

- 2.2 MACSV系统的体系结构

- 2.3 控制器算法组态研究

- 2.4 MACS V系统的图形组态研究

- 2.5 数据库组态

- 2.6 相关难点

- 第3章 DCOSE平台仿真系统概述

- 3.1 DCOSE仿真系统介绍

- 3.1.1 DCOSE的组成

- 3.1.2 先进的虚拟DPU技术

- 3.1.3 图形化建模技术

- 3.1.4 画面显示工具

- 3.2 虚拟DCS全翻译式仿真实现方案综述

- 3.3 DCOSE系统的技术创新

- 3.4 本章小结

- 第4章 逻辑组态翻译软件的开发

- 4.1 功能块模具的整理

- 4.2 控制算法的实现

- 4.3 I/O点的抽取

- 4.4 逻辑组态翻译软件的开发

- 4.4.1 功能块型POU的翻译

- 4.4.2 程序型组态的实现

- 4.4.3 相关难点

- 4.5 翻译工具介绍

- 4.6 本章小结

- 第5章 画面组态的翻译软件开发

- 5.1 hollysys图形文件解析

- 5.2 SVG文件结构和添加属性的定义

- 5.3 XML编程语法

- 5.4 画面文件的翻译

- 5.4.1 静态图元

- 5.4.2 动态特性

- 5.4.3 交互特性

- 5.4.4 特殊图元处理

- 5.5 转换工具介绍

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].和利时MACSV DCS网络结构及通讯问题研究[J]. 新疆电力技术 2014(01)

- [2].和利时MACSV DCS系统与浙大中控DCS系统比较研究[J]. 哈尔滨职业技术学院学报 2015(06)

- [3].MACSV DCS控制系统在焦炉煤气制甲醇项目中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2011(12)

- [4].MACSV DCS翻译型仿真软件的开发[J]. 热力发电 2012(04)

- [5].MACSV DCS在PVC生产中的应用[J]. 聚氯乙烯 2009(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49ee68e9911e1eb1ebbc81ef.html