# 基于EFG法形状优化的数值方法研究与工程应用

论文题目: 基于EFG法形状优化的数值方法研究与工程应用

论文类型: 博士论文

论文专业: 计算数学

作者: 龚曙光

导师: 陈艳萍,黄云清

关键词: 形状优化,无网格法,灵敏度分析,虚载荷,有限元法,权函数

文献来源: 湘潭大学

发表年度: 2005

论文摘要: 结构形状优化就是通过改变区域的几何形状来达到改善结构的受力特性,其中更多的是降低应力集中或改善应力的分布状况,它已越来越受到工程应用的重视。无网格法的最大优势是节点之间摆脱了网格的束缚,将无网格法与形状优化相结合,能够彻底地解决形状优化过程中所出现的网格扭曲或畸变问题。在众多的无网格方法中,无网格Galerkin法是在工程应用中最有发展前景的方法之一。本文首先在移动最小二乘法逼近中,研究了加权函数及其相关参数的选择。利用误差分析讨论了形函数的值与节点影响域大小之间的关系;利用均匀分布和非均匀分布的节点排列方式,探讨了加权函数的分布规律对形函数及其导数的影响;通过建立误差的能量范数,对照分析了权函数曲线的分布规律对逼近结果的精度影响,得到了在移动最小二乘法逼近中选择权函数及其相关参数的建议。利用Lagrange乘子法来施加实质边界条件,通过对Galerkin离散的平衡控制方程直接求导,得到了离散型基于EFG法的灵敏度分析算法,其中为了得到形函数及其导数关于设计变量的偏导数,分别采用了直接微分法和半解析法,并对这两种方法在一致性、计算费用与程序实现等方面进行了讨论,最后的数值实验结果显示上述算法是可行的。无网格Galerkin法的缺点是计算量大、施加边界条件困难。将无网格法与有限元法相耦合应用到形状优化中,则可以发挥两者各自的优势。本文首先在有限元区域和无网格区域之间的等参数四边形界面单元上,利用组配法实现了有限元法与无网格法的耦合,并且界面单元中的插值函数具有线性相容性。然后通过对有限元离散的平衡方程直接求导,得到了离散型的有限元灵敏度分析算法。利用相同的原理实现了界面单元上有限元灵敏度分析和无网格Galerkin法灵敏度分析的耦合,并用实例进行了数值验证。用一种确定的函数来描述边界形状有时会给优化带来一定的难度,虚载荷变量能够克服这个难度。本文在确定节点移动速度域的基础上,建立了一种基于虚载荷变量的无网格Galerkin灵敏度分析算法,提出了基于虚载荷变量的无网格形状优化的流程,该算法的最大优点是它的物理意义很明确,就是现实生产工艺“锻打”的数值模拟。最后利用上述所得到的不同的灵敏度分析方法与优化准则相结合,完成了3个不同类型问题的结构形状优化。

论文目录:

中文摘要

英文摘要

第1章 概述

1.1 研究背景与意义

1.2 形状优化的研究现状

1.3 无网格法的研究现状

1.4 无网格法在形状优化中的应用

1.5 主要研究内容

第2章 理论基础

2.1 移动最小二乘逼近

2.2 线弹性的弱式方程

2.3 位移边界条件的引入

2.4 积分求解方案

2.5 形状优化与速度域

第3章 权函数及参数的优化选择

3.1 引言

3.2 权函数及其特性

3.3 形函数与影响域的关系研究

3.4 权函数的收敛

3.5 数值实验

3.6 讨论与建议

3.7 本章小结

第4章 基于 EFG 法的灵敏度分析

4.1 引言

4.2 灵敏度分析研究

4.3 计算方法的讨论

4.4 数值实验

4.5 本章小结

第5章 耦合 FEM 的 EFG 法灵敏度分析

5.1 引言

5.2 耦合的理论体系

5.3 灵敏度分析研究

5.4 数值实验

5.5 本章小结

第6章 基于虚载荷变量的灵敏度分析与优化

6.1 引言

6.2 变量选择与速度域

6.3 灵敏度分析研究

6.4 优化设计流程

6.5 数值实验

6.6 本章小结

第7章 形状优化的工程应用研究

7.1 悬臂梁的形状优化

7.2 涵洞结构的形状优化

7.3 过渡段的形状优化

7.4 本章小结

第8章 总结与展望

8.1 论文总结

8.2 工作展望

参考文献

致谢

附录1：发表学术论文清单

附录2：主持科研项目清单

发布时间: 2006-11-02

参考文献

- [1].一种新的边界类型无网格法[D]. 张见明.清华大学2002

- [2].无网格法及液体射流高速碰撞与侵彻模拟[D]. 马利.浙江大学2007

- [3].基于SPH的流体仿真数值算法及工程应用研究[D]. 焦培刚.山东大学2010

- [4].金属及岩土冲击动力学问题的物质点法研究[D]. 黄鹏.清华大学2010

- [5].冲击爆炸问题的物质点无网格法研究[D]. 马上.清华大学2009

- [6].基于无网格法的刚—柔耦合系统的动力学建模与仿真[D]. 杜超凡.南京理工大学2017

- [7].快速多极杂交边界点法理论及在结构工程复合材料中的应用[D]. 王桥.华中科技大学2013

- [8].基于无网格的二维结构—声耦合问题新计算方法研究[D]. 李鹏.华中科技大学2012

- [9].机械结构裂纹诊断的数值分析方法与应用研究[D]. 孙远韬.武汉理工大学2008

- [10].CFD中无网格法若干关键技术研究与应用[D]. 蔡晓伟.南京理工大学2014

相关论文

- [1].工程设计中一些形状优化问题的研究[D]. 张德欣.哈尔滨工程大学2011

- [2].基于CAD/CAE集成技术的开放式参数化结构形状优化设计平台[D]. 戴磊.大连理工大学2008

- [3].面向对象的随机有限元与接触问题的可靠性形状优化设计研究[D]. 马海全.南京航空航天大学2002

- [4].无网格方法在结构计算上的改进[D]. 秦伶俐.中国农业大学2005

- [5].Kirchhoff板问题的无网格局部Petrov-Galerkin方法研究[D]. 熊渊博.湖南大学2005

- [6].自然邻近无网格法的理论与应用研究[D]. 王凯.山东大学2005

- [7].无网格方法及其在冲击动力学中的应用研究[D]. 赵光明.西南交通大学2006

- [8].一种新的边界类型无网格法[D]. 张见明.清华大学2002

- [9].应用边界元法的弹性结构灵敏度分析及其形状优化[D]. 霍同如.清华大学1989

- [10].无网格局部彼得洛夫伽辽金法在大变形问题中的应用[D]. 张希.清华大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49eff784e5ea14a1dfa17077.html