# 负载型Co-salen催化剂制备及其苯胺氧化羰化性能研究

### 论文摘要

Co-salen配合物具有结合氧能力强,结构稳定、合成简便的特点,广泛用于氧化反应和不对称手性合成的催化剂。有关Co-salen催化氧化羰化反应的报道较少,且使用的Co-salen以均相为主。我们以含不同取代基Co-salen为催化剂,成功用于苯胺氧化羰化反应,并且采用不同方法对其多相化,在保持Co-salen催化体系活性的同时,解决了催化剂和产物的分离问题,提高了催化剂稳定性和重复实用性。为了测试多相催化剂的活性,我们采取的目标反应是苯胺氧化羰化合成苯氨基甲酸甲酯（MPC）的反应。氨基甲酸酯的主要用途是作为聚氨酯（PU）单体异氰酸酯的合成中间体以及农药、药物合成方面,是一类具有重要商业价值和工业应用前景的化工原料,它的传统工艺合成一直是有毒,原子经济性较差的“光气法”,以CO为原料的羰化法为氨基甲酸酯的绿色合成提供了新的方法。CO作为低毒,低成本,来源广泛的化学试剂,除了作为还原剂,近年来,在一碳化工及有机合成中,它作为反应试剂合成多种羰基化合物应用越来越得到重视。在有CO介入的各类羰化反应中,离不开催化剂的参与,开发高活性,可重复使用和环境友好的催化体系一直是研究的热点。对于羰化法合成氨基甲酸酯取代光气法的绿色工艺,目前报导的催化剂主要有Ⅷ族过渡金属配合物及盐,无机非金属S、Se、Te等化合物,但对于后者,由于催化剂本身的毒性和难以分离,制约了其进一步的应用。本文首先研究了无醇条件下,苯胺氧化羰化合成N,N’-二苯脲的反应,提出了新型的Co（Ⅱ）salen/吡啶助剂均相催化体系。考察了不同Co（Ⅱ）salen/吡啶助剂催化体系的催化性能,研究了salen上取代基、不同吡啶衍生物助剂、主催化剂和助剂配比、催化剂装量以及温度、压力、原料气组成等反应条件对催化活性的影响,并在此基础上讨论了基于氨甲酰配合物中间体的反应机理。尽管Co（Ⅱ）salen均相催化体系具有很好活性,且和广泛使用的贵金属相比,更具有一定经济优势。但在使用中,存在和产物分离困难,溶剂用量大,不能重复使用等问题,而高效均相催化剂多相化是解决这些问题的有效途径。我们首先采用“瓶中装船”的方法,将上述合成的六种Co（Ⅱ）salen配合物成功封装于Y型分子筛的孔道内。采用FT-IR,UV-Vis,BET比表面分析,X射线粉末衍射（XRD）,X射线光电子能谱（XPS）,热重分析（TA）等方法对负载催化剂进行结构表征,并用原子吸收光谱法确定负载催化剂Co含量和反应前后Co的流失量。以苯胺氧化羰化合成苯氨基甲酸甲酯反应对负载催化剂进行活性测试,并和相应均相催化剂做比较。和均相催化剂相比,负载催化剂活性有所增加。对回收催化剂和新鲜催化剂进行XPS分析,Co的价态未发生改变。原子吸收结果表示,Co含量无明显变化,活性也无改变,说明催化剂在反应条件下是稳定和可重复使用的。利用不同活性基团对salen配体进行官能团修饰,使之和硅烷偶联剂反应,再和有机硅源进行水解共缩聚,使活性组分负载在SiO2网络骨架上,是负载配合物催化剂广泛使用的策略。而采用此法负载Co（Ⅱ）salen催化剂用于苯胺氧化羰化合成氨基甲酸酯还未见文献报道。我们选用两种不同的salen配体,经氯甲基修饰后和氨丙基三乙氧基硅烷反应,再和TEOS按一定比例水解缩聚,制备了两种有机无机杂化催化剂。这两个负载催化剂同样在苯胺氧化羰化制氨基甲酸酯反应中显示出好的催化活性。在实验条件下,对于Co（Ⅱ）salen-NH-SiO2,苯胺转化率为62.6%,MPC选择性为87.2%,对于Co（Ⅱ）salophen-NH-SiO2,苯胺转化率为63.8%,MPC选择性为88.6%。催化剂循环五次,活性保持不变,AAS显示不存在Co流失。在进一步的研究中,考虑到含低含量TiO2的SiO2复合氧化物具有选择性氧化活性,我们以低含量的Ti对载体进行改性,采用溶胶-凝胶法制备负载Co（Ⅱ）salen催化剂。我们以5-氯甲基水杨醛为起始原料,合成5-醛基水杨醛,再和二胺缩合生成不同salen配体。再通过醛基和硅烷偶联剂上氨基反应,和TEOS水解或TEOS+TBOT共缩聚形成酰亚胺键合的有机无机杂化材料。采用FT-IR,UV-Vis,XRD,XPS,TEM,TG等对杂化材料进行结构表征,FT-IR谱显示Ti-O-Si键的存在,表明掺入的TiO2和SiO2间存在化学键作用,从而在SiO2表面引入一定数量酸中心。以未担载配合物的Ti-Si复合氧化物为催化剂的活性测试结果显示,载体显示一定的催化活性,而负载在Ti-Si复合氧化物载体上的Co（Ⅱ）salen配合物相比于负载在SiO2载体上的配合物活性显著增强。以苯胺氧化羰化合成苯氨基甲酸甲酯为目标反应,实验条件下,苯胺转化率为60.7%,MPC产率为53.5%,选择性达88.1%。催化剂在循环使用中保持稳定,原子吸收显示回收催化剂和新鲜催化剂的Co含量几乎相同,且在反应后除去催化剂的釜液中检测不到Co离子的存在。对基于负载Co（Ⅱ）salen和KI催化体系的苯胺氧化羰化机理进行了初步探索。对载体的影响进行了研究,分别选取高分子载体、介孔MCM-41分子筛载体、和无定型SiO2载体共价键合负载相同Co（Ⅱ）salen配合物,并进行活性比较。结果显示介孔MCM-41上配合物活性最低,高分子载体负载配合物在第二次使用时,活性显著下降,原子吸收显示Co流失比较严重,而采用溶胶凝胶法负载在无定型SiO2载体上配合物活性稳定,能重复使用。说明配合物的活性和载体结构的规整程度有一定关联,具有一定结晶性和规整孔结构的介孔分子筛并不适于做苯胺氧化羰化Co（Ⅱ）salen催化剂的合适载体。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 引言

- 1.1 金属salen在催化领域中的应用及金属salen配合物多相化进展

- 1.2 苯氨基甲酸甲酯合成方法及应用

- 1.3 羰化法合成苯氨基甲酸甲酯及催化体系研究进展

- 1.4 羰化法相关机理研究

- 1.5 选题目的和研究内容

- 2 反应体系热力学计算

- 2.1 部分物质热力学数据估算

- 2.2 化学平衡常数的估算

- 3 均相Co-salen配合物的制备及其催化性能的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.3 催化剂的表征

- 3.4 结果与讨论

- 3.5 本章小结

- 4 "瓶中造船"方法制备负载Co-salen多相及其催化性能的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.3 本章小结

- 5 溶胶凝胶技术制备有机无机杂化Co-salen催化剂及其催化研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.3 结果与讨论

- 5.4 不同载体负载Co-salen配合物活性比较

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 作者攻读学位期间发表论文目录

- 附录2 产物GC-MS附图

### 相关论文文献

- [1].Co-salen催化纸在催化氧化硫酸盐木素中的应用[J]. 造纸科学与技术 2016(01)

- [2].竹浆Co-salen仿酶催化漂白机理研究[J]. 中国造纸学报 2008(04)

- [3].应用气相色谱-质谱分析竹浆Co-salen仿酶漂白机理[J]. 造纸科学与技术 2009(04)

- [4].竹浆Co-salen仿酶预处理TCF漂白的研究[J]. 中国造纸 2008(01)

- [5].竹浆残余木素在Co-salen仿酶系统催化氧化中的结构变化[J]. 北京林业大学学报 2009(04)

- [6].针叶木CTMP浆Co-salen仿酶漂白的研究[J]. 中华纸业 2008(20)

- [7].Co-salen配合物催化氧化二聚体木素模型物的反应机理[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [8].木质素模型化合物在Co-salen型仿酶降解体系中的结构变化[J]. 中国造纸学报 2009(02)

- [9].质谱、红外和核磁研究木质素模型物在Co-salen仿酶体系中的降解反应[J]. 化学研究与应用 2009(11)

- [10].Co-salen仿酶系统降解木素模型物的研究机理[J]. 造纸科学与技术 2008(03)

- [11].Co-salen型仿酶体系降解β-O-4型木素模型化合物的研究[J]. 造纸科学与技术 2009(05)

- [12].Co-salen仿酶-混凝法处理造纸厂综合废水的研究[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [13].GC-MS法研究Co-salen催化氧化愈创木基木素模型物的机理[J]. 造纸科学与技术 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49f1687a7819fdaca567ec7c.html