# 209系列转向架结构补强及结构疲劳评估研究

### 论文摘要

随着近几年我国客运不断的进行大规模提速,产生了一系列的疲劳破坏问题,其中尤为突出的是209系列构架的焊接部位出现的疲劳裂纹破坏的问题,主要发生在横侧梁连接部的横梁与侧梁下盖板的焊接部位。该裂纹的出现不仅影响铁路的正常客运运行,而且对列车的安全性产生影响。本文针对中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司生产的209T和209P型客车转向架构架,在运用中产生裂纹的问题进行研究。根据唐山轨道客车有限公司提供的有关参数,本文首先对209系列两种构架按照国际铁路联盟的《UIC515-4规程》中的规定,运用有限元软件ANSYS对该构架进行了静强度和模拟运行工况下的疲劳强度的计算,经过分析后发现该构架疲劳强度不能够满足设计使用要求；因此需要对该系列构架进行补强,补强方案根据《铁道车辆构造检修及装备》中相关标准设计,共对209T构架提出了六种补强方案,209P型构架提出了三种补强方案；按照UIC515-4的相关标准对每种补强方案进行静强度和疲劳强度的计算分析,结合方案的工艺可行性选出了最优补强方案。对209T和209P补强后的构架在实际线路上先后进行了二次动应力测试,试验线路选择在该类车运用条件较差的兰州至嘉峪关区间段进行实验,实验列车采用正常的列车编组,因而可以很好的反映出列车的实际受力情况。经过对采集的动应力数据进行处理分析,运用Goodman疲劳曲线对209补强构架进行疲劳强度评估；运用名义应力法相关理论,通过Miner线性累计损伤准则计算出在1200万公里下的等效应力幅值,结合相应焊接接头的基本疲劳性能对最优补强方案进行了试验评估。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1. 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 转向架发展历程

- 1.3 构架发生疲劳裂纹情况

- 1.4 本论文主要研究内容

- 2. 原构架的计算与分析

- 2.1 有限元法概述

- 2.2 ANSYS简介

- 2.3 计算载荷与计算载荷工况

- 2.4 计算约束及边界条件

- 2.5 原结构构架计算

- 2.6 209构架角焊接接头Goodman曲线确定

- 本章小结

- 3 构架结构补强方案的研究与确定

- 3.1 补强板的设计

- 3.2 209T型构架补强方案

- 3.3 209P型构架补强方案

- 3.4 补强构架强度评估

- 3.4.1 静强度评估

- 3.4.2 疲劳强度评估

- 本章小结

- 4. 构架实际线路的测试与应力谱的编制

- 4.1 实验车辆、线路和工况

- 4.2 数据采集与处理

- 4.3 实测数据的整理与归纳

- 4.3.1 应力谱的编制理论

- 4.3.2 一维应力谱的编制理论

- 本章小结

- 5. 构架的疲劳强度评估与疲劳寿命评定

- 5.1 焊接构架疲劳强度评估

- 5.1.1 209T构架疲劳强度评估

- 5.1.2 209P构架疲劳强度评估

- 5.2 焊接构架疲劳寿命评定

- 5.2.1 名义应力法

- 5.2.2 焊接接头S-N曲线

- 5.2.3 变幅载荷小应力循环对疲劳累计损伤的影响

- 5.2.4 Miner线性疲劳累计损伤准则

- 5.2.5 等效应力幅的推导

- 5.2.6 疲劳许用应力

- 5.2.6.1 209T原结构及补强结构测试数据分析

- 5.2.6.2 209P原结构及其补强结构数据分析

- 本章小结

- 6. 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].浅谈建筑结构补强、加固施工技术[J]. 河北农机 2019(04)

- [2].建筑结构设计中对房屋裂缝的防治研究[J]. 智能城市 2019(21)

- [3].混凝土结构补强方案优选工程实例分析[J]. 广东建材 2009(08)

- [4].卸压增阻弱结构补强支护技术在巷道掘进中的应用[J]. 采矿技术 2012(02)

- [5].亟待大力拓展应用的台湾碳纤维复材结构补强技术和市场[J]. 高科技纤维与应用 2010(03)

- [6].环氧树脂混凝土在结构补强中的应用[J]. 中国建设信息 2013(09)

- [7].碳纤维加固在结构补强工程中的应用[J]. 建材发展导向 2017(08)

- [8].抗震加固与结构补强相结合的设计思想探索——晴隆二中教学楼抗震加固设计浅析[J]. 江西建材 2019(10)

- [9].整体道床结构补强工法研究[J]. 沿海企业与科技 2011(09)

- [10].实践大学学务大楼建筑更新[J]. 建筑学报 2018(11)

- [11].旧水泥混凝土路面结构补强研究[J]. 科技信息 2011(24)

- [12].船舶上构通风管施工的探讨与研究[J]. 中国水运(下半月) 2015(03)

- [13].化学灌浆在水电工程裂缝处理中的应用[J]. 陕西水利 2008(S2)

- [14].冗余防水密封系统在洛阳水厂办公楼屋面渗漏维修中的应用[J]. 中国建筑防水 2018(07)

- [15].加粘型钢加固工艺在建筑结构补强施工中的应用[J]. 科技风 2019(31)

- [16].浅析塔吊选型及附着结构的补强和临时加固[J]. 江苏建材 2019(04)

- [17].CFRP补强混凝土板拉伸荷载下应力问题研究[J]. 门窗 2016(09)

- [18].浅谈单面加固法在大跨度或承重结构补强中的应用[J]. 中国高新技术企业 2008(08)

- [19].某污水处理厂生物池结构补强堵漏综合处理技术[J]. 施工技术 2016(10)

- [20].混凝土-复合层结构补强力学特性及加固措施优化研究[J]. 工业建筑 2016(08)

- [21].高瓦斯“三软”煤层巷道卸压增阻、弱结构补强支护技术[J]. 煤 2012(03)

- [22].喷射混凝土性能的检测方法[J]. 建材与装饰 2016(41)

- [23].某综合楼地下车库渗漏治理技术[J]. 中国建筑防水 2010(09)

- [24].6K型电力机车牵引座的结构补强[J]. 铁道机车车辆 2009(03)

- [25].浅述多种加固方法在某教学楼中的应用[J]. 工程与建设 2011(03)

- [26].宝钢抗震加固工作的回顾与建议[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [27].大型某型客机复材机身舱门区结构补强研究分析[J]. 工程力学 2016(S1)

- [28].芳纶纤维与碳纤维加固混凝土结构的比较研究[J]. 山西建筑 2008(10)

- [29].铁路隧道基底结构补强过程中的变形监测与控制[J]. 铁道建筑 2019(06)

- [30].织物材料开口结构补强方法研究[J]. 装备环境工程 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a0ce3b89e26d166e9f4de80.html