# 电力系统谐波及其抑制技术的研究

### 论文摘要

随着电力系统的发展以及电力市场的开放,电能质量问题越来越引起广泛关注。由于各种非线性负载（谐波源）应用普及,产生的谐波对电网的污染日益严重。因此,谐波及其抑制技术已成为国内外广泛关注的课题。有源电力滤波器（APF）是一种用于动态抑制谐波的新型电力电子装置,可以对大小和频率都变化的谐波进行补偿,其应用可以克服无源电力滤波器（PPF）传统谐波抑制方法的缺点。本文研究了三相三线制并联有源电力滤波器谐波检测方法——基于瞬时无功功率理论ip-iq。谐波电流检测方法,并在两种不同情况——系统稳定和负载突变情况下进行了仿真分析,证明了ip-iq检测方法能实时、准确地检测负载变化情况下的谐波。研究了并联有源电力滤波器电流控制方法,确定采用滞环比较控制方式作为本文所研究三相三线制并联有源电力滤波器控制策略。最后依据前面所研究的谐波检测方法和控制部分构建了三相三线制并联有源电力滤波器,进行了Matlab仿真实验,仿真结果验证了该滤波装置的良好补偿性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 绪论

- 1.1.1 电能质量

- 1.1.2 FACTS和DFACTS技术

- 1.2 谐波的危害

- 1.2.1 谐波的概念

- 1.2.2 谐波的危害

- 1.3 电力系统谐波抑制技术措施

- 1.3.1 受端治理措施

- 1.3.2 主动谐波治理的措施

- 1.3.3 被动治理谐波的措施

- 1.4 有源电力滤波器介绍

- 1.4.1 有源电力滤波器发展

- 1.4.2 有源电力滤波器研究现状

- 1.5 本文主要工作综述

- 2 有源电力滤波器原理

- 2.1 无源电力滤波器

- 2.1.1 无源电力滤波器原理

- 2.1.2 无源电力滤波器分类

- 2.1.3 无源电力滤波器评价

- 2.2 有源电力滤波器

- 2.2.1 有源电力滤波器基本原理

- 2.2.2 有源电力滤波器拓扑分类

- 2.3 并联有源电力滤波器补偿特性的研究

- 2.3.1 谐波源

- 2.3.2 有源电力滤波器补偿特性的基本要求

- 2.3.3 影响有源电力滤波器补偿特性的因素

- 2.3.4 并联型有源电力滤波器补偿特性

- 2.4 本章小结

- 3 基于瞬时无功功率理论的谐波电流检测方法

- 3.1 谐波检测方法研究现状

- 3.2 三相电路瞬时无功功率理论

- 3.2.1 瞬时有功功率和瞬时无功功率

- 3.2.2 瞬时有功电流和瞬时无功电流

- 3.3 瞬时无功功率和传统功率理论的比较

- 3.4 瞬时无功功率的应用—谐波电流实时检测

- 3.4.1 基于瞬时无功功率p、q检测方法

- 3.4.2 基于瞬时无功功率的ip-iq检测方法

- 3.4.3 两种运算方式比较

- 3.5 基于瞬时无功功率的ip-iq检测方法仿真分析

- 3.5.1 电力系统的典型谐波源负载的仿真分析

- 3.5.2 系统负载发生突变时的仿真分析

- 3.6 本章小结

- 4 并联有源电力滤波器的控制策略研究

- 4.1 并联有源电力滤波器主电路工作原理

- 4.2 并联有源电力滤波器滞环比较控制方法

- 4.2.1 有源电力滤波器电流控制方法研究现状

- 4.2.2 PWM控制原理

- 4.2.3 滞环比较控制方式

- 4.3 并联有源电力滤波器直流侧电压控制

- 4.4 并联有源电力滤波器延时补偿问题

- 4.5 本章小结

- 5 并联有源电力滤波器仿真分析

- 5.1 某化工厂谐波测试

- 5.1.1 基本信息

- 5.1.2 谐波测试结果分析

- 5.1.3 谐波治理措施

- 5.2 仿真分析

- 5.2.1 系统等效电路图

- 5.2.2 仿真电路及主要参数

- 5.2.3 仿真结果及分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电力系统谐波对继电保护的影响[J]. 科技与创新 2020(04)

- [2].浅析电力系统谐波危害及治理措施[J]. 计量与测试技术 2019(09)

- [3].基于大数据技术的电力系统谐波分析及治理方案[J]. 电力系统及其自动化学报 2016(S1)

- [4].电力系统谐波对继电保护的影响研究[J]. 中国新通信 2017(01)

- [5].基于傅立叶变换的电力系统谐波分析研究[J]. 黑龙江科学 2017(06)

- [6].虚拟仪器在电力系统谐波测量中的应用分析[J]. 科技视界 2016(05)

- [7].电力系统谐波对继电保护的影响[J]. 科技视界 2016(24)

- [8].电力系统谐波对电子式电能表计量的影响[J]. 电子制作 2014(19)

- [9].电力系统谐波测试与治理技术的研究与分析[J]. 科技与企业 2015(03)

- [10].电力系统谐波对继电保护的影响探究[J]. 山东工业技术 2015(20)

- [11].浅析电力系统谐波对继电保护的影响[J]. 科技创新与应用 2015(36)

- [12].电力系统谐波检测与治理的探究[J]. 黑龙江科学 2013(11)

- [13].电力系统谐波的相关处理[J]. 科技致富向导 2011(20)

- [14].电力系统谐波治理浅析[J]. 现代企业教育 2011(12)

- [15].基于6LoWPAN的电力系统谐波无线实时监测系统[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [16].大型钻井船电力系统谐波分析[J]. 机电设备 2016(04)

- [17].机场电力系统谐波治理与节能分析[J]. 科技致富向导 2013(29)

- [18].浅析石油工程电力系统谐波的危害与抑制[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(18)

- [19].电力系统谐波对电力计量的影响[J]. 企业技术开发 2014(24)

- [20].试论电力系统谐波对电力计量的影响[J]. 中国科技投资 2013(Z2)

- [21].煤矿电力系统谐波的产生、危害及处理[J]. 科技风 2012(01)

- [22].浅谈电力系统谐波及滤波[J]. 科技风 2011(17)

- [23].电力系统谐波检测与抑制方法的研究[J]. 仪表技术 2010(05)

- [24].小波包变换在电力系统谐波检测中的应用研究[J]. 制造业自动化 2010(15)

- [25].电力系统谐波治理浅析[J]. 内蒙古石油化工 2009(06)

- [26].电力系统谐波抑制研究[J]. 长江工程职业技术学院学报 2008(04)

- [27].电力系统谐波检测与治理的研究[J]. 科技资讯 2017(36)

- [28].电力系统谐波问题及其防治措施[J]. 现代企业教育 2009(24)

- [29].电力系统谐波检测与治理的研究[J]. 中国城市经济 2011(27)

- [30].浅析小波分析在电力系统谐波治理中的应用[J]. 企业技术开发 2011(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a14fc69510099e74b5d87a0.html